# 探讨多孔砖墙体砌筑工程施工工艺论文_殷东尼,岳永胜,周振宇

河北华北石油房地产开发有限公司 062550

摘要：近年来，多孔砖墙体砌筑工程得到了快速发展和广泛应用，研究其施工工艺有着重要意义。多孔砖是指用粘土、页岩和粉煤为主要原材料经过成型、焙烧而成的砖，目前主要用于承重墙体的施工中，多孔砖的使用，符合国家关于建筑节能和墙体材料改革的要求，同时，多孔砖强度高、密度小，施工方便，保温、隔热性能好，有着良好的耐久性，随着国家建筑节能的进一步深化，多孔砖会进一步取代传统的烧结砖，成为建筑用砖的主要材料，要适应并推动多孔砖在建筑工程中的应用，必须提高多孔砖墙体砌筑工程的施工工艺。本文首先对多孔砖做了概述，分析了多孔砖墙体砌筑工程的施工要点，并结合相关实践经验，就施工中是几个常见问题与控制展开了研究。

关键词：多孔砖；墙体砌筑；施工工艺

在社会的不断前进中，尤其是在人类经历了工业革命之后，地球的环境遭到了严重的破坏，变得越来越不适合人类的生存，这个问题也引起了国际上的密切关注，为此，国际上多次召开会议商谈如何解决环境问题，对此提出了可持续发展，我国大力倡导可持续发展，主张发展集约经济，走环境友好型道路，提出了节能减排的号召，建筑耗能早能量消耗中占的比重较大，在国家的号召中，建筑节能也成为广泛讨论的话题，技术的发展，使得多孔砖出现并显现出相对于传统烧结砖的优势，得到国家的大力支持，正在逐渐成为墙体砌筑的主要材料，要继续推广多孔砖的使用，就必须先提高多孔砖墙体砌筑工程的施工工艺。

一、多孔砖概述

多孔砖主要指的是采用黏土、页岩、粉煤灰等原材料经过成型、焙烧而形成的一种砖体结构，由于这种砖体结构中间存在着大量的空洞，因而被人们广泛的称之为多孔砖。一般多孔砖结构中孔洞率应当控制在整体结构的15-30%，孔型结构大多都是圆形孔和肺源性孔状两种。其尺寸是由于建筑工程实际情况制定而成的。在目前的建筑工程中，多孔砖的孔型排列有着重要的作用，是整个工程领域中一项极为关键的环节。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、多孔砖的施工优势

随着科学技术的进步和国民经济的发展，以节能、节地、废土利用和环保为主的建筑工程观念的不断落实，以多孔砖代替传统的砖混结构进行施工已成为当前建筑工程领域一项极为关键的工作模式，也是现代化建筑工程施工建设的主要手段。在目前的多孔砖施工中，通常都需要充分考虑施工中存在的各种问题，从而保证施工的顺利、科学进行。多孔砖结构在施工中主要的优势有以下方面：

1.施工优势

多孔砖是上个世纪末期出现的一种墙体施工新材料，也是一个施工应用极为广泛的环节。经过十多年的发展，多孔砖已经广泛的应用在当今各种住宅工程、厂房工程和高层建筑工程施工中。同时由于其在施工中具备着墙面砌筑平整、施工材料损耗低、抹灰面厚度控制难度小的优势而成为现代化工程的主要墙体材料。

2.节能优势

由于多孔砖本身就是一种节能、环保、节地的新型墙体材料，是当前国家建设部大力推广的节能原料。也正是因为这些原因的存在，使得多孔砖自从出现以来一直深受着业内工作人员的重视。经过十多年的研究，多孔砖在施工中通常都是控制在MU10 以上，同时对于施工缝更是要进行严格的处理。一般来说，在建筑工程项目中，为了提高施工效益和工程质量，通常都需要对进场材料进行严格的检查，同时选择一定数量的产品送至国家相关部门进行检测，对于那些不符合规定和无法满足施工要求的产品要及时的清场，避免施工受到原料影响而出现质量问题。

三、多孔砖的经济性

普通粘土砖是建筑工程中应用广、数量大的墙体材料。但粘土砖制砖毁地、耗能，且用普通粘土砖砌筑的房屋自重大、隔热性能差。以普通的民用房屋为例，墙体自重占房屋总重量的40%～65%，自重大会加大基础，增加工程造价，很不经济。

多孔砖的墙体自重轻、隔热保温性能好。密度比普通粘土砖低30%左右，由于砖本身有很多孔洞，因而减少了砖的导热性，多孔砖比普通粘土砖厚，就相应地减少了灰缝的数量，从而可提高砌筑效率30%，节约砂浆20%～30%。同时，增强了砖的抗折强度，弥补了孔洞率对于砖的强度影响。多孔砖的强度能够满足房屋墙体结构受力要求。

四、几个常见问题与控制

1.圈梁下面一层多孔砖孔洞的封堵

多孔砖由于存在孔洞，为避免浇注圈梁混凝土时，水泥浆流入孔洞造成蜂窝缺陷，故必须对圈梁下面一层多孔砖事先用砌筑墙体的砂浆堵抹。当墙体不足以砌一层多孔砖时，可改砌普通砖，防止圈梁混凝土漏浆。

2.砌筑时宜拉反手线

鉴于多孔砖的应用在许多地方刚刚起步，砖的尺寸偏差较大，为使墙体两面都有较好的平整度，砌筑时可采取拉反手线的方法，瓦工在砌筑时，正手墙可用肉眼控制，而反手墙则以拉线来控制，达到正、反手墙面都能照顾到的效果。这对下一道抹灰工序也是有利的。

3.管线凿槽问题

暗设管线日益普遍，墙面凿槽埋设管线的问题是一个突出的问题。多孔砖由于有孔洞存在，控制凿槽尺寸的难度比普通砖大。水平管线应考虑通过楼板孔洞或在混凝土圈梁内留管来解决，垂直管线则仍然只能进行打凿。为保证墙体的强度不被削弱，一方面应尽量控制好凿槽的尺寸，另一方面应做好事后的修补工作。

4.施工者的砌筑技术问题

多孔砖的砌筑工艺目前尚处于起步阶段，多孔砖的规格和尺寸与烧结砖偏差较大，工人在多孔砖的砌筑上还不能得心应手，从事多孔砖砌筑的多是技术不熟练的工人，砌筑质量不高，但相对其它建筑环节来说，墙体的砌筑是比较容易掌握的技术，在建筑中的常见现象是随着楼层不断被加高，墙体砌筑工艺也逐渐提高，质量上出现的问题会逐渐减少，这一现象，应该也反映了新技术在推广中的走势。施工前，要注重对工人的锻炼和培养，提高工人的施工技术，减少质量问题的出现。

结束语

随着当前社会发展中，人们对各种建筑施工要求的不断增加，多孔砖以各种优势逐步的占据了当前建筑施工中的主要施工措施和施工工艺，成为当前建筑工程墙体砌筑中的重要结构形式和施工方法，更是在当前施工中，有效的减少和降低了建筑工程造成的环境污染因素的缺陷，为可持续发展道路奠定了基础。

参考文献

【1】刘立军 关于建筑砌块砌体施工技术的探讨 中华民居 2015.7

【2】安国文 探讨多孔砖墙体砌筑工程施工工艺 科技与企业 2014.8

【3】赵新玲 多孔砖墙体砌筑工程的施工质量控制 中华建筑 2016.4

论文作者:殷东尼,岳永胜,周振宇

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第24期

论文发表时间:2018/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/829c0f4232d7fce39d51bf00.html