# 试析住宅工程细部节点施工的改进技术论文_李续红

李续红(黑龙江省尚志市房产住宅局)

摘要：目前在我国的建筑住宅施工中，各种先进的施工技术正在不断的被应用在各个施工环节，以进一步的提高建筑的整体性能。而随着人们对住宅工程的品质要求越来越高，建筑施工中的一些细部节点施工技术也就显得越来越重要。现本文就主要对住宅工程细部节点施工的改进技术进行研究分析，并结合实例提出一些措施建议，以供参考。

关键词：住宅；节点；隔墙；窗框某地区的部分老城区需要进行房屋改造，包括6 栋住宅建筑和一定的搭台车库，其中前者的结构是钢筋混凝土剪力墙结构，后者是现浇框架结构。在房屋改造过程中，为了进一步提高房屋安全，需要对其一些细节部位进行改造。以下本文就从窗洞口、隔墙、阳台、外窗、防水等几个细部节点部位入手，来谈谈其改进施工技术。

1、改进窗洞口模设计本工程原来的窗口模板采用的是厚度为50 毫米的木质模板结构，窗口的四角采用的是120×6 的角钢材质夹具，窗口的中部使用的是放行的木材作为斜支撑形式，这种模板在使用的过程中存在着非常明显的缺陷，这个缺陷就是模板的刚度非常小，所以模板在使用的过程中也经常会出现变形的状况，经过了一段时间的使用，模板的表面还会出现锚搓，施工的流程也相对较为复杂，在施工安装完全结束之后还要对窗口的四周进行抹灰处理，保证窗口的密实程度，因此这一施工方法需要很长的时间完成施工，同时也无法保证混凝土自身的质量。

在对这种技术进行改良之后，窗孔洞的模板有了很大的变化，使用厚度为4 毫米的定型钢来充当整个结构的平板模。该结构的斜撑材料使用的是48 号的钢管，在结束了模板安装的施工之后，模板四周的混凝土要加盖一层PVC 管材，这种板材的厚度要达到10mm，宽度要达到90mm，这样就可以 让模板的表面出现一定的凸起现象，整体结构呈现出梯形的状态。在工程使用了这种改进的方式之后，体现出了非常好的效果，这种施工方式主要的优点体现在模板自身的刚度要比木质模板的刚度大很多，模板也不会因为受到了一些外力的影响就非常容易产生变形的隐患，混凝土因为凸起还在其内部形成了凹槽，这样 也给模板的安装带来了很大的便利，在后期的施工中只要把窗户安装到凹槽当中去就可以实现很好的效果，另外，在进行窗户的安装施工之前还应该在凹槽的内部涂上适量的发泡胶，还要在窗口的周围涂上腻子，在安装施工结束之后还要进行再一次的抹灰，这种方法加强了窗户和凹槽之间联系的紧密性，同时还可以很好的防止传统施工中的一些缺陷出现，降低 了施工成本，保证了施工的质量，同时也提高了施工的效率。

2、改进轻质隔墙的安装方法轻质隔墙板的传统安装方法是在已浇筑的混凝土顶板和楼板上放出隔墙板位置线，再将成品的隔墙板沿线安装。由于规范CB 50204-2002规定，层高允许偏差在士10 mm 内，因此在安装隔墙板时，常在隔墙板与混凝土顶板相接处出现裂缝，其裂缝会直接影响到隔板墙的质量，在长久使用之后还可能会出现渗水的现象，这对于建筑的寿命和居民的生活舒适性来说有着直接的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

改良之后的轻质隔墙板在安装的方法上也出现了非常大的变化，在顶板的模板靠近混凝土一面的位置要贴上厚度为3 毫米的胶合板，胶合板的宽度也是十分重要的因素，通常情况下，胶合板的宽度要比轻质隔墙的厚度大10 毫米，胶合板的长度要和轻质隔墙的长度保持一致，混凝土板在成型之后还会在板底处出现一个凹槽带，施工人员只要将其直接以水平的方式投射到地面上就可以知道隔墙板地面位置线的具体方位，然后将隔板直接镶嵌到顶板的凹槽内，对其进行固定，这种施工方式和以往相比也有着非常明显的优势，它可以有效的防止混混凝土顶板和隔板交界位置的混凝土出现开裂的现象，同时牢固程度也更好骗，因此在质量方面也有了非常大的提升。

3、改进阳台栏板的模板设计改进阳台栏板的模板设计，可使外窗台下鹰嘴施工一次成型。具体作法是将模板设计成两部分，上半部分做成鹰嘴状，长度以面板伸出角钢背楞30 mm 为宜，下半部分做成普通栏板模板，长度以面板缩进角钢背楞30mm 为宜，两部分在角钢背楞处用螺栓连接，拆模时先松开螺栓，拆出下半部分后再将上半部分向下拆除，禁止拆除过程中不严格按照顺序来进行施工，否则可能会直接影响到模板很下混凝土的质量，从而带来极大的安全隐患。

这种改进作法的优点是，模板分片易拆除，模板接缝严密不漏浆，整体模板刚度大，混凝土一次成型质量较好，并且所具有的效果也极为明显，能够较好的对原本的性能带来一定程度的改变，最大下限度的避免质量再次出现问题。

4、改进铝合金外窗的固定方式铝合金外窗的传统固定方式是:按洞口尺寸缩进20 mm 加工铝合金窗框，安装窗框时，距离洞口两侧10 mm 的空隙用射钉将固定片固定在混凝土墙体上，在10 mm 空隙内填充发泡胶，再在四周抹灰收口。

这种作法有3 个弊端:一是四周抹灰易产生空鼓、开裂等质量通病;二是大面积湿作业带来大量施工垃圾:三是工期较长。

改进窗框模板后，窗洞口留下窗框安装凹槽。按窗洞口尺寸缩进5mm 加工铝合金窗框。安装时，窗框距窗洞口每边空隙仅2.5 mm 宽，用塑料胀栓将窗框固定，空隙四周刮腻子收口，再直接打密封胶即可。

这种嵌入槽内固定窗框的优点是:可避免抹灰产生的空鼓、开裂和脱落质量通病，保证窗洞口四周混凝土质量，工期短，成本低，减少抹灰产生的建筑垃圾，不仅有效的保护了自然环境，还使得施工获得了更好的经济效益，这对于现代工程的发展来说有着极大的利益。

5、防水施工

5.1 外墙外窗口外墙外窗口是住宅工程细部施工的重点，尤其是保温层的施工。因为现代社会提倡节能环保，所以通常在住宅建设施工时，为了保证建筑内的温度，都会采用保温层的方法，而不是其他浪费能源资源的方法，但是在对外墙外窗口保温层进行施工时，一定要注意其收口的施工，这是因为当雨水过大的时，雨水就会顺着收口进入保温层，从而出现渗漏的现象，不仅影响建筑住宅的保温性能，还将会影响外墙外窗口的使用年限。为了避免出现这种情况，通常情况下，都是在住宅工程施工时，在外窗边框上浇筑混凝土，在浇筑时，一定要注意将其凸出出来，这样收口缝隙就会完全封上，雨水自然也就不会从收口进而保温层。

5.2 卫生间门口做好卫生间门口防水的细部施工，一直以来都是住宅工程细部节点施工的重点，因为卫生间门口本身接近水源，因此如果不能做好细部施工，如果漏水现象，不仅会影响一家用户的生活，甚至会连累到整个住宅单元，影响社区人们的和谐。因此在施工时一定要注意其细部节点的施工，主要有三个部位，第一个部位是马桶底部；第二个部位是地漏的地方；第三个部位是会排水管理根部。

6、结语本工程通过上述改进技术，极大的提高了住宅建筑的整体性能，达到了非常好的改造效果，且质量也符合相关检测标准。同时，通过改造就可以延长房屋的使用寿命，这与重新建设新住宅楼来讲，节省了大量的成本，施工周期也相对较短，非常适合在其他地区推广使用。当然，不同的住宅工程细部节点处理的方法是不同的，需要根据实际情况合理确定。

参考文献[1] 粟明坤. 对加强钢筋混凝土框架结构节点施工质量的思考[J].科技资讯. 2007(23)[2] 刘德. 陶粒轻质隔墙板[J]. 中国乡镇企业技术市场. 2005(07)

论文作者:李续红

论文发表刊物:《建筑模拟》2015年4月总第100期供稿

论文发表时间:2015-6-18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/82c74fec29c66f8f493cfa07.html