# 建筑工程大体积混凝土施工技术要点分析论文_苏连正

身份证号：13092119920410XXXX 河北石家庄 050000

摘要：随着建筑规模增大，对大体积混凝土需求激增，同时，也面临着更严格的混凝土质量要求。然而由于较高施工难度以及技术要求，更易产生裂缝等质量问题，尤其是存在不当操作时，大体积混凝土的质量问题还会带来更大工程损失。因此要积极采取技术措施，做好大体积混凝土质量问题防控，还可建筑先进设备，监测混凝土内部温度指标，并对养护措施进行模拟，借助技术手段，提高大体积混凝土质量。基于此，本文主要分析了建筑工程大体积混凝土施工技术要点。

关键词：建筑工程；大体积混凝土；施工技术；要点

引言

伴随着我国科学技术水平的提升，建筑工程施工技术得到了快速发展。大体积混凝土施工技术是大型建筑施工至关重要的技术部分，在提升工程建筑整体性能方面有着重要的作用。混凝土质量控制是建筑工程建设过程中的重点问题，只有保证混凝土的坚固程度和使用寿命，对混凝土裂缝进行有效的控制，才能够有效地保障建筑物的整体质量和使用寿命。因此，在建筑工程建设的过程中，应加强对大体积混凝土施工技术的研究，促进我国建筑行业的良性发展。

1 大体积混凝土的施工特点

1.1 施工程序更加复杂

施工现场环境的复杂性及施工要素的多样性，会给大体积混凝土施工带来许多不确定性因素，从而对混凝土质量产生影响。再加上大体积混凝土施工对环境、温度、养护措施等均有严格的要求，而且对混凝土拌制、振捣及浇筑等施工技术也有较高标准，这就造成了施工程序的复杂性。此外，更高品质的混凝土材料以及多样化的材料品类也对大体积混凝土施工提出较高要求[1]。

1.2 更易发生裂缝

随着混凝土体积增大，裂缝产生的概率也随之上升，已成为困扰大体积混凝土质量的主要问题。基于此，需要严控各个施工环节，才能避免大体积混凝土裂缝发生。由于混凝土体积的增大，更易受到环境温度影响，而且混凝土体积越大，内部水化热集聚效应更显著，热量散发更为困难，若降温保湿措施不及时，极易因温差效应而产生裂缝。相较于普通混凝土结构，大体积混凝土裂缝控制更加困难，而且裂缝的危害更大，不仅裂缝修补困难，裂缝补救成本高。

2 大体积混凝土的施工技术要点探究

2.1 准备阶段引用的施工技术

首先，施工企业需要和施工现场结合起来，按照设计图纸做好布局，并且对垂直起降机械的实际位置进行明确，比如，井架和施工电梯等，都需要和建筑工程实际要求进行融合并综合分析进行布设。在项目施工前，需要和项目的优势特点结合起来，对施工当中的工序以及技术要求和难点进行明确。同时，对于施工方案加强审查，对于其中错误的地方及时更改，这样才可以确保施工方案在整体施工当中起到相应的指导意义。最后，相对于施工当中所有的材料以及交接班和浇筑过程进行对比，确保其符合实际要求，从而能够有效满足大体积混凝土的实际施工要求[2]。

2.2 做好原材料质量的控制工作

大体积混凝土在实际的应用中，需要做好材料的合理控制，并且对混凝土温度进行合理的控制。从材料质量角度，在施工前，需要根据相关要求做好混凝土的搅拌工作，确保其和施工设计图纸的相关要求相符合。比如，在柱形混凝土实际的调整当中，尽量将水泥用量减少，在适当的时候可以进行砂石的应用，和现场实际施工状况结合对外加剂配比进行有效调整，从而为混凝土强度的提升奠定良好的基础。在对于混凝土温度控制中，需要和实际情况结合起来，定期进行浇水处理，保证混凝土温度能够保持在相应合理的范围当中，同时还可以对完成配置的混凝土，使其处于通风条件较好的地方，这样才可以在一定意义上将混凝土裂缝问题降低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 大体积混凝土的配合比设计

若想使得大体积混凝土施工的整体质量达到标准要求，必须要对配合比予以有效管控，确保水泥、掺合料、外加剂、砂骨料均是适量的，材料的性能、强度要达到要求，配置顺序也不能发生错误。具体来说，水泥、水的实际用量必须要控制到位，避免发生水化热，这样也可使得出现混凝土裂缝的概率大幅降低。要做好水泥用量试验工作，将最佳的配合比予以明确。除此以外，抗压、抗拉以及应力等方面的测试也必须要做到位，这样除了能够寻找到最为合适的配比，相关性能也不会受到影响，在配合比得到明确后，水泥的实际用量也就能够予以确定。在水泥凝结后，发生收缩变形的概率是较大的，如果未能有效处理的话，裂缝就难以避免[3]。

2.4 混凝土拌制及泵送

按照现场实际的施工要求，对搅拌机的规格以及数量进行确定，同时派专业人员做好设备参数的调整，加水试运行，使得其内部能够湿润，继而根据配合比要求进行原材料的施加，对搅拌时间合理确定，在确保其搅拌均匀后才可以运输，并且在实际的运输当中尽可能的将温度和水分合理控制，还需要做好覆盖工作。混凝土在实际的泵送前需要对其坍落度、和易性等进行检验，确保其不会产生离析的情况，如果混凝土质量不符合要求，在施工当中禁止使用。应用混凝土泵将其输送到施工现场，根据设计要求来对管道路线进行规划，保证运输管道不能有破损的情况出现，在完成后期浇筑当中，需要组织人员对管道的实际情况进行检验，避免后期出现爆管的情况[4]。

2.5 混凝土浇筑

在浇筑前，需要将模板当中的所有杂物及时的清理，防止对后期施工产生一定的影响，一般，混凝土温度不能小于五度。在浇筑中需要按照实际要求，应用推移的方式或者分层连续浇筑的方式进行浇筑，对浇筑过程合理控制，降低施工缝的出现，以此来确保大体积混凝土的稳定性。浇筑厚度也需要合理的控制，一般确保其在400mm 左右，层间的间隔时间不能太长，尽可能在上部混凝土完成初凝的时候，将层间的牢固程度加大。如果因为外界因素对其影响，使得混凝土层间的间隔时间太长，大于初凝时间，就需要采用科学合理的对策进行应对。为了将混凝土自身的密实程度增加，在完成浇筑之后需要及时的振捣处理，在卸料位置和坡脚位置需要进行振捣棒的布置，同时按照混凝土浇筑面积的增大来对振捣棒位置进行及时的调整，以此来对整体的浇筑面进行振捣处理。振捣棒在实际的应用中，需要深入到下层的混凝土当中，保证层之间的结合较为牢固。

2.6 混凝土养护

保证大体积混凝土质量不仅在于施工主体过程，后期的养护也很关键，对大体积混凝土裂缝的预防有较好的效果。若要减免外部环境的干扰，就应在养护上下功夫，切实保证混凝土质量。养护作业的具体实施通常是在浇筑施工之后，首先，做好大体积混凝土表面压实工作，借助于专用设备实现多余水分排出；其次，要及时施加覆膜或保湿措施，可防止水分蒸发过快。同时，为更好监测大体积混凝土状态，可通过设置温度监测点，实时采集混凝土内部温度，获取内外温差数值，从而为混凝土养护实施提供数据依据，达到更好养护效果[5]。

结束语

在当前时期，国内经济呈现出良好的发展趋势，大家对房屋质量的关注度大幅提升，在此背景下，建筑结构、工艺变得更为复杂，尤其是大体积混凝土得到了普遍应用。在进行施工时，混凝土质量是需要重点关注的，这是保证建筑寿命的关键所在。所以，施工企业必须要对大体积施工技术如何应用展开深入探析。

参考文献：

[1]邵国钦.对建筑工程大体积混凝土施工技术要点的研究[J].建材与装饰，2019（21）：19-20.

[2]孙杰.土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术探讨[J].住宅与房地产，2019（22）：186.

[3]李明昊.土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术探讨[J].当代化工研究，2019（4）：193-194.

[4]刘旭东.土木建筑工程中大体积混凝土施工技术分析[J].建材与装饰，2018（29）：62.

[5]孙建，宋丽.解析建筑工程大体积混凝土施工技术要点[J].建材发展导向，2019（13）：265.

论文作者:苏连正

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/82d6c676623ed98707acc947.html