# 电力变电设备日常巡检维护探讨论文_何斌

国网吉县供电公司 山西吉县 042200

摘要：电力变电设备能否安全运行，既影响电网整体可靠性、安全性及相应设施寿命和质量，更对社会和谐性、相应市场经济产生影响，这就要求有关部门应加强日常巡检和维护。本文通过介绍电力变电设备日常工作常见的问题，分别指出电力变电设备的日常巡检关键点以及其维护要点。

关键词：变电设备；巡检维护

引言

电力变电运行管理为电网管理中的关键一步，当前变电运行过程中存在不少问题，比如电网工作的规章制度不完善，工作人员的水平不足，电网维护、升级、检修不及时等问题。针对上述问题进行探讨，对运行管理模式进行创新，推动国家电网的发展，保障人们的用电稳定和安全。

1、变电运行设备的自动化系统的功能特点

自动化的概念是实现对设备所有功能进行自主控制的过程。这种控制行为主要是通过人工智能和物联网对电力设备运行过程中的各项数据进行海量采集分析之后，然后将正确的指令通过通信技术回馈给工作人员，如果电力设备有潜在的安全隐患，则会提醒操作人员进行远程操控来修正，如果电力设备运行正常，则数据显示正常，通过网络技术将各个电力设备的各个单位连接为一个综合性的功能保护体系，然后再利用网络通信技术来实现信息数据的采集、核算、传输和反馈，这便是自动化技术运行的特点。

2、电力变电设备日常工作常见问题

2.1常见的故障分析

电力系统是一个电路内部复杂，维护难度较大的一个系统。根据维护电力系统人员提供的资料来看，电力系统常见的故障有系统接地，保险丝熔断等。当故障发生时，监控后台首先会出现故障设备出现的报文。这是一个出现错误的信号，具体出现故障的原因，需要专业的维修团队到现场进行检查才能做出判断，进而指定适合的维修方案。至于为什么当故障发生时，设备会第一时间显示报文，这是因为变电设备特殊的工作原理。变电设备中接地母线辅助电压继电器，在平衡运行的状态下，三角电压不会出现在电压碍口处，这就使得变电设备自动向后台发送报文[1]。

2.2未及时处理操作电源问题

在电力变电设备日常自动化工作的过程中，其最为重要的组成部分之一便是操作电源。如果有关人员没有及时处理操作电源问题，便极易引发电网事故，其中较为常见的事故包括了：（1）突发性的断电将会导致变电设备出现停机。（2）操作电源突发故障将会致使传输等功能被突然中断。（3）此类问题还将使得自动化的远传设施出现停机。

2.3变电运行设备巡检存在的问题

设备的巡检对于维护电网的稳定较为重要，但是巡检的过程较为枯燥且繁琐，工作人员久而久之就会产生麻痹心理。再加上工作过于单调，每天的内容相同，使得工作人员在进行设备查看时通常只是走马观花，根本没有使用测试设备或者数据查验进行仪器的异常性判断。根据环境和天气的变化，也会影响巡检的真实有效性，例如风雨天气，会干扰对仪器的判断。此外由于新型建设的电站或电网没有及时地进行更新检修，没有制定合理的维护手段和巡检路线，使得工作人员很容易漏检。还有就是进行巡检的设备需要及时更新换代，并且对于巡检人员专业知识要加强培训，确保电网的稳定运行[2]。

3、系统维护的有效措施

3.1加强对工作者的技术培训

一是加强入职的审核机制，设置统一规范的考核途径和通过标准，禁止出现徇私走后门入职的情况。对于已经入职的员工，需要进行集体的培训，明确其责任和职能划分。二是对于不同部门的工作人员进行单独的业务培训，提升职业能力和效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆三是设置考核机制，实行月汇报总结制度，设置奖罚制度体系，对于不通过的员工进行惩罚，并且继续加强学习，确保员工都有较高的积极性和自动性。四是加强团队合作能力，使变电工作中不同岗位的员工可以联合协作，加强变电运行管理。

3.2变电所运行设备检修技术要点

设备和线路的电源试验。验电是变电站运行设备维护中常用的技术手段，在设备维护中起着重要的作用。不仅可以防止如误进电气化区间等各种事故的发生，而且可以提高设备的运行可靠性。一般情况下，验电是在停电的前提下，在地线敷设前实施，对设备和线路进行测试，以确定设备和线路在这种状态下是否有电压。在实际运行中应注意以下情况:①维修设备的进出线不应同时进行试验，而应单独进行试验。②做好安全防护工作，避免试验过程中发生安全事故。③电气试验设备的性能保证良好，设备、线路处于停电状态[3]。

3.3完善变电运行的管理制度

一个完善的运行管理制度可以很大程度上避免小问题的发生。完善的运行制度需要包括以下几个方面：第一，责任制。责任制最大的优越之处就是明确了每一位员工的职责所在。每一个人都能明确自己的任务，而不是像以前一样，对自己和他人的工作任务混淆不清。当有问题发生时，责任可以直接对应到具体的负责人员，在这种精确的责任制度下，大大减少了员工的消极怠工心理，而是将更大的精力投入到工作中。第二，奖惩机制。这种制度是企业常见的管理手段。对表现良好的工作人员进行奖励，对犯错误的员工进行惩罚。这样的机制极大提高了员工的工作积极性，为了减少惩罚，员工会更细致更严谨的对待每一项工作，力求杜绝工作上的微小失误。第三，监督体系。如何去评判一个管理制度的好坏，很大程度上取决于监管体制的力度到不到位建立了一个完善的制度，却没有很好的运行下去，那么努力等同于白费，所以监督机制的主要作用就是保证完善体制的平稳运行。监督体制是整个企业都在严格的监控之下，提高了管理者的主人翁意识和员工的责任意识，是变电系统稳步运行的重要保障[4]。

3.4变电运行设备的维护要点分析

电压不稳是变电设备运行过程中的常见问题，可是如果处理不及时也会对变电设备造成一定的损害，为此电力企业必须调整电压负荷。一般情况下，电压不稳的主要有两种形式，即电压的波动和电压的偏差。电压波动的具体表现是变电设备的电压值在某一阶段发生明显的变化，同等额度电压也有很大的差距，一般情况下，大型用电设备负荷变化太快而引发冲击性负荷，从而导致电压的波动。为了真正解决这样的问题，电力企业要根据实际的需求适当增加供电系统的容量；而且要保证变电设备的良好质量，对老旧的设备进行更新换代；要不断增大电压的等级，对设施已经陈旧的电网进行更换，以应对不断增长的用电需求。而电压的偏差是指电压值和额定电压在某一时间段存在的差距，其一是偏高，另一种是偏低。其中电压偏差的大小还受到有功和无功负荷、线路阻抗等因素的影响。为了缓解这样的状态，电力企业可以尝试减小线路抗组，同时选择与输入输出相匹配的变压器电压分接头后，进而保证变电设备及电力系统能够正常运行[5]。

结束语

变电运行作为居民用电的关键环节，其工作程序复杂，难度系数高，还伴随着一定的危险，因此，需要用严格的规章制度，使各项操作规范化标准化。同时要落实责任体系和考核机制，使员工切实参与进去，提高自身的素质能力，将变电的管理落到实处。最后要注重设备的升级和维护工作，充分发挥设备的性能，实现效率和能力的提升。

参考文献

[1]廖莉萍,詹钊.一起事故引发对变电设备维护管理思考[J].中外企业家,2019(34):217.

[2]侯伟.变电站安全运行管理与设备维护[J].数字通信世界,2019(12):230-231.

[3]王文惠.变电运行中跳闸故障及处理技术要点[J].湖北农机化,2019(21):85.

[4]王浩.电力系统变电运行安全管理及设备维护分析[J].湖北农机化,2019(21):87.

[5]王涛.论变电运行的技术要求及其管理措施[J].湖北农机化,2019(21):147.

论文作者:何斌

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/82d821dd6bf3b062e2442660.html