# 电厂热能及动力工程中存在的若干问题分析论文_柳文龙

珠海深能洪湾电力有限公司 519060

摘要：在电厂生产的过程中，需要对能源进行转换，转换的载体为热能和动力工程，然而，在实际转换的过程中，还存在着很多的问题，本文针对电厂热能和相关动力工程问题较多的现状，及时分析各种问题的产生原因十分重要。

关键词：电厂热能；动力工程；常见问题

随着社会的发展，能源短缺的问题越来越严重，电能是确保我国经济稳定发展的基本保障之一，电能的正常供应和使用直接关乎到社会生产和人民的正常生活。为确保电力单位实现可持续发展，相关单位不仅要分析电厂热能和相关动力工程问题的产生原因，同时，也需要不断对该类问题进行深入性探究，加强对热能与各项动力工程间关联性的分析，并积极学习相关操作技术，进而全面提升热能的有效利用率，推动电力行业的稳定发展。

1、节流调节环节出现的问题

通常情况下，节流调节更加适合使用在小容量的机组，同时也适用于较大机组负荷的情况。当机组的级数越多时，机组数值就越小，临界压力数值也越小。为确保电厂正常生产，工作级组的级数需要控制在3 级-4 级的范围内，并保证在相同的工况下，各级机组通过的流量应该一致，如果工况不同，也要保证不同级通流面积不变。采用这样的处理方式，可以更加准确地掌握功率的效率变化，另外，也可以更准确的掌握零部件间的受力情况。要想查看汽轮机是否正常通流，可采用动态监视的方式来掌握具体情况，也可结合不同级机组的具体压力情况判断。

2、锅炉排烟时产生的损失问题

锅炉属于火力电厂单位发电的一个关键装置，排烟温度是影响锅炉正常运行的重要影响因素。通常情况下，只要合理设置排烟温度，将排烟温度控制在科学范围内，便可以保证锅炉机组的运行效率。研究发现[1]，排烟温度和实际排烟量间存在紧密的相关性，大排烟量的排烟所产生的损失也大。对排烟温度产生影响的因素包括风温、燃料以及风速，为处理锅炉排烟时产生的损失问题，需要做好如下工作：①科学选择燃料，选择使用杂质少以及灰分、水分适中的燃料，提升燃烧的效率。②合理控制风温，确保燃烧质量。③合理调整风速，确保风速稳定且大小适宜，促使燃料能够充分燃烧。

机组在正常运行的过程中，通过调解负荷的方式能够提升机组运行的安全性和稳定性，这也是提升机组负荷承受能力的重要手段。调解调压是处理机械动能产生损耗问题的有效方法，采用该种方法能够稳定发电设备运行的状态，也可以合理配置载重。要想降低汽机组的能源损耗量，对工作喷管进行合理布置十分重要。旋转的叶片会产生很多蒸汽，蒸汽在停滞后会发生转化，在这一过程中，便会消耗大量的有用功，进而造成能量损耗，最终导致发电设备的运行效率降低。另外，喷管在运行时，也会产生损失。喷管切换到工作状态的同时会产生蒸汽，这部分蒸汽会导致设备部分动能的不必要消耗。

3、重热现象产生的问题

电能在正常的生产环节，汽轮机产生重热是比较常见的问题之一。该现象的引发因素比较多，例如，当电能存储量小于生产量时，需要利用动力设备转化功率，此时，就易产生重热问

题。另外，在使用煤类能源的情况下，锅炉内会产生不稳定燃烧的问题，导致蒸汽的参应值难以一致，因此，蒸汽参数会存在比较大的变化幅度，这样一来，会增大凝汽机的内部压力，进而促使重热现象的发生。上述问题也会增加大电厂电网的整体频率变化性，在汽轮机组出现内部流动阻碍时，也容易促使汽轮机组产生结垢。

4、湿气损失产生的问题

产生原因湿蒸汽在工作时会出现膨胀现象在此过程中会出现一定数量的水滴使得蒸汽的数量减少且减少量相对来讲较大；运行过程中蒸汽的流速会大于部分水滴的流速，这样便造成低流速的水滴跟不上高流速的蒸汽，使得部分能量被消耗水滴运行过程中撞击到喷管背弧上使得主流的运行受到扰乱造成损失；撞击动叶栅背弧使得动叶的旋转受到一定程度上的阻碍从而消耗一定的能量；湿蒸汽在运行过程中过冷是造成湿汽损失的主要原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆湿汽损失所造成的影响是较为严重的，它会使动叶进汽边缘受损，尤其是动叶的顶部位置、背弧处出现相当严重的腐烛现象所以要重视湿汽损失问题。

5、一次调频时产生的问题

并网运行的机组在运行中受到外界负荷的影响发生频率变化此时，并网中的机组会根据频率的变化而自动增减负荷，从而达到维护电网正常运行的目的，整个并网运行、调节的过程被称为一次调频。

汽轮机的变化引起的焓降变化主要包括调节级中间级以及最末级。所谓的调节级通常要在第一阀全开的情况下，流量增加使得压力同时增加，此时，焓降的数值将比调节级的数值

大；相反，流量减少时，压力减小使得调节级的数值增大，大于焓降值。在第一阀全开且第二阀关闭的状态下调节级相对焓降可达到一个最大的中间级。在中间级状态下如果工况出现

变化，调节级与焓降将不会变化。当最末级的流量出现增加的情况下，压力会减小，此时焓降增加；相反，流量减少时压力增加，焓降便减小。

喷管调节所包含的内容：每一个调节阀都允许经过不相等的流量，且此流量可以是最大的；有的调节级e<1，t会随着调节阀数目的增多与减少而发生相应的变化；机组中部分出现负荷时，喷管调节会比节流调节效果好；若工况出现变化，汽室中的温度会有较大变化，此变化导致负荷的适应能力差；同步器适用于各种汽轮机的调节中，并且能够对系统的静态特性线进行平移调节。

6、调压调节中的主要问题

特征调压调节可以提高机组整体运行的可靠性且发生负荷时有很强的适应能力可以提高机组承受部分负荷运行的经济性；对髙负荷区域进行调节时，不具备经济性，适用于单元大机组。蒸汽在动叶栅中做功后，利用余下来的速度进行离开动叶栅的操作，此过程中无法在动叶栅中进行动能的转换，此部分的动能将会被消耗，这一过程被称为一级余速损失。在部分级中出现进汽的情况下，喷管的部署可以进行划分，一部分是工作弧段另外一部分叫非工作弧段。在此过程中会发生鼓风现象，但鼓风现象不发生在工作弧段，而发生在非工作弧段。旋转的动叶进行运行时，每个瞬间都会使工作弧段大于非工作弧段，但是动叶工作到非工作弧段时，动静轴的中间部位会出现大量蒸汽，因此非工作弧段容易发生鼓风现象。鼓风现象造成叶轮迅速鼓动到另一侧，在此过程中，便造成大量能量的消耗此部分能量损失被称为鼓风损失。与之相反的损失是斥汽损失，此损失与鼓风损失发生的位置不同，通常发生在工作弧段上。发生此现象的主要原因是动叶栅从非工作弧段到工作弧段时含有大量的停滞蒸汽此蒸汽会消耗部分动能从而造成能量损失。

7、级组中的变工况特性

在变工况下，级组的前后都处于非临界状态时，各个级组的流量值和压力平方差的平方根成正比；若在变工况情况下前后级组处于临界状态，级组中的流经流量与前级组的压力值有关，且成正比此时与后级组的压力值没有任何关系。

8、轴向推力的变化规律

轴向推力发生变化时，新的蒸汽温度会有所降低若汽轮机内有水产生时，轴向推力将会增大当负荷出现突然性增加时轴向推力会随之增加；当发生甩负荷时，轴向推力会有所增加；当叶片出现结裙时，轴向推力会有所增加。

9、结语

综上所述，电厂热能及动力工程中存在的问题很多，要想详细掌握既要经过多年的实践工作经验积累，又需要平时工作中的细致观察与熟练掌握理论知识。只有这样，才可以了解电厂热能及动力工程的运作动态情况并对各种情况实施监控，了解生产过程，对生产中出现的问题进行及时的维修与控制。通过对电厂热能及动力工程主要问题的掌握与了解，还可以提髙技术人员在具体工作中的技术能力与操作能力。因此，各个电厂都应该重视对热能及动力工程中存在的主要问题的研究。

参考文献：

[1]赵宏岩.浅谈电厂热能及动力工程中存在的问题[J].黑龙江科技信息，2014（31）.

[2]郭东阳.浅谈电厂热能及动力工程存在的问题[J].科技创新与应用，2013（08）.

[3]孙荟晶，孙世梅热管技术在可再生能源应用中的研究与探索[J].现代工业，2007（10）

[4]金海斌，电厂在人力资源培训开发管理中存在的问题和对策[J]，能源与环境，2009（3）

论文作者:柳文龙

论文发表刊物:《基层建设》2016年14期

论文发表时间:2016/11/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/82fb817a5fa306992e54a954.html