# SBS改性沥青防水卷材施工质量控制论文_任瑢瑢

中国水利水电第九工程局有限公司 贵州贵阳 550081

摘要：乐山宝莲广场地下空间新建工程，工程区多为水田、耕地，局部荒山。土质以淤泥、粉质砂土为主，含水率大、地下水丰富。地下水位标高为373.00m，基底标高369.00m，基础低于地下水位。地下室基础采用独立基础+抗浮板施工繁琐，基础采用SBS改性沥青防水卷材的施工方法，为保证施工进度质量的情况下，对卷材进场要求、施工准备、铺贴卷材注意事项及工程质量验收、易出现问题等方面内容以及促进SBS改性沥青防水层施工质量的提高做出一下总结。

关键词：SBS防水卷材；施工；热熔法；质量控制

1 工程概述

乐山市宝莲广场地下空间新建工程项目总规划用地面积120981.78m2，一期为地下车库，位于地下一层，建筑面积约55659m2、层高8m，底板完成面距室外出入口高度9.9m。主体结构为钢筋混凝土框架结构，结构设计使用年限为50年，抗震设防类别为重点设防类（乙类），地基基础设计等级为甲级，建筑结构安全等级为二级，抗震等级为框架三级。地下室基础采用独立基础+抗浮板，局部区域采用筏板基础，基础、挡土墙、防水板、与挡土墙相连框架柱用C30混凝土，抗渗等级P8。顶板、消防水池侧壁采用C30混凝土，抗渗等级P6。工程区多为水田、耕地，局部荒山。土质以淤泥、粉质砂土为主，含水率大、地下水丰富。地下水位标高为373.00，基底标高369.00，基础低于地下水位。

地下室底板：C15垫层（原浆收光）→ 4mm厚卓宝牌SBS改性沥青防水卷材→聚乙烯（PE）薄膜一层→50mm厚C20细石混凝土保护层。

地下室侧墙：20mm厚1：3水泥砂浆找平 → 4mm厚卓宝牌SBS改性沥青防水卷材→20mm厚1：3水泥砂浆保护层→ 板（RC型）50mm厚。

地下室顶板：CL7.5轻集料找坡→20mm厚1：3水泥砂浆找平→2mm厚卓宝牌911聚氨脂防水涂料→4mm厚卓宝牌改性沥青耐根穿刺防水卷材→聚乙烯薄膜（PE）一层→80mm厚C20细石混凝土刚性层（双向配筋Φ8@200，每6m×6m设分格缝，缝宽15mm，缝深20mm，防水油膏嵌缝）→土工布过滤层及塑料排（蓄）水层构造参照GB10J301→覆土种植。

2 SBS改性沥青防水卷材进场要求

2.1 进场性能检测

进场必须附有出厂检验报告单、合格证和使用说明书，并注明生产日期、规格、批号、名称。按照规定，SBS 改性沥青防水卷材（产品标记为 SBS I PYPE4）外观质量经检验合格后，才可测定其物理性能。主要技术性能指标见表1。

2.2 储存

存料，施工现场避免雨淋，严禁烟火，防止材料在高温环境下受热变形。卷材宜直立堆放，高度不宜超过两层，材料存放的地方必须保持良好的通风条件，保质期一般为1年。

3 热熔法施工

3.1 施工准备及流程

一般应备有高压吹风机、扫帚、小平铲、汽油喷灯、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、皮卷尺、小线绳、粉笔、消防器材等施工机具。防水工程必须由专业队施工，操作人员持证上岗。

基层处理→涂刷基层处理剂→卷材附加层→弹线→热熔铺贴 SBS 卷材→热熔焊接搭接缝→检查、验收→成品保护。

3.2 操作要点及技术要求

⑴基层处理。将基层清扫干净，基层应平整、清洁、干燥。

⑵涂刷基层处理剂。用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面，并且要涂刷均匀，不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕，达到干燥程度（一般以不粘手为准）方可施行热熔施工，以避免失火。

⑶ 一般细部附加增强处理。用专用附加层卷材及标准预制件在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理，平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好，在细部贴一下，视尺寸、形状合适后，再将卷材的底面用火焰加热器烘烤，待其底面呈熔融状态，即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上，附加层要求无空鼓，并压实铺牢。

⑷弹线。在已处理好并干燥的基层表面，按照所选卷材的宽度，留出搭接缝尺寸，将铺贴卷材的基准线弹好，以便按此基准线进行卷材铺贴施工。

⑸卷材由下往上推滚卷材进行熔粘铺贴，将起始端卷材粘牢后，持火焰加热器对着待铺的整卷卷材，使喷嘴距卷材及基层加热处 0.3～0.5m 施行往复移动烘烤（不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长，否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离），应加热均匀，不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡（不得出现大量 气泡），及时推滚卷材进行粘铺，后随一人施行排气压实工序。

⑹ 接缝处理。用喷灯充分烘烤搭接边上层卷材底面和下层卷材上表面沥青涂盖层，必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合，且有熔融沥青从边端挤出，形成宽度2-5mm的匀质沥青条。

⑺检查验收。铺贴时边铺边检查，检查时用螺丝刀检查接口，发现熔焊不实之处及时修补，不得留任何隐患，现场施工员、质检员必须跟班检查，检查合格后方可进入下一道工序施工，特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。待自检合格后报请监理及建设方按照《地下防水工程质量验收规范》（GB 50208-2002）进行验收，验收合格后及时进行保护层的施工。

3.3 与原下穿隧道防水层交接处施工

由于与宝莲广场地下空间衔接的5个下穿隧道施工比较早，有预留的防水搭接头子，做到这块的时候我们应先铺平面，后铺立面，交接处应交叉搭接。临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑，内表面宜做找平层。从底面折向立面的卷材与永久保护墙的接触部位，应采用空铺法施工；卷材与临时性保护墙或围护结构模板的接触部位，应将卷材临时贴附在该墙上或模板上，并应将顶端临时固定。当不保护墙时，从底面折向立面的卷材接槎部位应采取可靠的保护措施。混凝土结构完成，铺贴立面卷材时，应先将接槎部位的各层卷材揭开，并应将其表面清理干净，如卷材有局部损伤，应及时进行修补；卷材接槎的搭接和度，高聚物改性沥青类卷材应为150mm；当使用两层卷材时，卷材应错槎接缝，上层卷材应盖过下层卷材。

卷材防水层甩槎、接槎构造见图1。

图1 卷材防水层甩槎、接槎构造

3.4 变形缝施工

⑴止带水埋设位置应准确，其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合；

⑵止水带应固定，顶底板内止水带应成盆状安设；

⑶中埋式止水带先施工一侧混凝土时，其端模式应支撑牢固，并应严防漏浆；

⑷止水带的接缝宜为一处，应设在边墙较高位置上，不得设在结构转角处，接头宜采用热压焊接；

⑸中埋式止水带在转弯处应做成圆弧形，（钢边）橡胶止水带的转角半径不应小于200mm，转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。

⑹安设于结构内侧的可卸止水带施工时应符合下列规定：所需配件应一次配齐；转角处应做成45度折角，并应增加紧固件的数量。

⑺与施工缝均用外贴式止水带（中埋式）时，其相交部位宜采用十字配件（如图2）。变形缝用外贴式止水带的转角部位宜采用直角配件（如图3）

图2 外贴式止水带在施工缝与变形缝相交处的十字配件、外贴式止水带在转角处的直角配件

⑻密封材料嵌填施工时，应符合下列规定：缝内两侧基面应平整干净、干燥，并应刷涂与密封材料相容的基层处理剂；嵌缝底部应设置背衬材料；嵌填应密实连续、饱满，并应粘结牢固；在缝表面粘贴卷材或涂刷涂料前，应在缝上设置隔离层。

3.5 后浇带

⑴后浇带宜用于不允许留设变形缝的工程部位。

⑵后浇带应在两侧混凝土龄期达到42d后再施工；高层建筑的后浇带施工应按规定时间进行。

⑶后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑，其抗渗和抗压强度等级不应低于两侧混凝土。

⑷后浇带应设在受力和变形较小的部位，其间距和位置应按结构设计要求确定，宽度宜为700-800mm。

⑸后浇带两侧可做成平直缝或阶梯缝，其防水构造形式宜采用图4。

图4 后浇带防水构造

⑹采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土，水中养护14d后的限制膨胀率不应小于0.015%，膨胀剂的参量应根据不同部份的限制膨胀率设定值经试验确定。

⑺用于补偿收缩混凝土的水泥、砂、石、拌合水及外加剂、掺合料等应符合有关规定。

⑻混凝土膨胀剂的物理性能应符合表2要求。

⑼补偿收缩混凝土的配合比应符合下列要求：膨胀剂掺量不宜大于12%；膨胀剂掺量应以胶凝材料总量的百分比表示。

⑽后浇带混凝土施工前，后浇带部位和外贴式止水带应防止落水杂物和损伤外贴止水带。

⑾后浇带两侧的接缝处理应符合规定。

⑿采用膨胀剂拌制补偿收缩混凝土时，应按配合比准确计量。

⒀后浇带混凝土应一次浇筑，不得留设施工缝；混凝土浇筑后应及时养护，养护时间不得少于28d。

⒁后浇带需超前止水时，后浇带部位的混凝土应局部加厚，并应增设外贴式或中埋式止水带，见图5。

图6 固定式穿墙管防水构造

⑷结构变形或管道伸缩量较大或有更换要求时，应采用套管式防水法，套管应加焊止水环，见图7。

图10 预留通道接图防水构造图

⑶预留通道接头的防水施工应符合下列规定：中埋式止水带、遇水膨胀橡胶条（胶）、预埋注浆管、密封材料、可卸式止水带的施工应符合规定；预留通道先施工部位的混凝土、中埋式止水带和防水相关的预埋件等应及时保护，并应确保端部表面混凝土和中埋式止水带清洁，埋件不得锈蚀；采用图预留通道接头防水构造（一）的防水构造时，在接头混凝土施工前应将先浇混凝土端部表面凿毛，露出钢筋或预埋的钢筋接驳器钢板，与待浇混凝土部位的钢筋焊接或连接好后再行浇筑。当先浇混凝土中未预埋可卸式止水带的预埋螺栓时，可选用金属或尼龙的膨胀螺栓固定可卸止水带。采用金属膨胀螺栓时，可选用不锈钢材料或用金属涂膜、环氧涂料层进行防锈处理。

3.9 桩头

⑴桩头防水设计应符合下列规定：桩对所用防水材料应具有良好的粘结性、湿固化性；桩头防水材料应与垫层防水层连为一体.

⑵桩头防水施工应符合下列规定：应按设计要求将桩顶剔凿至混凝土密实处，并应清洗干净；破桩后如发现渗漏水，应及时采取堵漏措施；涂刷水泥基渗漏结晶型防水涂料时，应连续、均匀，不得少涂或漏涂，并应及时进行养护；采用其他防水材料时，基面应符合施工要求.

⑶应对遇水膨胀止水条（胶）进行保护。

3.10 孔口

地下工程通向地面的各种孔口应采取防地面水倒灌的措施，人员出入口高出地面的高度宜为500mm，并应采取防雨措施。

窗井的底部在最高地下水位以上的，窗井的底板和墙应做防水处理，并宜与主体结构断开，见图11。

图12 窗井防水构造图

无论地下水位高低、窗台下部的墙体和底板应做防水层。

窗井内的底板，应低于窗下缘300mm。窗井墙高出地面不得下于500mm。窗井外地面应做散水，散水与墙面间应采用密封材料嵌填。

通风口应与窗井同样处理，竖井窗下缘离室外地面高度不得小于500mm。

3.11 坑、池

坑、池、储水库宜采用防水混凝土整体浇筑，内部应设防水层。受振动作用时应设柔性防水层。

底板以下的坑、池，其局部底板应相应降低，并应使防水层保持连续（见图13）。

图13 底板下坑、池的防水构造图

3.12 施工注意事项

⑴施工前，进行安全教育、技术措施交底，施工中严格遵守安全规章制度；

⑵施工人员须戴安全帽、穿工作服、软底鞋，立体交叉作业时须架设安全防护棚；

⑶施工人员必须严格遵守各项操作说明，严禁违章作业；

⑷施工现场一切用电设施须安装漏电保护装置，施工用电动工具正确使用；

⑸立面卷材应由下往上推滚施工；

⑹基层处理剂涂刷完毕必须完全干燥后方可铺贴卷材；

⑺在点火时以及在烘烤施工中，火焰喷灯严禁对着人，特别是立墙卷材热熔施工时，更应注意施工安全；

⑻五级风及其以上时停止热熔施工；

3.13 成品保护措施

⑴在防水层的施工过程中，施工人员须穿软底鞋，严禁穿带钉子或尖锐突出的鞋进入现场，以免破坏防水层。

⑵施工过程中质检员应随时、有序的进行质量检查，如发现有破损、扎坏的地方要及时组织人员进行正确、可靠的修补，避免隐患的产生。

⑶卷材防水层施工完毕自检合格后，应及时报请总包方、监理方进行验收。

⑷底板卷材防水层验收合格后，应由总包方及时进行保护层（细石混凝土）的施工。

⑸严禁在未进行保护的防水层上托运重型器物和运输设备。

⑹不得在已验收合格的防水层上打眼凿洞，所有预埋件均不得后凿、预埋件不得后做，如必须穿透防水层时，必须提前通知防水承包方，以便提供合理的建议并进行及时的修补。

⑺底板浇筑混凝土保护层时，运送混凝土的小车的腿根部必须用橡胶卷材垫好，并要捆扎牢靠，以免破坏防水层。

4 易出现问题及处理方法

直径不大于300mm的鼓泡（空鼓），处理方法是割破鼓泡排出气体，是卷材复平，在鼓泡范围面层上增铺一层防水卷材，热熔封严其周边。直径大于300mm的鼓泡处理方法，按斜一字形将鼓泡切开，翻开部分的防水卷材，从新分片按流水方向粘贴，并在面上曾铁一层防水卷材，其周边长应比开口范围大100mm，之后粘牢封边。

5 结语

SBS改性沥青防水卷材施工过程中严格控制施工质量关，材料是基础，施工是关键，除了要保证材料性能质量外，施工的好坏对工程质量起着决定性的作用，以要做好防水工程需要正确的设计，合理的选材，精心的施工，恰当的维护，方能奏效。

参考文献

[1]齐春海李嘉峰?王彦锋?王茶SBS改性沥青防水卷材的施工油气田地面工程第27卷第2期（2008.2）[2]闫峰SBS改性沥青防水卷材的热熔法施工山西建筑2004年4月?第30卷?第7期

[3]张结太?何向玲SBS防水卷材在工程中的应用煤炭工程2003年第12期

[4]刘婧?SBS改性沥青防水卷材的性能与应用?合成材料老化与应用2010年第39卷第4期

[5]执行标准：：GB18242-2008

论文作者:任瑢瑢

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第28期

论文发表时间:2019/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/833eac5810f2d4756369de0e.html