# DCS热控自动化安装调试要点汪义龙论文_汪义龙

【摘 要】随着社会经济的快速发展，人们的生活用电和生产用电越来越多，电力事业的发展是我国经济发展的重要保障。DCS热控自动化是火电厂电力能源生产中重要的一项技术，对于火电厂的正常运转起着决定性作用。因此，必须了解掌握DCS热控自动化设备的安装特点以及设备的调试，确保火电厂运行的安全性和稳定性。

【关键词】：DCS；热控自动化；安装调试

电力事业的发展和人们的生活息息相关，在电力事业发展中DCS热控自动化技术扮演着重要角色，直接影响到电力系统的正常运转。但是目前在进行火电厂DCS热控自动化设备安装时还存在着一些问题，影响到电厂运行的安全性和稳定性。在火电厂建设过程中必须高度重视DCS热控自动化设备的安装调试工作，确保火电厂的正常运行，从而推动我国电力事业的发展。

1DCS热控自动设备的安装要求

1.1控制好安装环境

DCS热控自动化设备是一种精度非常高的科技产品，对安装环境的要求相对也比较高。因此，在进行DCS热控自动化设备安装时，必须充分考虑到DCS热控自动化设备的安装环境。在室内的装修、消防、空调的安装等相关工作结束后，对室内的温度以及湿度采取有效的控制措施，使其符合相关的实际要求标准。如果所处的环境比较特殊，可以利用空调设备，保持室内温度处于处于状态，而且还可以防止室内出现沉积污染，避免在运行过程中对设备造成破坏。尤其要注意安装环境的磁场强度，高强度的磁场会对计算机系统造成严重的影响。因此，必须将环境的磁场强度控制在相关规定的范围内，禁止在计算机附近使用大功率的电子产品。

1.2安装接地要求

DCS热控自动化系统必须要进行接地处理，因为只有经过接地处理，才可以为系统提供统一的基准电压参考标准。在进行接地处理时，接地设备要处于独立状态，在有意外情况发生的时候，接地设备可以快速的将过载电流引入地下，避免对系统造成危害。这样在很大程度上提高了DCS热控自动化系统运行的安全性和稳定性，而且还可以有效的避免外界信号对DCS热控自动化系统造成干扰。由于DCS热控自动化属于高科技成品，因此对接地处理的要求也非常高，在进行接地处理时，必须严格遵守相关要求标准，确保接地处理的准确性。

1.3安装线缆要求

线缆的选择对于DCS热控自动化设备安装非常重要，所选用的线缆的质量和性能必须完全符合实际要求。在设备安装的过程中，必须将有源和无源信号合理分离，还要将屏蔽和非屏蔽信号准确辨别，防止两种信号之间出现干扰。除此之外还需要注意，要将强和弱电流的有效层次和距离合理划分，将其与其它电缆之间的距离控制在合理的范围内，避免设备正常运行时受到干扰。在进行DCS热控自动化设备电缆安装时，为了防止其会受到损害，应对线缆的绝缘部分进行有效的保护处理。

1.4安装供电要求

在DCS热控自动化设备安装时一定要有稳定的电源，因为如果出现停电的情况，整个系统就会不受控制造成严重的经济损失，为了确保DCS热控自动化设备的安全性和稳定性，在进行安装的过程中通常会使用UPS供电设备。

1.5安装盘柜要求

DCS热控自动化设备的盘柜使用的多是绝缘橡胶，因为这样在很大程度上提高了盘柜的绝缘性能。在进行盘柜的安装前先进行盘柜的处理工作，基于盘柜精准性的要求，进行盘柜的各项操作必须由专业人员来完成。要严格按照相关的要求标准对盘柜的绝缘层、电阻、和电流等进行检查，如果检查的结果都符合相关的要求标准，就可以进行下一组盘柜的安装，直至全部盘柜安装完毕。一旦检查发现盘柜中存在异常情况，要立即采取有效的解决措施。在确保盘柜安装完毕后，必须对其的电流、电阻等进行测试，了解掌握盘柜的实际运行能力，从而确保DCS热控自动化设备的正常运行。尤其要注意，在进行卡件的连线连接前，必须向有关部门提交预案，经有关部门审核批准后才可以进行安装，以免出现安全事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2DCS热控自动化设备调试

2.1 静态调试

通常我们在进行静态调试的过程中，主要是针对以下几点进行控制，第一点为受电检测，这项检测的主要目的是为了确保在正常使用的情况下模件、中央处理器、主机能够不被电力破坏。受电调试尤为重要，所以在检测的过程中，一定要认真操作，要完全按照要求来，对接地电阻和线路的绝缘性严格测试，确保DCS热控自动化设备正常运行的安全性和稳定性。在进行受电检测前，要对整个设备的实际安装情况进行全面检查，尤其是盘柜、线缆等主要设备的检查更要仔细认真。对于安装过程中的一些细节也要格外重视，比如进行接地电阻和绝缘电阻的测试，以及电源的开关等的位置是否合理。如果未对实际的安装结果进行细致的分析研究。很可能会造成卡件在DCS热控自动化设备受电过程中出现损坏，如果情况严重会影响到主机的实际运行质量。在受电检测时需要采取分散控制的方法，首先进行总电源柜送电，因为总电源柜中回路数量比较多，应该对电源进行多次切换实验，要保证每次实验的准确性，然后在进行其它电柜的受电检测。在进行受电检测时，如果某个部位受电时出现异常，必须立即断电，查找引发异常情况的原因，然后根据问题的原因采取有效的措施进行解决；第二点则为模件测试。在对设备调试的过程中，很有可能会对模件造成损坏，为了避免出现不必要的损失，必须在模件测试之前，首先将模件外面的接线断开，松开电源保险，然后在接入模件。在模件测试的过程中必须严格按照规定的步骤进行操作，测试结束后立即退出模件，以防止对模件造成损坏。第三点是传动试验。在进行传动测试时必须遵守以下步骤：首先必须认真仔细的检查端子柜以及外回路线的实际情况；其次仔细检查设备对应的模板的情况，而且需要掌握当地的电压情况，只有稳定的电压才能确保传动测试过程中不会出现问题；最后送电进行传动测试。

2.2动态调试

动态调试这主要为主机系统死机调试，当我们在进行动态调试的过程中，有可能会出现死机的情况，这是不要急于修改，在关闭调试之后，才能进行操作，并且一定由技术过硬的专业人员进行修改。在进行DCS热控自动化设备动态调试时，有可能出现系统对电源下达指令的时候，和电源的匹配不合理，造成设备无法正常运行的情况。如果出现这种问题就需要由专业人员加装隔离设备将信号进行隔离。

2.3火焰检测器调试

火焰检测器在DCS热控自动化设备调试过程中发挥这重要作用，如果火焰检测器无法正常运行或者在运行的过程中没有及时发现存在故障，极易造成较为严重的火检问题。因此，在对DCS热控自动化设备调试时，需要对火焰检测器不断的调整，确保火焰检测器的灵敏性和稳定性处在最佳状态，避免给设备留下安全隐患。另外还要注意在进行设备调试前安排专人，对于在DCS热控自动化设备调试过程中存在的缺陷进行填单，将填单结果提交有关部门，最后制定这些缺陷的解决方案，由专人进行处理。

2.4系统逻辑的问题处理

DCS热控自动化设备会因为逻辑的问题出现跳闸的情况，设备跳闸后会对其它设备的正常运行造成影响。因此在进行设备调试的过程中要针对这种情况进行分析研究，确保设备的严谨性。

3结语

由此可知，DCS热控自动化设备在电厂的运行中发挥着重要作用。因此必须做好DCS热控自动化设备的安装调试工作，确保电厂运行的安全性和稳定性，促进电力事业的发展。

參考文献

[1]季磊.探究火电厂热控自动化控制设备的科学调试与合理安装[J].科技创新与应用，2017（12）：154.

[2]贾铁鑫.关于火电厂DCS热控自动化安装调试的应用研究[J].科技经济导刊，2017（09）：92.

[3]罗文化.火电厂热控自动化控制设备的科学调试与合理安装[J].山东工业技术，2017（16）：221.

论文作者:汪义龙

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 17期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8348b3d59a18d84984b3ae7c.html