# 浅谈市政给排水施工中长距离顶管施工技术问题论文_张文宇

摘要：本文首先说明了市政给排水施工运用长距离顶管的优势，然后分析了影响长距离顶管施工技术的因素，最后详细阐述了市政给排水施工中长距离顶管施工技术措施。

关键词：市政给排水；长距离顶管；水平螺旋钻井；通风；泥浆

一、市政给排水施工运用长距离顶管的优势

长距离顶管施工技术运用到给排水施工环节中，便可直接进行管道铺设，不需要开挖地面，从一定程度降低了工程的施工总量，降低了施工成本；施工环节中，运用此技术后能够提升设备的安装效率，从而提高整个工程的施工进度；运用该技术进行施工，不会占用过多空间和面积，不需要进行开挖等施工，造成的噪音和振动较小，不会对人们的日常活动以及施工周边的建筑物、管线等造成复杂的影响。所以利用长距离顶管施工技术在城市较为繁华的区域进行施工是最佳选择。不仅如此，市政给排水施工难度较高，利用开槽埋管等施工技术难以施工，而能够使用长距离顶管施工技术的施工人员，技能与知识较为精湛、丰富，故是最佳人选，而使用此技术也是必然的。

二、影响长距离顶管施工技术的因素

（一）管体材质的影响

市政给排水管道节本都被设置在地下，在进行施工设计中，为了能够延长工程使用时效，需细致把握管材质量，选择合适的管道材料合适的管道材料，确保管道在项目启用后具有耐腐性以及安全性等特点。但在实际选材工作时，由于市场上管材类别繁多，易存在瑕疵品，采购人员一定要强化管材选型与选材的管控工作，为工程的施工与安全应用奠定良好基础。

（二）管道压力的影响

施工前要明确管道管径与长度值，计算管道所受推力与压力，并通过试验再次明确数据，结合施工要求科学划分各顶管施工技术应用区域，并选择出材料、型号和种类均适宜的管道，防止在工程结束后管道受到供水压力而产生漏水问题。

（三）管道位移的影响

应用长距离顶管施工技术时需应用的管材长度较长，一旦遇到人员操作失当

或者设备操作状态不稳定等原因而引起管道振动，则可能会引发管道位移问题的产生，继而与施工方案的施工位置产生一定偏差，为后续施工带来很大的麻烦，同时也影响给排水工程施工质量，对此，施工人员一定要严格按照技术应用流程进行标准施工，严格把控管内压力及顶部油缸的推力，使其始终在安全标准内，为给排水系统的安装规范化和运行稳定性提供质量保障。

三、市政给排水施工中长距离顶管施工技术措施

（一）长距离顶管的具体施工

第一，对长距离顶管进行施工时，顶管出洞环节十分重要，工作人员应高度重视。使顶管机中第一根管伸出井中后再次进入土中被称为顶管出洞。工作人员勘察完四周环境后，结合现实情况科学选择所需要使用的工具管。且为给施工提供便利条件，防止事故重复出现，需预先设定初始角；

第二，施工环节中，应对管道空隙给予注浆处理，从而形成保护层，起到保护管道的作用，有利于后期施工。为降低阻力，为地层寻求支撑点，所以要进行管道注浆，从而提高施工安全性。注浆过程一定要按照施工工序正确进行，从头部至尾部，最后进行中间部分的补浆；

第三，整个施工过程中，管道内氧气会受其自身容量因素的限制，氧气含量随时间延长而减少，若施工者在管内施工时间过长则容易导致缺氧；

第四，管道上所用的涂料也是具有毒性的，会散发出一定的有毒气体，管道内也存在粉尘，这些因素都会对人体健康造成严重的危害。针对这样的状况，施工方应高度重视管道内的通风情况，提供良好的施工环境；

第五，进行施工时要校正顶进偏差，降低所形成的误差，提升精准性，确保排水管道可以正常运转。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆利用传统方法进行给排水的施工环节中，忽略了顶进偏差，导致后期施工中出现较大误差，此时，不但需要大量的资金，而且施工进度也严重受到影响。工作者应在室内、外反复测量，并不断校正偏差。

（二）水平螺旋钻井法

水平螺旋钻井法依靠螺旋杆的转动的力量，推动钢管至合理位置，再结合管道施工方法，将地表形态保护起来，使其免受施工的破坏，也在一定程度上抑制洪涝时期水土流失等破坏环境的因素发生。水平螺旋钻井法施工过程中的最大问题是准确度的调节问题，如果处理不当就可能造成结果与预期效果出现严重的不符，最终导致工程的整体质量低下。该施工法的优点是对土层和地表的干扰性小，缺点是控制螺旋钻杆方向的难度大，对管道控制难度也很大。

（三）通风系统

管道通风是市政给排水施工过程中比较现实的问题，工作人员在施工过程中极有可能出现氧气供应的不充分的情况，外加管道内时刻在释放着有毒气体，对工作人员的威胁是巨大的。因此，通风换气、提供氧气是保护管道工作人员的生命安全最有效的措施。由此可见通风换气的重要性。绝大多数管道施工过程会采取四种通风措施，即抽风形式、鼓风形式、鼓风抽风以及三种方式的组合方式。其中，鼓风式有效射程长，有利于有害气体的排出，具有很强的排烟性能，但通风距离有着局限性，被驱散的有害气体经过管道，会直达工作坑，进而对工作坑产生污染。

（四）长距离顶管施工注意事项

1、进出洞

顶管施工时土地扰动情况主要受进出洞影响，在给排水工程洞外施工时经常会因操作不当或环境影响而渗水，此时建议选择SMW施工技术对洞口进行加固处理，以此来提高洞口的结构稳定性。如果洞口渗水问题无法得以有效控制，则建议用橡胶止水法辅助处理。在工程项目施工建设实践中，可根据具体的情况在洞口合适位置安装支护钢圈，以便施工人员能够安全进出洞。

2、管段施工质量管控

管道锁紧施工技术在现阶段国内市政给排水工程施工中的应用，可能会导致管道损坏，尤其是角度位置。针对这一问题，在长距离管道施工过程中应当严格控制旋转方式，确保操作严格按照流程进行；基于钢管规格，对顶管操作中的锁定设备偏差严格管控，使其头部能够牢牢固定。同时，还要制定切实可行的锁定管头以及压铁纠正方案，对顶管施工性能做好安全检查工作，以此来有效提高长距离管道的整体施工质量。

3、泥浆制备以及注浆操作

市政工程长距离顶管施工时应当按照注浆技术工艺和要求，以此来有效提高泥浆材料的有效利用率。在泥浆制备时需根据实际情况以及具体规定，加强注浆施工质量控制，在施工时不断进行完善。对于优质膨润土而言，其作为泥浆制备的主要材料，实践中应当根据施工现场的具体情况综合权衡，对出现的相关问题全面分析，从而使材料配比能够更加的科学合理。通过该种方式可以使泥浆摩擦效果减小，这有利于支承力的提升。

4、注浆压力控制

在顶管施工时应当对注浆压力进行严格管控，使其超过管体上部位置的静止土压力以及水头压力，对周围地面情况及其平整度全面观察，基于地下水位等情况对压力以及压浆量等优化调整，从而使顶进操作能够顺利进行。同时，实践中在泥浆出口位置严格安装单向阀，以免出现回浆问题。在施工操作过程中若出现停浆问题，在触变时泥浆压力逐渐稳定，无明显波动现象。实践中综合分析实际工况，并且将中继压浆泵设立在合适的位置，注意输送管压力损失的控制，使其能够降至最低，从而提高注浆稳定性。

结语

综上，将长距离顶管技术运用于市政给排水工程中，利用先进、科学的技术，结合健全的施工方案及合理的模式、管理机制，严格控制施工各个环节，确保施工质量符合标准需求。促进市政给排水工程的不断完善。

参考文献

[1]张子钧.市政给排水施工中的长距离顶管施工技术分析[J].住宅与房地产，2019(15)

[2]张国超，朱惠伟.长距离顶管技术在平顶山新城区排水管道工程中的应用[J].建筑技术开发，2010(9)

[3]孟秋生.市政给排水施工中长距离顶管施工技术研究[J].农村经济与科技，2017(12)

论文作者:张文宇

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/834993e29d0da876254c56ce.html