# 园林给排水工程施工管理策略研究论文_刘巧玲

摘要:园林景观作为群众休息游览的场所，是人群的聚居地,也是树木、花草集中的地方。园林的给排水系统一般都较为庞大，结构也十分之复杂，所以解决好园林的给排水问题是一项十分重要又很有难度的任务。

关键词:园林;给排水工程;水资源

前言

现代社会，公路作为一种十分便捷的交通运输方式，发展飞速，地位也越来越高，同时利于产业结构的调整，便于产业结构的合理优化。本文作者在水电站库周交通工程建设管理中，结合库区地质、交通、人文、环境等实际，优化设计方案、科学组织精细化管理，有效的推进了公路工程进度，确保了工程质量，控制了投资成本。

1.园林给排水工程的重要性

为了使生活环境更为舒适环保，我国在大部分的建筑工程中都采用了园林建设。这样不仅绿化了人们的生活，也实现了人与自然的和谐相处，符合了我国的科学发展观道路。而花草、树木等植物，以及喷泉等用水景观作为园林工程的重要组成部分，对水资源的需求量是非常大的。

2.园林给水工程体系

构建完善的园林给水工程体系，就要对日常园林需求种类、日常园林供水特征、日常园林供水来源进行认真分析，从而减少施工投资浪费。

2.1.日常园林需水种

类日常园林中的生存空间用水是主要的用途,而对于其他的水资源需求，可适当的减少水量,例如增加水资源的利用重复率，使用较为先进的水资源循环泵。日常园林需水工程具有有效性，可协调性,更具有经济性的特点，能够满足生存空间、园林护理、园林景观、园林消防用水为标准，进行体系构建

2.2.日常园林供水特征

日常的园林供水系统是贯穿于整个建筑体系当中的,因此跨越的空间较大，且具有一定的复杂性，在进行园林供水工程施工前要明确园林所具有的供水特征，例如由于不同的供水地点，形成了跨空间分布的用水供给点，且由于不同的地点具有不同的地形地貌，形成了不同供水点之间的高差较大;由于不同的供水用途，因此不同地点的用水高峰可以不同。

2.3.日常园林供水来源

日常园林的供水来源有四种，一是地上的水源供应，二是地下的水源供应，三是城市系统水源供应，四是雨水收集利用。

2.3.1地上供水

所谓的地上供水，就是水资源主要来源于地表的江河湖海等，这种水资源的优点是水来源供给量大，是主要的园林供给来源。而这种水资源的缺点是较容易被污染，所以为了提高水源质量，需要进行经常性的水质净化和消毒。

2.3.2地下供水

所谓的地下供水，就是水资源主要来源于地下的泉水、深井或管井中的水资源。这种水源的优点是由于水源一直处于地下流动，因此不会与空气等进行直接接触，不易被污染,水源质量较好。对于生活用水中的供给，只需要进行一定的消毒即可。缺点是水资源的供水量较少。

2.3.3城市系统供水

有时候市政会给园林单独预留绿化水源。这种水资源优点是水源质量好，供水量充足，不容易污染，但缺点是采用市政水源相对费用也会增加。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3.4雨水收集利用

我国南方地区与北方地区年降雨量相差大,南方雨季长而量多，北方雨季短而量少，因此北方很多园林项目会考虑在雨季时通过雨水收集，然后进行水质净化和消毒，再用压力泵供给园林使用。这种供水方式前期投资费用相对比较大。在进行水源的合理抽取之前，要以水源质量好、水量供给大、不易被污染为三方面准则，而在景区附近选择城市供水体系来进行供水，则同时满足这三个原则，如果没有这种优越选择的情况下，可以选择雨水收集利用和地下水源供应，如果这三种选择都不可得，再选择地上水供应。

2.4.园林给水工程结构形态

日常园林的给水工程结构形态包括复式分支型水点分布以及无限循环式水点分布。其中复式分支型水点分布就像树枝一样， 分散范围大，优点就是水点设置简单便捷，更能减少管路费用，特别适用于园林分期型的建筑，这种布置比较简单，省管材。缺点就是这种水点分布方式相对来讲可靠性较低，如果某个部位出现状况，就会影响到较大范围的正常用水。无限循环式水点分布就是以整个园的某一点作为起点，环绕一圈后再以这个点为闭合点，从而促进不同地区的水交换。这种分布方式的优点是可靠性较高，当管道中的某个部分出现状况或者问题也不会影响到大范围的正常用水，缺点就是这种方式的布置需要较高的投资费用，产生较贵的原料费。

3.园林排水工程体系

3.1.日常园林排水特征

首先，园林中排出的水包括雨水和较少的日常生活污水，以此，排水范围较大;其次，园林的地形不同，高差较大，这种地面形态的不同性促进了地表污水的日常排除;再次，由于排水的地点不同，地形不同，所以排除的方式要与实际情况相结合，选择适当的排水方式，且在排水系统设计上要尽量满足景区的构造。

3.2.园林排水工程结构

园林的排水工程主要由地表排水系统以及建筑顶板透水系统组成。地表排水形式主要分为沟壑水渠式，地表流通式以及管道流通式:外，部分雨水会通过渗透的方式下渗到泥土里，假如泥土下面有建筑结构板，雨水容易积在顶板.上面，这样对结构板的防水层和承重都会有影响。

3.2.1沟壑水渠式

所谓的沟壑水渠式排水，就是构造一些长沟，在适当的地形以及排水需要地区采用混凝土等原料进行适当的长沟建造，在构建时需要注意的是，沟壑水渠的坡度要大于或者等于0.004。

3.2.2地表流通式

所谓地表流通式，就是对地面上存在的谷沟、平坡、小路等与最近的道路、沟渠或者是地下通道进行有效的划分组合，并以竖向设计为原则，将园林中的雨水或者是日常污水排水渠等地方中,而地标流通式排水的主要方式为引导、阻拦、存蓄、分流，通过以上设计原则以及方式，就能够最大程度的减少不必要的资金消耗。

3.2.3管道流通式

所谓的管道流通式，与沟壑水渠排水一样利用高差原理，即坡度。只不过是调整埋在地下的管道坡度。通过这种高差设计，将主要的排水源排入水区。

3.2.4暗沟水渠式

所谓暗沟水渠式，就是在建筑顶板上构造一些混凝土长沟，通过建筑结构板的坡度高差设计，排入顶板外的雨水检查井。

4.结语

园林建筑在人们的日常生活中占有的比重可谓是越来越大,特别是作为园林建筑主体的给排水系统结构。如果园林中的给排水结构系统构建不合理,或者技术施工不到位,就会严重影响日常园林的景观生产生活以及安全维护，包括土壤以及植物的有效保护。因此，要充分对园林给排水系统的结构设计因素进行综合考虑,并结合实际的土壤和地形情况,进行有效的结构设计,这样才能最大化的利用水资源，减少不必要的资源浪费。

参考文献

[1]方孙锦.园林给排水工程施工管理策略研究[J].技术与市场,2020,27(03):173-174.

[2]茆寿钧.园林施工中给排水施工的技术要点及应对策略[J].住宅与房地产,2015(25):51.

论文作者:刘巧玲

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8356bb93458370ef6bba5352.html