# 运用混凝土结构与HDPE防渗膜连接新技术，降低施工成本论文_杨天光1,赵莉莉2

1，山东聊建集团聊城明新建筑有限公司 山东省 252000；

2，山东聊建集团有限公司 山东省 252000

摘要：百乐克生化池由土坝围堰为主体外铺HDPE防渗膜结合部分钢筋混凝土结构组成。作为盛水构筑物，最基本的要求就是保证无渗漏。钢筋混凝土结构施工技术已经很普遍、很成熟，防止渗漏已经不是难题；HDPE防渗膜连接一般由厂家专业操作人员焊接，一般也不会出现渗漏。

关键词：百乐克生化池；HDPE防渗膜；焊接；渗漏

1，前言

随着经济的快速发展，城市（镇）的规模越来越大，产生的污水也越来越多，为了保护环境，就需要建设相应的污水处理厂来解决水污染的问题。百乐克工艺作为一种重要的污水处理工艺，因为建设成本较低，被很多污水处理厂采用。

但对于钢筋混凝土结构和HDPE防渗膜混合使用的百乐克生化池，HDPE防渗膜与钢筋混凝土结构的连接处就成了百乐克生化池防水的薄弱点，因为HDPE防渗膜不能和混凝土直接焊接，而且钢筋混凝土部分与土坝部分的沉降程度不一样，使的本来就是薄弱点的连接处更容易出现开裂漏水。

聊城市新水河污水处理厂二期工程采用百乐克工艺，防渗膜与混凝土结构的连接有10道（总长度685米）。在本工程施工中我们尝试采用一些新的施工方法来保证该部位的严密、牢固。

2，技术特点

由于防渗膜不能与混凝土直接焊接，原来采取的不锈钢螺栓和不锈钢压板固定的方式因为混凝土表面平整度不够及钢板的压紧程度不均匀造成防渗膜和混凝土结合不完全紧密，容易在不锈钢板与混凝土之间漏水；而采用在连接节点处防渗膜上二次浇筑混凝土施压固定方式因为防渗膜较硬，且浇筑的混凝土重量有限，也不能保证把防渗膜完全压紧密封；胶粘方式因为混凝土与防渗膜是完全不同的两种材料，尽管施工单位先后试验多种粘接材料，使用效果均不理想。

采用在混凝土结构预埋HDPE槽用以焊接HDPE防渗膜的施工方法施工工艺简单、可靠。保证了生化池的防渗质量，避免了因运行时出现渗漏停止厂区运行而投入的的巨额维修费用和不好的社会影响。

3，适用范围

本技术适用于需要防渗膜与混凝土结构连接的百乐克生化池或垃圾填埋场的防渗施工。

4，工艺原理

本技术采用的混凝土预埋HDPE槽（与HDPE防渗膜相同的材质，委托防渗膜生产厂家生产，以保证材质的一致性）类似于我们常用的预埋件，混凝土浇筑时预埋HDPE槽，防渗膜施工到土坝与混凝土结构结合处时，把HDPE防渗膜和HDPE槽焊接在一起就可以了。

百乐克生化池HDPE防渗膜与混凝土结构的连接主要有两种情况：一是池底部分，这部分在池底板混凝土浇筑时在规定位置预埋HDPE槽就可以了；另一种情况就是坝坡部分，这部分是池壁与坝坡垂直，如果把HDPE槽预埋在池壁上，防渗膜与HDPE槽焊接时防渗膜就要有90°上翻，若坝体个别部位出现沉降，防渗膜就会出现拉力，连接部位容易开裂，从抗拉角度看不如池底的连接方式（附图）更好。因此我们决定在土坝和池壁连接处池壁上预留钢筋，在连接处坝坡处设钢筋混凝土连接带，在连接带上预埋HDPE槽（详见附图一，）用以焊接防渗膜，这样连接处防渗膜的受力形式就和池底连接处防渗膜的受力形式基本一致了。

5，施工工艺流程及操作要点

5，1工艺流程

由于具体施工工艺流程有所区别，所以池底与坝坡两个部位分开介绍。

①池底部分：

施工准备→预埋HDPE槽→夯实池底板工作面处土方→HDPE防渗膜铺贴→HDPE防渗膜与HDPE槽焊接

②坝坡部分：

施工准备→池壁预留钢筋→连接处土坝土方夯实→施工钢筋混凝土连接带→预埋HDPE槽→HDPE防渗膜铺贴→HDPE防渗膜与HDPE槽焊接

5，2施工准备

施工前提前由生产厂家提前制作HDPE槽，模板支设前运到施工现场。为保证HDPE槽与混凝土的连接紧密、牢固，HDPE槽沿槽纵向设三道“T”型肋。在HDPE槽上每隔500mm开两个￠5mm的排气孔，（详见附图：排气孔位置图）以便施工时槽下空气能及时排出，保证槽下混凝土能够充满、密实。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5，3操作要点

5，3，1 池底部分HDPE槽预埋施工

池底处因有混凝土底板，不需要另设连接带，浇筑底板混凝土时直接在底板相应位置预埋HDPE槽即可

5，3，2 坝坡部分HDPE槽预埋施工

浇筑池壁混凝土时，在池壁与土坝连接处预留钢筋（配筋详见附图三）或后植钢筋（后植钢筋需进行拉拔试验，试验合格方可进行下步施工），在土坝施工完毕后在连接处挖出1000mm宽，400mm深土槽，绑扎钢筋。

连接带施工前，节点处池壁混凝土表面必须凿毛处理，把原连接处池体混凝土表面剔除10-20mm，冲洗干净，浇筑混凝土前涂刷水泥浆。

为防止施工缝处出现渗漏，连接带混凝土浇筑前在连接带与池壁结合处设置膨胀止水条，并固定牢固，然后浇筑连接带混凝土。

连接带混凝土必须振捣密实，及时养护；

防渗膜施工时将防渗膜与HDPE槽焊接，这样由于HDPE槽是和混凝土连接带浇筑在一起的可以保证其牢固、紧密，而防渗膜与HDPE槽为同种材质，可以焊接牢固，这样就能充分保证HDPE防渗膜与钢筋混凝土连接的牢固和紧密。

为防止在使用过程中因坝体与混凝土池体沉降不一致导致防渗膜焊缝处拉坏，防渗膜铺贴时在砼连接带处预留100mm伸长余量。

为增加节点处的防渗可靠性，防渗膜施工完毕后，在砼连接带及连接处池体表面附加粘贴弹性防水材料，进行加强性防水处理。

6，质量控制

1，土坝与混凝土池体连接节点施工主要涉及混凝土浇筑、HDPE防渗膜焊接及柔性防水材料粘贴，需要执行的规范和标准为：《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《给排水构筑物工程施工及验收规范》（50141-2008）、《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）。

2，质量保证措施

2，1连接带混凝土浇筑前要把已凿毛的新旧混凝土结合处池体表面冲洗干净，并不得存有明水，涂刷素水泥浆。

2，2遇水膨胀止水条要与池体原有混凝土结合紧密，且要固定牢固，以防在连接带混凝土浇筑过程中止水条位移。

2，3连接带混凝土浇筑前，下面坝体表面要喷水湿润或在绑扎钢筋前铺设塑料薄膜，以防混凝土失水过多影响强度及抗渗性能。

2，4 HDPE槽要在混凝土振实抹平后、初凝前放置，用橡胶锤慢慢锤击HDPE槽肋部位置（以防砸坏HDPE槽）直至槽与混凝土平齐或略低于混凝土表面。

2，5 HDPE防渗膜与HDPE槽焊接前要把膜、槽连接面擦拭干净并确保干燥，然后施焊。焊缝以10米为一检查段，每焊完一检查段立即进行检查，发现问题马上处理。

2，6坝坡附加弹性防水材料要严格按照《地下防水工程质量验收规范》要求施工。

7，安全措施

1，认真贯彻“安全第一”的生产方针，成立安全管理小组，落实安全生产责任制，明确各施工人员的职责，抓好工程的安全生产。

2，本工程的施工安全重点控制部分主要是用电安全及坝坡施工防滑跌。为保证施工安全决定采取以下措施：

①使用电动机具的工人按要求配备安全防护用品；

②各类机具在每班使用前都要安排专人检查，保证机具防护措施齐全，不带病作业。

③各用电设备确保做到“三级配电、两级保护”，电线电缆严格按照临时用电规范敷设。

④坝坡作业工人要穿防滑鞋，系好安全带、安全绳，有专人配合施工。

⑤考虑到本部位施工的实际情况，为保证施工质量及安全尽量避免夜间施工。

⑥做好突发事件的各种预案，确保施工安全。

8，环保措施

1，加强对工程施工中的废料、生产及生活垃圾的控制和治理，遵守工地的防火及废弃物处理的管理制度，随时接受相关单位的监督检查。

2，将施工场地和作业范围限制在工程建设允许的范围内，合理布置，各种标识醒目，施工场地整洁文明。

3，对混凝土振捣等容易产生噪音的施工尽量避免在夜间施工。

9，效益分析

本技术在工程中的应用，解决了百乐克生化池HDPE防渗膜和砼结构连接不牢固的问题，避免了出现问题后反复维修造成的经济浪费和对污水处理运行的影响（因为防渗膜连接节点开裂维修时污水处理厂必须停止运行，排空池内污水，施工难度大，费用很高，更重要的是城区污水没法处理，社会影响太大），同时也为以后类似工程施工提供了可靠的依据和技术指标。

论文作者:杨天光1,赵莉莉2

论文发表刊物:《基层建设》2018年第2期

论文发表时间:2018/5/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/835db6a0f041002c0acc9ba1.html