# 智能建筑中给排水实时控制系统的设计探讨郭季秋论文_郭季秋

摘要：高质量生活已成为现代人最基本的生活追求。除了对服装，饮食，住房，文化和娱乐的高要求外，越来越多的人比以往更加关注生活中各种建筑物的质量，并对相关部门提出了更多的建设要求。随着各种高要求的出现，各种建筑材料不断更新，建筑技术也在不断提高和提高，因此出现了许多智能建筑。各种新材料和新技术的应用，不仅可以保证建筑物本身的质量，促进建筑业的发展，而且可以为人们提供高质量和安全的生活环境。在各种智能建筑中，给排水实时控制系统越来越受到重视。因此，研究给排水控制系统设计的合理性和科学性具有重要意义。

关键词：智能建筑给排水；实时控制系统；设计

随着科学技术的发展，在现代给排水系统中，给排水设计的设计方法和概念有了长足的进步。为了使给排水系统更加人性化，有必要结合建筑物的实际情况，采用先进的技术和理论，提高给排水设计水平。通过智能建筑给排水实时控制系统的设计，相信读者会对它有更深入的了解。简而言之，为了进一步提高智能建筑给排水实时控制系统的设计水平，有必要加强智能建筑给排水实时控制系统的分析与设计。

1建筑给排水概述

建筑给水可以分为三类：生产给水，生活给水和消防给水。用于确保实现这三种供水的建筑供水工程的技术措施，即所提供的水量和使用压力室外供水工程水的场所将提供一定程度的安全性和便利性根据建筑物的需要来满足生活和生产用水条件。建筑排水工程的任务是回收生活过程中产生的污水和废水。根据是否需要恢复室外排水系统和生产系统以及建筑物内部，将污水和废水按有组织的子系统排放，并确定其排放方式，处理方法和综合利用。内部供水系统建设的基本供水方式如下：⑴直接供水方式。适用于排污管网中的水量和压力满足建筑物内部需求的时间；（2）水泵与水箱联合供水方式。适用于室外给水管网。当室外给水管网的压力低于或周期性地低于建筑物的内部给水管网所需的压力时，建筑物的内部耗水量极不均匀。适用于大部分时间不能满足室内用水需求的室外供水管网压力大，建筑物内部用水量大且不均匀的情况;（3）区域供水方式；适用于楼层较多的建筑物，以充分利用室外供水管网的水压。该建筑分为两个供水区域。下部直接在城市管网的压力下工作，上部由水泵和水箱共同供应。因此，在建筑给排水工程的建设中，专业人员必须根据自身的专业知识和项目的实际情况设计给排水工程，以更好地保证其科学性和合理性。

2.智能建筑及建筑给排水系统

2.1智能建筑

随着各种建筑材料和建筑技术的不断升级，完善和完善，出现了许多智能建筑。全面的智能建筑由三个基本元素组成：办公自动化系统（OAS），建筑设备自动化系统（BAS）和通信网络系统（CNS）。其中，bas可以确保机电设备的自动化和安全管理，实现建筑参数的测量，并可以根据用户需求进行快速调整和综合管理，以满足用户的实际需求和可靠的安全性。给排水系统是建筑设备管理自动化系统的一部分。同时，建设良好的建筑给排水系统在提高建筑质量方面起着重要作用。

2.2建筑给排水系统

目前，建筑给水系统分为三种：生活给水，生活给水和消防给水。建立完善的供水系统的目的是维护三个供水系统的稳定性和安全运行，并为居民的生活和其他相关方面提供便利和保障。建筑排水系统的主要功能是确定居民生活和工厂生产过程中产生的污水和废水的排放方式，处理方法和综合利用。

3.给排水系统的监测原理

3.1恒压供水系统的结构和功能

在该系统中，使用了两组泵为供水网络提供恒压供水。H电动机可以在变频模式或工频模式下工作，但是变频器一次只能驱动一台电动机。变频器根据实际水压的变化，连续调节水泵的转速，并通过调节流量来达到恒压的目的。此外，根据泵当前的供水情况，PLC可以合理切换以达到最佳匹配。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆PLC变频控制恒压供水系统主要完成以下功能：手动和自动切换功能，水泵运行模式可选功能。

3.2自动监控与报警

可以在低液位储罐中设置液位传感器或压力传感器以检测储罐的液位。当池中的水位上升到上限（水泵停止的水位）时，传感器向现场控制器发送信号，现场控制器向进料泵单元发送信号以停止水自动泵送。当水位低于设定的低警报水位时，系统将发出警报。这种压力传感器可以通过压力连续检测池中的液位，并将信号发送到现场控制器。同时，它可以更改泵停止的设置并报警液位。

3.3排水系统控制

在集水井中设置三个液位计以检测液位位置，即下限液位La，上限液位LB和上限液位LC。监控系统根据集水井的水位变化控制工作泵的启动和停止，并将液位信号发送到现场进行控制。当集水井的水位达到上限时，控制器启动排水泵运行，并停止排水泵运行，直到水位下降到下限为止。当污水流量大且水位高时，监控系统会发出警报信号提醒值班人员注意备用水泵已投入运行。

4.栋智能建筑给排水实时控制系统设计

4.1给排水系统实时监控设计

为了保证给排水的科学性和合理性，有必要对给排水系统进行实时监测和维护。监控运行状态监控，故障报警，自动启停监控，水箱，低水位和溢水泵水位监控等给排水系统，需要相关人员进行现场监控和管理操作，以避免意外情况或不必要的麻烦。在运行过程中，应及时进行给排水系统，水泵的相应维护和管理，以确保给排水系统的最佳运行，以确保其能够调节供水量。及时根据用户的需水量变化。除了深入的现场控制和监视之外，还可以通过精确设计和安装的程序进行监视，这是一种高科技的自动控制。在机器水泵运行期间，可以通过各种条件对其进行监视。如果找不到测量值，系统将自动发送警报信号通知工作人员进行处理。这是一种更好，更有效的监视和管理方法。实际上，通常将手动监视和机器监视结合在一起。但是，无论采用哪种监测方法，都应准备备用泵，以便在泵出现故障时可以及时投入使用，以免造成更大的损失。

4.2给排水实时监控系统设计要求

专为实时监控而设计的给排水系统具有以下特定要求：（1）液位计应设计有高，低水箱，以便在水位达到要求时，液位计可以快速发送信号进行自动控制。（2）回水泵应同时装有高水位和低水位水箱。当低水位水箱处于低水位时，为了避免泵空转，无论高水位水箱是什么，都无法启动回水泵。（3）水泵应具有三个具有过载保护和短路保护功能的电动机运行指标，以保护系统运行中的相关设备。（4）设置生活泵，生产泵和消防泵的自动和手动操作模式。手动操作是由操作员启动水泵，三个水泵可以同时操作。自动操作是通过操作高低水位水箱控制器中的液位计来实现自动监控，但是要注意，消防泵和生活泵不能同时操作。（5）设置变频器和接触器。水泵启动时，连接器和变频器上的电源依次连接。当水泵停止运转时，请先切断变频器的电源，然后再停止连接器。（6）家用水泵需要实现恒压供水。当手动控制三个泵时，应卸下变频器。（7）为了提高监控效率，有必要实现集中控制台，实验平台和现场的同步控制。（8）发出火警信号后，消防泵将自动启动；当发生自动故障时，可以强制手动启动。

结束语

随着科学技术的发展，在现代给排水系统中，设计方法和设计理念有了长足的进步。智能建筑是计算机和信息处理以及建筑艺术等高科技的有机结合。它不仅保证了建筑物本身的质量，促进了建筑业的发展，而且还为人们提供了高质量和安全的生活环境。在各种智能建筑中，给排水实时控制系统越来越受到重视。因此，研究给排水控制系统设计的合理性和科学性具有重要意义。

参考文献

[1]郭航，苏伟平.浅析如何防治消防给水系统的超压问题[J].中国科技信息，2014（11）：140～141.

论文作者:郭季秋

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第18期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/83758c32402455417bba2f80.html