# 浅析市政路桥施工中常见的质量问题及措施论文_梁子迪

梁子迪

哈尔滨大东集团股份有限公司 150001

摘要：结合市政路桥施工的特点，具体分析了市政路桥施工中常见的质量问题，并提出相应的解决措施，进而加强施工现场的质量控制，保证市政路桥施工质量。

关键词：市政；路桥施工；质量问题；措施

1 市政路桥施工概述

1.1 市政路桥施工特点

市政路桥是一项工程线长、时空跨度大、工程量大的社会基础设施工程，市政路桥施工特点主要表现在五个方面：

（1）工程作业条件复杂，施工难度大。路桥工程施工的各种地形以及地质条件复杂多变，同时施工技术难度相对较大。

（2）工作量大，作业面广。在施工过程中，主要的工作项目有平整场地、机械设备装运、修建临时道路、搬卸安装、岩心取样等，同时项目投资巨大，工期时间相对较长。

（3）管理难度大。由于工程项目巨大，因此在人员、设备上需求较大，导致整体的管理存在一定难度。

（4）施工条件不确定。在施工过程中，受气候条件的影响，制约了工期进展，同时设计变更较多，质量进度难以把握。

（5）安全问题突出。由于在施工中主要靠人体体力劳动来支撑，施工人员的专业素质以及专业技能对施工质量起着不可估量的作用，为了避免意外风险，要加强安全管理，把施工人员的安全放在首位，切实保障施工人员的人身健康。

1.2 市政路桥质量特点

市政路桥质量的监督主体主要是监理工程师，通过对整个工程项目进行监督以及认证，从而提高施工质量。从总体上来讲，市政路桥质量特点主要体现在五个方面：

（1）修复质量缺陷难度大、时间长，导致整体的损失严重，不利于经济效益和社会效益的提高。

（2）由于施工过程中各种因素的制约，致使质量难以掌控。

（3）在投标的过程中，中标价格具有固定性，同时市场价格相对较低，使得施工企业的质量投入无法得到进一步的发展。

（4）市场竞争机制不健全，施工单位的信誉没有与市场占有份额形成直接的联系，因此施工单位在质量的管理上缺乏主动性；第五，在实际施工过程中，不合格产品都在分项工程检验过程中被完善，影响整体质量的产品相对较少。

2 市政路桥施工中常见的质量问题与解决措施

2.1 软土地基处理问题

市政路桥施工中大多数路段都要进行软土地基处理，处理不好会对路基质量产生影响。容易引起路基的滑移、开裂、路面起伏不平，桥涵通道等人工构造物处的跳车颠簸。为了确保工程质量将道路路基的施工后沉降降到最小，应严格按照施工规范进行地基处理。加速地下软卧层水的固结，减小路基施工后沉降，路基根据不同的情况采用等载预压和超载预压。软土地基采用挤密碎石桩处理时，施工顺序从四周边开始向中心进行，相邻两根桩必须跳跃性间隔打桩。

2.2 钻孔灌注桩质量问题

在市政路桥钻孔灌注施工中，由于施工技术和工人操作失误容易造成灌注成孔不垂直，钢筋笼不能入孔等。主要原因是施工场地不够平整，钻机的位置容易出现偏差，钻孔平台的基底座不能处于同一地平线上，使得钻机架产生变形，最终造成灌注桩出现质量问题。

在市政路桥钻孔灌注施工中应全面考虑场地平整、施工管道、机器设备以及水电的输送、泥浆排渣等工作，合理安排好这些施工准备工作，全面达到施工要求以后再进行施工操作。保证正确复核桩位，按照要求埋设护筒理设好护筒，测定地坪标高以后才能安排钻机就位。在水平、垂直方向桩机保持稳固旋挖钻机导杆中心线、护筒中心线、回旋盘中心线在同一条直线上。护筒的埋设最好先由人工埋设，旋挖钻机配合人工埋设，这样人机配合，相互协调保证旋挖钻机的精确定位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 管道位置问题

市政路桥施工管道位置问题主要表现在位置发生偏差，主要是在测量过程中测量不到位，没有达到设计深度，后期管道施工中容易发生变形、漏水等情况。在施工前必须要严格按照相关的工程测量规范来执行，下管前一定要详细的检测管道的质量，出现破裂破损的管道是严格控制下管的，下管过程可以采用吊机和人工两种方式，吊机速度快，但是准确性不高；人工的速度慢，但是安放位置准确，下管完结后，对管道位置进行调节，符合设计要求后再进行管道的连接。

2.4 管槽回填土质量问题

管槽回填土周围不严密，夯实过程中没有按照规定的方法进行分层夯实，导致回填土产生沉降现象，同时施工材料不合格、施工粗糙也带来一定问题。

管道基座浇筑完毕后进行沟槽回填。回填过程中要注意土方的密度，对回填的土方要捣实紧密，做好密度试验，同时记录相关情况，否则可能由于雨水等自然因素破坏管道的稳定性。回填夯实时，要注意保护并室和管道安全。管槽回填土过程中要及时观察填料中是否存在淤泥、草皮、树根等腐烂物质，避免造成施工孔洞提高压实的效果。

2.5 路面质量问题

市政路桥施工中路面主要采用混凝土路面，施工操作中水泥的质量、水泥混凝土的配比等容易出现偏差，这样就降低了路面的整体强度，还有的地方铺设的是沥青，没有充分考虑南北方的温度和沥青的稳定性，石子和沥青的配比严重不平衡，导致沥青失去粘性；同时缺乏有效的路面养护工作，或者路面由于超重承载，出现开裂、脱皮、石子散落等现象。

在铺设路面过程中，要选用合格的水泥、沥青等材料，水和比要达到设计要求，进行分层分层填筑，满足上一层压实要求后，再填压下一层，压实前必须对含水量进行测定，含水量符合要求后再碾压，避免返工浪费，严格执行混凝土浇筑操作规程，避免漏振、起泡现象产生。对路面进行合理养护，等到工程竣工验收后才进行试通车运行。

3 加强市政路桥施工管理

3.1 大力培养人才，提高路桥施工质量

科技的发展需要人才，国家也在大力加强人才强国建设，市政路桥施工企业一定要培育施工人才的理论和实践水平，理论水平高，在工程预算、工程检测等方面不会出现疏漏；实践能力强，则在施工过程中能过少走弯路，节约成本。同时，加大政策扶植，调整人才结构，建立激励体制，建立人才成长的良好氛围。

3.2 加强施工监督

严格加强施工监督工作，施工方和监理方加强交流，及时改进工作中的缺点和不足，这样在工程质量上固若金汤，不出疏漏，对进入施工现场的建筑材料要严格把关，严格禁止有毒有害不合格的施工材料进入施工范围，严格控制采购人员的权利，争取做到多级分工协作，相互监督，相互制约。在施工验收过程中不能走过场，严格监督验收工程中出现的舞弊行为，验收要全程拍摄并记录在册，明确责任，落实各项工作。严厉打击工程承包方、施工方、监理方、之间相互推诱情况。

3.3 提高施工安全，保证工程质量

安全和质量问题是整个工程核心所在，关系人民群众的生命和财产安全。安全问题是保证整个工程顺利进行的前提。提高员工的安全意识，安全防护工作专人专管、有的放矢，确保将安全措施落实到位，严格参照施工规范和技术标准，按时按质按量完成施工工作。各管理部门之间相互配合，相互体谅，相互帮助，各项工作有序进行，避免发生重大安全事故。

4 结语

在市政路桥施工的过程中，为了能够保证施工质量的安全，必须要构建一套系统、完整的质量管理机制，不断健全质量管理机构以及管理责任制，加强施工现场的质量控制，特别是针对路面开裂、脱皮、起砂以及蜂窝麻面等问题要进行严格把关，同时对钻孔灌注桩质量问题以及回填土沉陷、管道位置偏差质量问题要按照相关技术规范来执行，从而从根本上保障市政桥路施工质量的安全以及稳定。

参考文献：

[1]甄玉军，张艳丽.国内桥梁设计存在的主要问题[J].中国新技术新产品，2010（01）

[2]余明林.论桥梁施工中的技术质量问题探讨[J].科技创新导报，2009（06）

[3]曹汝双.关于公路路基工程施工质量监理的探讨[J].科技资讯，2011（03）

论文作者:梁子迪

论文发表刊物:《基层建设》2015年13期供稿

论文发表时间:2015/12/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/837aa1eb17dc71a0c88531ca.html