# 分析环境工程水处理中超滤膜技术的应用论文_谭程

广西南咨环境技术有限公司

摘要：超滤膜技术属于新型处理技术之一，在环境工程水处理当中得到了广泛的使用。对此，本文从超滤膜技术的基本原理及主要特征、环境工程水处理中超滤膜技术的应用这几个方面进行探讨，旨在促使该技术可以发挥出应有的价值。

关键词：环境工程；水处理；超滤膜技术

引言

针对超滤膜技术来说，其属于一种高效的水处理技术，并得到了人们的热烈追捧，在具体使用期间效果显著，深受内业人士的喜爱。鉴于此，本文从以下几个方面围绕着环境工程水处理中超滤膜技术的应用展开论述，仅供参考。

1超滤膜技术的基本原理及主要特征

1.1超滤膜技术的基本原理

就超滤膜技术的原理而言，其简单的说是指液体在受到相关作用之下，某些低分子溶剂在穿透相关微孔以后就会慢慢流入到两端的膜中，同时高分子的溶质与其它的乳化胶束团很容易受到约束，继而实现溶液的科学分离。我们都知道筛分是该技术截留机理的关键因素，膜表面的化学性质也具备自身的优势。使用超滤膜技术进行分离期间，对溶液施加一定的压力之后，会逐渐汲取高分子物质与胶体性物质，基于不断作用之下达到分离的效果。超滤阻拦水分子的数目不小于500，大部分是直径为0.005-10μm的大分子以及胶体，像淀粉、蛋白质等。

1.2超滤膜技术的主要特征

第一，能够有效减少二次污染的发生。相关人员灵活运用超滤膜技术就能够减少诸多化学制品的使用，继而减少二次污染发生的频率。第二，可以实现有害物质的科学去除。该技术存在着过滤精细的特征，所以去除细菌、胶体等相关有害物质的效果十分明显，过滤出来的水质要远远优于传统方法过滤出来的水质。第三，耐高温。结合相关资料可以发现，该技术最高可以承受的温度是140℃，在实际消毒的过程中应当采取高温蒸汽与环氧乙烷的方式进行灭菌。第四，自动化水平髙。该技术属于高科技自动化设备之一，有着较强的可靠性，操作起来也比较方便。第五，稳定效果显著。该技术可以在相应的pH范围内应用，无论是耐酸的化学性能还是耐水解的化学性能均决定了能够在比较复杂的情况下应用；第六，性价比髙。和以往水处理系统费用进行详细对比可以发现，该技术所花费的成本与其相符，然而污水处理率髙，同时过滤出来的水质也更优良。

2环境工程水处理中超滤膜技术的应用

对超滤膜技术的基本原理及主要特征进行分析以后，笔者从以下几个方面探讨了环境工程水处理中超滤膜技术的应用：一是居民饮用水的净化；二是油废水的处理；三是城市污水循环利用；四是食品工业污水的处理，现与大家分享：

2.1居民饮用水的净化

基于我国国民经济快速发展的背景之下，人们的环保意识还有待加强，水污染问题越发突出，因此加大水资源净化力度，对提高人们生产生活质量、加快经济建设脚步等方面均有着积极的作用、相关人员在采取超滤膜技术净化居民应用水的过程中，通常都会提前对需要净化的水资源做好相关微生物的消除工作，紧接着再科学过滤掉水中的有害物质，以便可以从根本上促进水质的全面提高。在具体操作期间应当对目标水源采取混凝沉淀配合超滤膜过滤的手段做好相应的净化工作，通过纳米超滤膜的过滤，能够在很大程度上降低病原性微生物与相关有害杂质，继而从根本上确保居民用水的安全性与可靠性。依据多次实践调查可以发现，CASS和超滤膜的组合工艺可以快速把过滤出来的水CODCr保持在30毫克每升的范围内，NH3-N保持在0.2毫克每升的下限，显然去除效果显著，因此这种组合技术是现阶段使用次数最为频繁的技术之一。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2油废水的处理

结合相关资料可以发现，油废水主要包含以下几种类型：第一种是浮油废水；第二种是散油废水；第三种是乳化剂油废水。从客观的角度出发来讲，第一种和第二种油废水在实际处理当中较为简便，通常都是借助于机械处理的方式进行科学处理的，而灵活运用以下几种技术就能够令废水中的油分减少到最小：一是活性炭吸附技术；二是油水分离技术；三是凝聚沉淀技术等。而对于第三种软化剂油废水来说，相关人员在实际处理期间会存在较大的困难，之所以这样说是因为其里面包含相关有机物以及表面活性剂，此时此刻可以发现油分是以离子的形态展现出来的，所以这个时候不能使用机械处理法。而就超滤膜技术来说，其能够把污水透过超滤膜，在充分过滤油分的基础上还可以实现COD以及BOD的有效去除，继而从根本上促使污水达到循环利用的效果。针油田中的废水而言，其实际上是在排放之前借助以下几种技术进行科学处理的：一种是中空纤维膜分离技术；另一种是恒压浅层气浮技术，其主要流程是：相关人员应当采取针对性的手段确保污水温度始终处于40℃的状态，并在此基础上把工作压力调节到0.1MPa，可见滤过膜的透水在60~120L/（m2•h）的范围内，而过滤所得的水含油污水杂质量是0.32mg/L，并且杂质的直径是0.82m，满足既定要求。

2.3城市污水循环利用

我们都知道，城市污水在水资源当中扮演着重要的角色。结合相关调查研究可以发现，我国水污染问题越发突出，相关超滤膜技术在环境工程水处理当中得到了普遍的认可与推崇，社会每一个行业都把目光放在了该类领域的上面。打个比方来说，相关人员在充分利用CASS以及超滤膜组合工艺的基础上，对城市小区生活污水加大处理力度，直到水力停留时间是12小时，并且CODCr浓度保持在215~677mg/L范围内时，那么以上实际出水数量可达30mg/L；倘若NH3-N浓度范围是在22.2～41.2mg/L时，那么这个时候出水数量最低可达0.2mg/L，同时祛除率几乎可达90%以上，出水PH数值维系通常保持在7.34～7.85的范围内，出水浊度也会逐渐减少到0.5，相对于回用水标准来说，存在着明显的优越性，为促使城市污染可以达到循环利用的效果提供应有的保障。

2.4食品工业污水的处理

针对食品企业来说，其在进行食品加工期间，一定会排放出与之相匹配的废水，显然这些废水里面难免会涵盖诸多有机物，像淀粉、蛋白质等，这类废水在具体回收期间存在较高的价值。但是这些废水当中除了存在可以回收的物质以外，还涵盖以下有害物质：一是BOD物质；二是COD物质，倘若不能采取有效措施对其进行妥善处理，那么必然会对环境产生较大的影响。而随着超滤膜技术的有效运用，会对食品加工排放污水当中的BOD以及COD进行阻拦，以便可以从源头上降低环境污染问题，借助于该技术还可以实现对有价值物的提取，显然这对构建节约型社会来说大有裨益。

结语

超滤膜的充分利用对我国环保事业起到了不容小觑的作用，积极响应我国号召，以此来实现社会可持续发展的目标。本文首先阐述了超滤膜技术的基本原理及主要特征，然后从居民饮用水的净化、油废水的处理、城市污水循环利用、食品工业污水的处理阐述了环境工程水处理中超滤膜技术的应用，希望可以起到一定的借鉴作用。

参考文献：

[1]雷声.环境工程水处理中超滤膜技术的应用探讨[J].绿色环保建材，2019（11）：35+37.

[2]李想.环境工程水处理中超滤膜技术的应用[J].中国新技术新产品，2019（17）：110-111.

[3]何彪.浅述环境工程水处理中超滤膜技术的应用[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2019（08）：187-188.

[4]陈朋利.水处理工程中超滤膜技术的应用[J].南方农机，2019，50（14）：167.

论文作者:谭程

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/83810f14770206f512c9355b.html