# 对用电监察中的偷电行为及预防措施的分析论文_瞿艳青

（国网山东省电力公司成武县供电公司 274200）

摘要：电力资源支撑了整个社会的发展与进步，另一方面社会经的发展以及国民生活水平的提升也增加了电能的需求量。电能作为一种社会价值商品，在其实际的传输与配送的过程中会遭受不法分子的偷窃以及违约用电等现象，这些都给供电企业带来了非常大的经济损失，另外也给整个社会的用电安全带来了非常大的隐患。因此供电企业为有效的打击不法分子的偷窃电行为就需要大力开展用电监察，来保障反窃电工作的开展。本文作者有着非常丰富的用电监察工作经验，针对反窃电工作进行了一系列的研究，本文就着重的分析了用电监察过程中的偷窃电行为及相应的预防措施，以供参考。

关键词：供电企业；用电监察；偷窃电分析；反窃电措施；预防措施

前言

偷窃电行为导致的不仅仅是供电企业经济利益的损失，还会造成供用电双方的安全隐患，因此需要严厉的打击，并且需要制定一系列的预防措施，让不法分子无机可乘。供电企业开展的用电监察管理工作就能够有效的发现不法分子的偷窃电现象，并且能够迅速的采取措施制止不法分子的继续偷窃电的行为。

一、常见的窃电方式、原因以及其特点

1、不法分子常见的窃电方式分析

当前阶段最常见的不法分子进行偷窃电的方式主要是分流窃电、失压窃电和断零窃电，以及移相窃电和公线私接等偷窃电的方式。

1.1分流法窃电方式，这种方式主要是来改变计量电流回路的相关接线，使得电能表的电流线圈没有电流流过或是只通过部分很少的电流，从而达到电能少计量的目的。

1.2失压法窃电方式，又被叫做欠压法窃电，其相应的原理是改变计量电压回路中的电压接线方式，使电能表所受的电压减少或是失去电压，从而能够达到少计量电能的目的。

1.3断零窃电方式，是事先将电能表的进线端的零线断开并将零线进行相应的隐蔽隐藏，这样电压线圈就会失去电压，电表就不会进行计量。

1.4移相窃电方式，该方式是通过改变电能表的正常接线，接入与电能表的线圈无关的电压或电流，这样就能使得电能表慢走甚至是反走。

1.5无表法窃电方式，这种方式是不法分子通过私自在供电企业的公用线路上接线进行非法的偷窃电行为。

2、偷盗电现象原因分析

首先是法制层面的不健全原因，由于没有健全的法律法规以及电力相关的法律保障对电力资源进行管理方面，导致了现在阶段频繁的出现不法分子的偷窃电现象，使得盗电现象屡禁不止。其次是供电企业开展的用电监察管理力度不够严格，虽然技术在不断的引进，但相应的管理依旧不到位，这给窃电不法分子提供了偷窃电环境。另外针对偷窃电分子的处罚大多是采取传统式的罚款，惩罚力度轻也纵容了偷窃电行为；同时还存在着供电企业的用电监察工作人员的不尽责，在用电监察的使用设备上没有有效的管理。另外一方面原因是供电企业和用户利益化倾向明显，由于用电客户对电能的需求量是越来越大，电力资源的成本也在不断的提高，为了躲避高额的电费成本，企业采取偷盗电的方式来降低耗能成本。

3、当前偷窃电行为的特点分析

现阶段随着科学的不断进步，越来越多的高智能化的窃电技术和窃电设备被不法分子所采用，在进行偷窃电的过程中，不法分子的技术及设备具有较强的隐蔽性和专业性。目前窃电行为更具有高科技化、智能化、隐蔽化，所以必须引起供电企业的高度重视。另外由于供电企业的用电监察工作人员的专业技术水平有限，难以掌握高科技偷窃电的相关技术，造成窃电不法分子很难得到应有的制裁，给全社会的电力供应与使用环境造成极坏的负面影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、供电企业用电监察工作中的预防窃电技术

1、利用专用的计量箱或是专用的电能表箱进行反窃电

供电企业在安装电能表时需要按照相应的用电客户进行分类，对于三相电用电客户来说，应该采用单独的封闭式的计量箱进行电能的计量；对于一般的用电客户就需要采用全封闭式的电能表箱；当遇到高供高计或是高供低计的专用变压器的用电客户，要相应的使用专用计量表箱进行计量装置的封装。另外为能够有效的预防电能表箱和计量箱被不法分子破坏，供电企业要采取必要的防盗装置。

2、提升供电企业用电监察工作人员的综合素质

供电企业要想做好反窃电工作，就必须要提升用电监察工作人员的整体素质能力，来减少不法分子窃电行为的发生。一是要选拔具有较强用电监察技术水平的工作人员，并做好相应的培训工作；二是开展用电监察技术创新和现场培训工作，要加大宣传的力度，提高整个社会对用电监察的认识程度；三是供电企业需要增加资金量，引进先进的用电监察和反窃电技术装置来严查严控；四是加强供电企业之间的交流与学习，切实的做好反窃电工作的开展。

3、开展供电企业电力营销防窃电管理措施

供电企业的电力营销部门需要进行日常的计量营业管理工作，用电客户的送电基础资料在进行归档移交后，要对用电客户的每月用电量进行跟踪分析，来判断用电客户是否存在窃电行为，做到有目标查处窃电提供参考依据。同时竣工验收和进行装表接电时，要检查计量装置的实际运行情况，作好相应的记录，同时请用电客户进行现场的签字认可，来树立市场意识和法律意识。另外供电企业的电力营销部门还需要建立线损管理制度，按台区、线路计算出理论线损和考核线损，制定切合实际的降损措施及奖惩管理办法。

4、加大窃电行为的惩罚力度

当传统的罚款方式不能遏制窃电行为的发生时，要采取更加强有力的手段对偷窃盗电行为做出严厉的惩罚。对于曾经有过窃电行为的企业和用户，要建立窃电诚信不良记录的档案，使窃电行为与诚信相结合，有利于引起窃电者的重视。

三、防止偷窃电现象行为的新技术

1、供电企业要大力推广使用全电子式的多功能电能表

全电子式的电能表具有不能倒字，底度不能清零，不可更改表计常数的功能，另外还有有失压、失流记录以及电流不平衡和逆相序记录的防窃电功能。用电检查工作人员每次进行检查电能表计时，可将有关的数据读出或记录，以便分析该用户是否存在窃电行为。

2、使用自动抄表用电远程监测系统

为适应供电企业对关口负荷、大宗用户和居民用户等不同用电类别的负荷监测、电能计量、用电检查、防窃电管理，建立电力远程监测系统，以便实时掌握电网运行状况和用户用电情况。推广应用基于移动通讯网的电力远程监测系统，在电力市场防窃电管理上技术上是切实可行的。

3、针对特殊的用电客户采取全新的计量方式

部分供电企业由于技术原因造成的计量不准确，针对部分的特殊用点鹅考户可以安装全电子式的基波高精度电能表，用来消除谐波对电能计量的负面影响，这样才能使得电能计量最为公正，也才能够最大限度地保证供电企业的经济利益。

四、结束语

由于社会经济的不断发展，用电客户对电能的需求量都在持续的增多，随之而来的是窃电行为的时有发生，因此加强用电监察工作就显得尤为重要。为提高的升企业的反窃电水平，减少窃电行为的发生，要坚持用电监察技术的创新和相应的安装新型的计量设施，并且提高用电监察工作人员的素质能力。

参考文献：

[1]唐永明.谈电能计量自动化系统在电力营销中的应用[J].科技与企业，2013，（24）.

[2]许钦轩.用电监察中窃电与反窃电技术分析[J].中国电子商务，2014，（05）.

[3]刘庆保.偷漏电防范与法律处理实务全书[M].长春：吉林科学技术出版社，2001.

[4]钱东胜.用电监察中的窃电和反窃电技术探索[J].科技创新与应用，2014，（32）.

论文作者:瞿艳青

论文发表刊物:《电力设备》2017年第3期

论文发表时间:2017/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/839f491285df31c8ef867675.html