# 建筑工程大体积混凝土施工技术要点分析·张增强论文_张增强

摘要：近年来，随着我国经济的快速发展，人们的生活水平得到了质的提高。人们对房屋建筑的安全性、稳定性、美观性及方便性等提出了较高的要求。建筑的结构和工艺逐渐向复杂烦琐的趋势发展，如何提升大体积混凝土的应用水平，提高混凝土的质量，是人们所要研究的首要问题。混凝土质量控制是建筑工程建设过程中的重点问题。只有保证混凝土的坚固程度、使用寿命，对混凝土裂缝进行有效的控制，才能够有效地保障建筑物的整体质量和使用寿命。因此，在建筑工程建设的过程中，应加强对大体积混凝土施工技术的研究。

关键词：建筑工程;大体积;混凝土施工;技术要点

引言

新时代背景下，建筑业发展更为迅速，建筑工程的规模也更加庞大，对经济社会发展的贡献也更为显著。而大体积混凝土在获得广泛普及应用的同时，也助推了现代建筑综合性能提升。还要认识到，大体积混凝土质量控制有相当难度，需要施工人员掌握技术要点，确保混凝土质量达到设计要求，进而使大体积混凝土结构优势得以发挥。

1建筑工程大体积混凝土的特征

大体积混凝土结构的体积是较大的，其一般是超过1m3。从大体积混凝土结构应用的实际情况来看，外部因素带来的影响是相对较大的，发生裂缝的概率较高，然而其在高层建筑工程以及水利工程中的应用是较为普遍的。对大体积混凝土结构进行分析可知，其规模是相对较大的，然而表面系统是非常小的，这样一来，内、外的温度差是很大的，如果超出了可承受范围的话，在混凝土的表面则会出现裂缝，这样一来，混凝土结构的安全就无法得到保证。因此说，施工企业必须要针对大体积混凝土施工技术展开深入的研究，这样方可使得混凝土质量达到标准要求，建筑安全才能得到切实保证。在展开建筑施工时，若想使得施工效率能够有切实提升，混凝土用量必须要增加，然而内外的温差过大的话，产生的影响也是非常大的，会导致内部结构有明显的变化，对混凝土进行养护的难度也会加大。

2大体积混凝土的施工特点

相较于普通混凝土结构，大体积混凝土的显著特点体现在体积上，混凝土结构体积的差异也就导致施工要求及特点的很大不同。通常来说，可以将混凝土结构厚度超出80cm的视为大体积混凝土，要显著大于普通混凝土的厚度。大体积混凝土结构的设计目的在于获取更加稳定的结构特性，使其能够符合现代建筑施工标准。与此同时，大体积混凝土对技术要求更高，施工要求也更加严格。大体积混凝土施工特点如下。

2.1施工程序更加复杂

施工现场环境的复杂性及施工要素的多样性，会给大体积混凝土施工带来许多不确定性因素，从而对混凝土质量产生影响。再加上大体积混凝土施工对环境、温度、养护措施等均有严格的要求，而且对混凝土拌制、振捣及浇筑等施工技术也有较高标准，这就造成了施工程序的复杂性。此外，更高品质的混凝土材料以及多样化的材料品类也对大体积混凝土施工提出较高要求。

2.2更易发生裂缝

随着混凝土体积增大，裂缝产生的概率也随之上升，已成为困扰大体积混凝土质量的主要问题。基于此，需要严控各个施工环节，才能避免大体积混凝土裂缝发生。由于混凝土体积的增大，更易受到环境温度影响，而且混凝土体积越大，内部水化热集聚效应更显著，热量散发更为困难，若降温保湿措施不及时，极易因温差效应而产生裂缝。相较于普通混凝土结构，大体积混凝土裂缝控制更加困难，而且裂缝的危害更大，不仅裂缝修补困难，裂缝补救成本高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3大体积混凝土的施工技术要点探究

3.1准备阶段引用的施工技术

首先，施工企业需要和施工现场结合起来，按照设计图纸做好布局，并且对垂直起降机械的实际位置进行明确，比如，井架和施工电梯等，都需要和建筑工程实际要求进行融合并综合分析进行布设。在项目施工前，需要和项目的优势特点结合起来，对施工当中的工序以及技术要求和难点进行明确。同时，对于施工方案加强审查，对于其中错误的地方及时更改，这样才可以确保施工方案在整体施工当中起到相应的指导意义。最后，相对于施工当中所有的材料以及交接班和浇筑过程进行对比，确保其符合实际要求，从而能够有效满足大体积混凝土的实际施工要求。

3.2大体积混凝土的配合比设计

大体积混凝土原材料的配合比对大体积混凝土的质量有决定性的影响。因此，务必要对大体积混凝土配合比进行科学合理的设计，大体积混凝土配制的原材料主要包括水泥、掺合料、砂骨料、外加剂等。在大体积混凝土配比设计时，应充分结合不同种类原材料的性能和使用强度，严格按照相关的程序和技术规范要求对其进行合理的配置，主要注意以下2点问题：（1）对水泥用量和用水量进行科学合理的控制，这在一定程度上能够有效地降低水化热发生的概率，降低大体积混凝土裂缝产生的可能性。在对水泥用量和水用量控制的过程中，应对水泥用量进行多次试验，积极地采用不同原材料配合比试配混凝土，还需加强混凝土试配件的抗压和抗拉性能测试，使试配混凝土各项性能达到工程建设的要求，然后将此配合比水泥用量作为最理想的水泥用量。（2）适当添加膨胀剂。在水泥凝结结束之后极可能由于收缩变形而产生裂缝，通过在其中添加一定比例的膨胀剂能够有效地实现对裂缝的填补，可大大降低大体积混凝土裂缝问题发生的概率。

3.3混凝土的运输和浇筑技术要点

在混凝土拌合工作完成后，一定要保证运输的及时性，混凝土应该要在第一时间运抵施工场地。在运输时，要采用有效方法对混凝土予以保护，特别是要保证混凝土热量不会出现大量散失。在混凝土运抵后，必须要及时浇筑，尤其是要保证选择的浇筑方式是最为合适的。如果工程面积并不大的话，全面分层浇筑是较为适合的，首层浇筑完成后，必须要在初凝前展开第二层浇筑，之后的浇筑采用同样的方法，确保浇筑质量达到标准要求。如果建筑的斜面坡度较为平缓，可选用斜面分层浇筑，且要按照既定流程展开，先要完成下部的浇筑工作，继而向上进行浇筑，在浇筑面全部浇筑后方可停止。在展开分层分段浇筑的过程中，必须要提前完成好现场的分段工作，在此基础上对最底层进行浇筑，然而在按层浇筑，一段的浇筑工作结束后，下段浇筑方可开始。

3.4做好混凝土养护

保证大体积混凝土质量不仅在于施工主体过程，后期的养护也很关键，对大体积混凝土裂缝的预防有较好的效果。若要减免外部环境的干扰，就应在养护上下功夫，切实保证混凝土质量。养护作业的具体实施通常是在浇筑施工之后，首先，做好大体积混凝土表面压实工作，借助于专用设备实现多余水分排出；其次，要及时施加覆膜或保湿措施，可防止水分蒸发过快。同时，为更好监测大体积混凝土状态，可通过设置温度监测点，实时采集混凝土内部温度，获取内外温差数值，从而为混凝土养护实施提供数据依据，达到更好养护效果。

结语

总之，对于大体积混凝土施工来讲，在实际的开展中通常很容易受到外界的影响。因此，为了能够确保施工质量以及安全和进度符合要求，就需要针对其实际的施工特点，强化全面分析和有效把握，从而将准备工作合理落实，对各个施工阶段当中所存在的问题提出相应的处理对策，加强相关施工技术的合理应用，以此降低施工当中相关问题的减少，确保工程施工整体质量很好的提升。

参考文献

[1]李明昊.土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术探讨[J].当代化工研究，2019（04）：193-194.

[2]李江萍.建筑工程大体积混凝土浇筑的特点与施工技术[J].住宅与房地产，2017（36）：173.

[3]盛久祥.建筑工程大体积混凝土施工技术及裂缝控制[J].四川水泥，2017（12）：176.

论文作者:张增强

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/83c082dc294000f4a9a64f6f.html