# 地基基础桩承载力检测方法探讨论文_方念

摘要：地基是工程建设的基础所在，不同区域地基特性有所不同，在施工前需要选择合适的方法检测地基基础桩承载力，符合工程需要后方可进行后续施工活动。在地基基础桩承载力检测中，应综合考量环境和地基情况等因素，及时发现和解决潜在不足，动态调整地基基础桩参数，夯实地基基础上，便于后续施工活动安全有序进行。本文就地基基础桩承载力检测着手分析阐述，选择合适的检测方法，为后续夯实地基打下坚实基础。

关键词：承载力；地基基础桩；检测方法；工程建设

地基基础桩承载力检测专业性较强，难度大，容易受到多种因素影响到检测结果的精准度。对于一些技术复杂的工程，要明确具体的目标，选择合适的承载力检测仪器设备和检验方法，在获取数据基础上对比分析，编制合理的试验结果报告，为后续的施工活动顺利展开提供支持和保障。单桩承载力检测和试验，获取的数据精准度更高，及时改进其中不足，提升工程施工质量。

1 地基基础桩检测的控制要素

由于地基基础桩检测是一项系统工程，工作复杂、专业性比较强，需要把握其中的控制要素：（1）了解仪器设备的具体操作方法，依据相应流程规范化操作；（2）了解工程具体情况；（3）严格检测，减少数据误差，获取精准可靠的检测结果。结合工程具体情况，选择合适的检测方法进行地基基础桩检测。

2 工程概况

某高层建筑工程项目，共有三栋，占地面积为1.44×104㎡。为了保证工程质量，选择CFG桩加固地基，桩长13m，桩径500mm，保证地基结构牢固。需要注意的是，为了保证基础桩均匀受力，选择稳定性强的正三角形结构，各个桩柱之间距离不超过1.5m。本工程地基基础桩共有1425根，持力层的土壤为黏土，经过综合分析和计算，确定地基承载力特征值在325kPa以上。

由于工程地质条件复杂，施工之前应依据规范开挖填土施工，保证土层承载力符合要求。

3 地基基础桩检测方法

不同工程性质不同，所处地区的地质条件同样存在明显差异，在地基基础桩检测中，需要借助相应的检测设备仪器，选择合适的检测方法开展工作。沉桩监测方法包括仪表检测、尺检和取样试验等方法，灌注桩成孔直径基于超声孔壁测定仪或者局限性仪器设备支持，检测混凝土性能。根据施工进程采样检测，根据实际需要在现场或者试验室检测。所以，地基基础桩承载力检测，在可靠数据支持下，动态调整方法。本工程项目承载力检测中，使用JCQ-503b静载仪、位移传感器和双油路千斤顶等设备进行。

3.1单桩竖向抗压静载试验

单桩竖向抗压静载试验，是接近基桩实际工作荷载下，获取基桩承载力。试验期间，依托于压重平台反力装置来检测单桩承载力，使用观测静力载荷测试具体的载荷值，采集和分析传感器上的数据，在试验中根据分级荷载逐级加压，达到终止加载条件后停止加压，记录下试验全过程数据信息。依据试验标准，保证最终的结果符合要求，具体终止加载条件的标准包括：（1）观察荷载-沉降曲线出现陡降，以及承载力的变化，检查位移传感器数据的准确性，总沉降量大于40mm以上；（2）加载到最大承载力值时，荷载-沉降曲线并未出现拐点等异常情况；（3）基础桩的荷载较大，发生了不同程度的损坏，并且呈现逐步增加趋势；（4）如果在试验过程中发现下一次沉降量超过本级沉降量的2倍，这一状态表现为24h持续变化状态。（5）当使用锚桩提供反力时，锚桩的上拔位移超过设计允许值。单桩竖向抗压承载力的确定依据检测规范的原则执行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2复合地基承载力检测

复合地基承载力检测，使用压重平台反力装置，保持满足状态维持荷载法实现。此种方法实际应用，借助专门的静力载荷设备可以获取精准的承载值，传感器直接读取沉降量。在试验过程中，如果发现如下情况，需要立即停止：（1）沉降量超过承压板宽度或者直径的6%，显示的累计数值则是超标，所以停止试验可以规避地基被破坏；（2）地基基础桩结构被破坏，典型的特点是沉降量陡然增加，破坏位置的周边区域会发生隆起现象；（3）试验期间，加载荷载在预定压力2倍以上，但如果未能达到极限荷载，停止试验避免浪费时间和精力，以及无价值数据信息出现。

3.3桩身完整性检测

地基基础桩完整性检测是一项重要内容，完整性是否符合要求，很大程度上决定了地基基础桩承载力是否满足标准要求。一般情况下，选择低应变反射波法进行检验，作用原理是借助激振锤敲击地基基础桩桩顶，会产生应力波，从桩顶传递到桩底，然后反弹，桩身自身的阻抗变化反射应力波，传感器将反射得到的信号收集和分析，出现曲线波形、振幅变化。结合这些变化数值，以此来判断地基基础桩内是否存在离析、缩径和夹泥问题出现，是判断地基基础桩质量的主要依据，如果不符合要求需要选择合适的措施予以处理。

4 地基基础桩承载力检测结果分析

依据相应规范和标准要求，规范化检测地基基础桩承载力，保证最终检验结果精准可靠，指导后续工程施工活动开展，提升施工质量的同时，维护建筑工程结构安全、可靠。基于此，在承载力检测前做好地基基础桩检测低应变试验分析很有必要，最大程度上消除不可控误差，获取精准的检测结果。

4.1分析试验过程情况

在地基基础桩承载力检测试验中，试验过程会受到多种因素影响，导致最终结果不符合规范要求，所以要选择合适的试验方法规范操作。试验过程中，不应该过分关注荷载控制，而忽视仪器设备的保护，导致设备出现不同程度的磨损、老化，试验数据精准度受到影响。所以，要清晰明确的说明设计规范，操作要求和注意事项。如，试验中周围土壤隆起，荷载-沉降曲线会出现不同程度的下降，应做好突降前后数值变化情况。下一次沉降量是在前一次沉降量2倍，说明沉降过程还不够稳定，应结合上一级荷载数值变化综合分析。结合传感器反馈数值绘制时间曲线，特殊情况下适当的增设辅助曲线，保证检测结果精准可靠。

地基承载力测试活动，通常需要在施工现场进行，同一工程需要检测2根及以上的检测数据，规避一次检测造成的数据不准确性。需要注意的是，特殊情况下应该特殊处理，沉降曲线处于平滑的状态，依据相对的变形值进行针对性处理；比对最终极差，极差未超过30%，以多次试验结果的平均值为最终的复合地基承载力。

4.2试验结果

通过地基基础桩承载力检测，保证复合地基承载力符合设计要求，地基承载力特征值不低于325kPa；单桩竖向抗压试验中，单桩承载力符合设计要求；桩身完整性检测未发现不合格桩，可以开展后续的施工活动了。

结论：

综上所述，在建筑工程施工中，地基基础桩质量高低直接关乎工程整体的质量和安全，是工程施工的基础环节。为了保证地基基础桩质量，选择合适的方法检测地基基础桩承载力，指导后续施工活动开展，打造质量、安全和效益并重的工程项目。

参考文献：

[1]牛晓松.地基基础桩承载力检测方法初探[J].工程建设与设计,2018(24):63-64.

[2]卢珊珊.地基基础桩承载力检测方法初探[J].黑龙江科学,2017,8(21):82-83.

[3]丁新超.地基基础桩承载力检测方法初探[J].商品与质量,2017,(51):86

论文作者:方念

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/83c8ab7ca5b57e2c53ee3eb6.html