# 浅议建筑装饰施工中石材饰面的施工质量控制论文_李于兰

深装总建设集团股份有限公司 518000

摘要：石材饰面安装是建筑装饰工程中的重要组成部分，其质量如何将直接关系到整个装修工程的质量及装饰效果，所以，必须对其施工质量进行严格的控制。本文对建筑装饰施工中石材饰面的施工质量控制进行分析探讨。

关键词：建筑装饰；石材饰面；施工质量；控制措施

1石材饰面施工技术

建筑装饰施工工程中的石材饰面施工技术种类繁多，根据不同的施工部位，其施工工艺也是与所不同的，主要分为水平面与立面装饰施工工艺两种，在这两种施工工艺中水平面施工比较常见，也比较简单，主要利用的传统的水泥沙浆湿法进行黏贴的，然而立面施工工艺就较为复杂，它的难度系数也往往超过水平面施工工艺，但是里面装饰工艺具有比较突出的优点，便是具有较高的档次感和层次感。随着我国建筑装饰施工工程的迅猛发展，石材饰面施工工程也是不断发展的，它的使用范围正在逐渐扩大，从最开始的室内装修扩展到室外装修，从较小面积的装修扩展到大面积的使用，从只有地面装饰的使用扩展到了高空装修的使用，这无一不体现着石材饰面在建筑装饰施工工程中的作用越来越重要，石材饰面占据着独有的华贵、美观、天然的种种特质吸引着人们的感官享受，这些独有的特点更是让石材饰面工程必不可少。我国的建筑装饰施工中石材饰面施工工艺主要包括：传统的水泥黏贴法、传统水泥砂浆湿贴法、干挂法、国外的G.P.C技术等。这些石材装饰工艺方法各有优缺点，其所带来的视觉效果和感觉效果也各有参差，其难度系数也是有区别的。

2施工工艺

2.1搭设脚手架与测量放线

搭设脚手架时，通常来说要进行双脚手搭设。这里需要注意一点，立杆宜高出墙体大约5m，短横杆与墙面之间的距离最好保持在3m左右。在对脚手架和主体结构进行连接时，除了使用锚固外，还要在架子的外侧加装防护网，在架子的上下层铺满跳板。在开展测量放线工作时，先用大线坠确认花岗岩石板墙、柱、门窗是否垂直。如果想确认高层建筑的垂直程度，建议相关人员采用经纬仪来进行测验。除此以外，待用石材需要严格控制厚度公差范围，使其内皮和结构表面的尺寸尽量接近约7cm。

2.2钻孔开槽

相关人员要提前测量好石材的尺寸，依此来确定装饰幕墙的打孔位置，在开槽、钻孔工作完成之后，再进行挂面石材的安装。安装完挂面石材后，需要借助镀锌角钢来安装相应的挂件。具体做法是：以石材打孔位置的中心作为起点，在水平方向上，向左、向右预留出合适的距离，然后进行打孔。为了保证孔的实用效果，操作人员要严格控制孔深。打孔后，再将不锈钢膨胀管螺栓插入到石材钻孔开槽位置的墙面或镀锌角钢上，然后拧紧螺栓加以固定，以便能够承载锚固件带来的负荷。

为了防止钢筋混凝土中的钢筋对钻头造成损伤或孔位跑偏，提高钻孔工作的有效性，务必要提前确认好钢筋的位置，利用所掌握的前工序细节常规和磁力强弱探测避让钢筋进行定位，然后再进行石材的钻孔开槽工作。

2.3安装底层石板

可以参考墙面的不锈钢锚固来安装底层的石板，具体实施可以分成四步进行：（1）设计石板空槽与固定销的位置；（2）调节石板的平整度，使阴阳角的角度保持90°；（3）用拉通线确认石板上口是否平直；（4）用锚固进行固定，在缝隙处填加嵌固胶。

2.4挂板施工

通常情况下，挂板施工的内容主要包括以下五点：（1）弹线施工，即完成墙体防水层涂抹后，以内墙轴线为参考，对门窗洞口两侧立线，然后用50cm的水平线弹出井字格线。这里需要说明一点，用弹线方式进行石材定位时，没有特殊要求的话，所有石材间隔的距离不得超过1cm。（2）确定镀锌角钢和不锈钢膨胀管螺栓的位置，用四个螺栓固定住板。（3）确定螺栓的位置后打孔，孔深为5cm左右，并及时清理四周残留物，然后用防水性强的胶泥填孔。（4）在立板处安装两块石板，窗台和窗楣处分别安装一块石板。（5）防水涂料风干后，依次弹线、挂板施工。值得注意的是，挂板施工务必遵循从下到上的顺序：先做好基座，用销钉将其与石板锁好；采用跟底层石板相同的安装工艺来安装上层石板，每安装一层，都要把嵌固胶填入下一行石板的插销空；最后，清理插销空周围的残留胶液。

2.5密封填缝

完成石板的挂贴后，接下来做的是打胶嵌缝、清理石板的表面。在清理缝隙时，建议先清理填充石板的内侧，缝隙的深度可以保持在6cm左右。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了保护石板表面不被胶液污染，在开展嵌固胶填缝的工作前，可以先用塑料胶带认真地粘贴在缝隙的两侧，不得敷衍草率以致降低塑料胶带的保护效果，然后再用打胶枪把嵌固胶填满缝隙并封胶，这是要注意保持表面的光滑、平整，控制不得有流坠的胶液。这些工作都完成了之后，后面流程为揭下塑料胶带、清理石板表面、打蜡抛光、拆除脚手架。

3石材饰面施工工艺的质量问题与质量控制措施分析

3.1装饰过程中施工不严谨

建筑装饰工程施工过程也是要讲究许多细节细致的步骤的。上述已经提过了在装饰饰面石材装饰施工的各方法技巧与工艺，所以在施工的过程中应该尽量去杜绝出现的施工不严谨不规范所导致的各种损失，在进行石材的裁剪的时候，应该严格的按照规定的尺寸进行裁剪，在装饰施工过程中也要注意一定要做到线条平直，以及分布均匀的网格。在施工期间如若出现一丁点的漏洞或是问题务必及时进行彻底性解决，不能留到工程都结束了再去发现，导致最后从新再来一次。

3.2线角、缝格、墙面的施工质量不达标

在建筑装饰石材饰面的施工过程中，极其容易出现如墙面不平整、缝格不均匀、线角不直等质量问题，造成这些问题过失出现的原因是因为在施工之前没能认真仔细的核对施工图纸上的尺寸与现实结构的尺寸，龙骨焊接的位置也不是太准确，没有及时核对加工图纸上标注的尺寸进行实践，再加上尺寸也不是准确无误的，所以才会导致这样的问题出现。想要控制这一事件的发生，那么就要做到，如果在施工中是缝格不均匀和线条不直的问题，那么就可以根据其原因通过检查所使用材料来解决，禁止使用质量不达标尺寸不精准的材料蒙混过关。如若不是缝格不均匀和线条不直的问题，则就在施工过程中认真仔细的检查每一项工作，一单发生上述问题务必随时进行解决处理。

3.3石材饰面层颜色不均

在进行建筑物的装饰施工时，通常选用的食材都是比较高级的，在建筑的柱面以及墙面等部位进行石材饰面的施工，一旦出现颜色搭配以及分布不合理的现象，那就会对建筑整体的石材饰面施工产生重要影响，使整体美观下降。这样不仅仅会导致建筑主要是材料的浪费，还会严重破坏建筑整体装饰的美观性，严重影响建筑物装饰石材饰面的施工质量。造成石材饰面施工颜色分布不均以及搭配不合理的主要原因是，施工技术人员在进行具体施工之前，在准备阶段没有对石材进行严格的挑选，试拼以及编号等工作。所以，对建筑装饰施工过程中石材饰面颜色不均匀进行解决，我们可以通过对建筑石材材料的选取进行把控，确保其均为统一产地，而且在进行石材的加工过程中是一体化加工工序。然后再对进行过选取的石材进行色差的区分，对区分过并已经完成试拼的石材进行编号，这样从最大程度上保证石材饰面的材料花纹以及色调都呈现统一的特征。除此之外，还可以通过不同色调的食材来进行搭配，呈现出各种装饰所需要表达的图案以及纹理。

3.4石材墙面不够清洁

进行石材饰面的装修过程中，石材饰面清洁度不达标，就会产生墙面污染问题。出现墙面污染问题的主要原因就是在进行石材饰面装修过程中，打胶与构缝施工没有在墙体表面进行胶带的黏贴以及胶带黏贴之后出现掉落，然后没有进行及时的清理所造成的对墙面的污染。对于墙面污染进行处理，建筑施工单位可以在石材饰面装修完工的前期，及时的对墙面进行彻底的清洗，对所有存在的污染都进行清理。而且在建筑施工过程当中也要注意对建筑表面墙体污染物的清理。

4结语

由上述可知，石材饰面安装是建筑装饰工程中的重要组成部分，其质量如何将直接关系到整个装修工程的质量及装饰效果，甚至与人们的生命财产有着密切联系。因此，规范建筑装饰施工中石材饰面的施工做法，加强质量控制就显得尤为重要。我们应该从源头抓起，做好施工中的每一步，把好每一关，让石材饰面的装饰效果达到最好。

参考文献：

[1]林渊泉，魏小华.建筑装饰施工中石材饰面的施工质量控制分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（20）：96.

[2]李景飞，周通，付牧杭.建筑装饰施工中石材饰面的施工质量控制分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（12）：175-176.

[3]陈叶.建筑装饰施工中石材饰面施工质量[J].建材与装饰，2016（31）：33-34.

[4]浅议建筑装饰施工中石材饰面施工质量控制[J].唐少波.河南建材.2018（04）

[5]建筑装饰施工中石材饰面的施工质量控制[J].陈学燕.建筑监督检测与造价.2012（03）

论文作者:李于兰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第20期

论文发表时间:2019/9/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/83e8ffe1421c023e9afd2366.html