# 土工合成材料标准化及质量现状论文_周阳

青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 青海省西宁市 810000

摘要：随着国家环境保护政策的日益严格和国民环保意识的增强，我国各类环保工程建设项目不断上马，涉及的领域也越来越广泛。由最初的水利工程、固体废物填埋场逐步扩展到矿山、石化等众多领域。同时，随着城镇化建设的不断进行，海绵城市建设越来越引起广泛的关注。而在上述工程建设中，土工合成材料以其优良的防渗、排水、反滤、加筋等特殊功效，逐渐成为这些工程中不可或缺的材料。但由于土工合成材料在国内的应用时间尚短，在标准化及质量控制方面还存在一些问题，本文将就此进行详细论述。

关键词：土工合成材料；标准化；质量

1 土工合成材料分类

土工合成材料是指在岩土工程和土木工程中与土壤和（或）其他材料相接触使用的一种产品的总称，其至少含有一种合成或天然的聚合物，可以是片状结构、条带结构或三维结构。通俗的说，土工合成材料就是一类以塑料、化学纤维、橡胶等高分子材料为基础原料，通过不同的加工方法，制成各种结构、具有各种功能的新型材料。关于土工合成材料的分类，目前尚无统一的标准。目前较为公认的方法是按照产品的结构和功能进行分类，即土工织物、土工膜、土工格栅、土工网、复合土工合成材料及其他土工合成材料，每一大类产品又包括若干小类产品，以土工布和土工膜包含的小类产品最多。

2 土工合成材料标准化现状

目前国内外使用的土工合成材料产品质量控制及测试方法标准主要有几个体系：1）国家标准体系，例如 GB/T 17643—2011、GB/T 17689—2008、GB/T 17639—2008 等。国家标准的应用领域较广，但针对性不强，相对其他标准其技术参数相对少、技术指标相对低；2）行业标准体系，包括水利、城建、建工、石化等各行业标准，如 CJ/T 234—2006、JG/T 193—2006、SL 235—2012 等。行业标准规定了适用于本行业的材料的技术要求和测试方法等，针对性强，但仅推荐在领域内适用，且部分行业标准的编写水平不高，存在测试方法缺失、技术指标不合理的现象；3）ASTM 标准体系，美国材料试验协会颁布的一系列标准，其中 D35 分会是土工合成材料分技术委员会，该分会目前共有 150 多个标准，例 如 ASTM D5397 － 07（2012）、ASTMD4833/D4833M-2007（2013）e1、ASTM D5321/D5321M-17 等，绝大多数是材料测试的方法标准，不涉及具体的质量技术要求，采用 ASTM 标准体系的供需双方应协商订立技术要求；4）GＲI 标准体系，由（美国）土工合成材料研究院颁布的一系列土工合成材料质量控制技术规范和测试方法等，具有很高的权威性，是很多土工合成材料标准制定的重要参考文件。GＲI 产品标准和规范多数针对各类填埋场制定，较 少 涉 及水利、公路工程等，例如GＲIGM13、GＲI GT12a、GＲI GCL3等；5）ISO标准体系。ISO 即国际标准化组织标准体系，其制订颁布的关于土工合成材料的标准以测试方法标准为主。与前述四类标准体系相比，ISO 体系标准目前在我国的土工合成材料产品检测中使用范围和频率较小；6）其他标准体系，如 EN（英国）标准，AS（澳大利亚）标准等，均属国外的国家体系。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当产品出口相关国家或地区时，有时需要按照用户依照当地的标准体系进行检测。

2. 1 国家及行业标准

现行土工合成材料国家标准共 39 个，其中方法标准 24 个，产品标准 15 个。方法标准主要来自对ISO 标准的转化，其中有一批由于编写时间较早，对应的 ISO 标准已有更新，但国标并未跟进的标准，如GB/T 17630—1998、GB/T 17631—1998、GB/T 17633—1998、GB/T 17634—1998 ［ 等，主要是土工织物及相关制品的标准。这些标准技术已明显过时，需要尽快更新。产品标准方面，主要可以分为土工织物及其他土工制品两类。与方法标准类似，产品标准也存在着时间较久和针对性弱的问题。以 GB/T17642—2008 ［19］ 为例，已经很难覆盖目前国内市场上各个品种的复合土工膜，其技术要求和测试项目的有效性和科学性也存在一定问题。与此同时，目前的国家标准仍未能涵盖所有土工制品，如三向格栅、土工网格、复合土工合成材料等，这在一定程度上制约了土工合成材料行业的质量控制和健康发展。此外，我国很多行业亦参照国外标准制定了本行业的土工合成材料产品标准和方法标准，如城建行业的 CJ/T 234—2006，建工行业的 JG/T 193—2006，公路行业的 JT/T 513、JTG E50—2006，水利行业的 SL/T 235—2012 等，但存在测试方法可操作性差、参数不一致、指标不合理等问题，反而给生产企业的质量控制带来难度，因此也需要进一步统一。

2. 2 ISO 标准

ISO 已发布的土工合成材料相关标准共 36 个，均为方法标准。ISO 体系中目前没有相应的产品标准或规范。方法标准中 17 个标准已有国家标准与其对应。36 个标准中，有近一半的应用范围是土工织物及相关产品，包括土工织物的力学性能、物理性能和水力学性能，其余的应用范围涵盖膨润土防水毯（GCL）、土工膜、土工格栅等所有土工产品。ISO 在研的标准共 27 个，其中多数在研标准是对已发布标准的更新，涉及到新产品的新方法只有 2 个。

总的来说，ISO 的土工合成材料标准体系大致可分为土工织物和其他土工合成材料两类。其中土工织物的方法标准应用较多，且多数已转化为国标。而适用于其他土工合成材料的方法标准，则存在方法少且针对性较差的问题。例如，没有对土工格栅、土工膜、土工格室、复合土工膜等主要土工合成材料进行区分；此外，一些测试方法暂时在国内没有开展，因此国内没有对这些标准进行转化。

3意见和建议

针对国内土工合成材标准化和质量现状，本文建议：1）尽快制定缺失的土工合成材料标准，修订过时、存在问题的标准，以确保行业的产品质量不断提高；2）石化行业尽快开发和生产满足要求的土工合成材料专用料，设备生产企业不断提高设计和制造水平，以满足土工合成材料生产企业的需求；3）土工合成材料生产企业不断提高技术水平，拒绝使用回收料，以促进行业健康稳步发展；4）积极跟踪和参与国际标准化组织有关标准的制修订活动，适时提醒我国土木合成材料领域的国际标准；5）关注中国与重点国家双边合作机制，借助平台推动土工合成材料领域的合作交流和务实合作；6）加强我国该领域国际标准化人才培养。

参考文献

[1]钱学德，郭志平，赵建勇，等． 现代卫生填埋场的设计与施工 ［M］． 北京：中国建筑工业出版社，2011．

[2]徐超，邢皓枫． 土工合成材料 ［M］． 北京：机械工业出版社，2010．

论文作者:周阳

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年18期

论文发表时间:2019/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/840ea8cfadbae6027bd50313.html