# 10kV电力工程技术分析论文_李盼盼

摘要： 随着我国电力行业的快速发展， 10kV 配电网工程越来越多，在工程开展中存在不少问题，制约了 10kV 配电网工程的顺利开展。文章阐述了 10kV 配电网电力工程的重要意义，总结了 10kV 配电网工程技术准则，分析了 10kV 配网电力工程技术问题，并提出有针对性的解决策略。

关键词： 10kV 配网；工程技术；问题；解决策略

从我国当前电力企业发展现状来看，关于配电网方面的工程技术发展十分缓慢，但是配电网施工技术在电力行业发展中占据十分重要的地位，为供电系统运行的稳定性提供保障。随着我国用电量需求的稳步增加，电力建设项目方兴未艾，对配电网技术提出了更高的要求。在这种情况下，加强 10kV 配电网电力工程技术的管理显得更加关键。文章以 10kV 配电网为例，结合笔者自身工作经验，提升配电网工程技术的实际效果，以期对我国电力工程的健康发展有积极意义。

1、10kV 配电网络工程技术的重要意义

随着国民经济的不断发展和进步，电网技术的重要性愈发凸显，为人们的日常生活、工作和学习提供了用电保障。从内容上来看，电力设施主要由发电厂、输电网和配电网组成。在我国电力系统中， 10kV 配电网占据重要地位，不同的网络对施工技术的要求有所不同，配电网技术的合理应用为用电安全提供了重要条件。加强 10kV 配电网技术的管理和综合应用，可以起到节省能耗的效果。在当前阶段，人们对用电需求与日俱增，传统的配电网技术已经满足不了当前阶段人们的基本需求，供需关系失衡，对我国电网发展十分不利。面对这种情况，要积极采取有效的解决对策，提升电网技术水平，为人民群众的用电安全提供可靠保障。

2.10kV 配网电力工程技术准则

在 10kV 配电网工作开展时，通常要遵循以下几个方面的原则。一是做好用户的合理划分。对于重要客户，通常选择双电源的供电模式，当某一线路出现故障时，备用线路可以发挥其实际作用，确保电力系统的正常运行。在电力系统中， 10kV 配电网检修是不可避免的，通过合理划分用户可以确保检修期间用户的正常用电，在应急电源选择上，主要有小型发电机组、蓄电池、干电池等。二是在 10kV 电网配置时，常见的形式“#”型网、 “T”型网，单环网也会使用。在这个过程中，要对 10kV 配电网进行区段划分，装机容量通常为 2500kVA。在进行网络开关选择时，应确保开关具备自动分合闸的功能，其中装机容量超过 800kVA 的线路 T 点处，选择的开关多为负荷开关。不仅如此，在 10kV 配电网建设时，城市要做好预留，主干道和次干道都要铺设好电缆。线路闪络故障的发生会导致供电异常。为了避免这类事件对正常用电产生影响，线路要做好绝缘设计，设计标准可以参考 20kV来进行。

3.10kV 配网电力工程技术问题分析

3.1设计与实际不符

在 10kV 配网电力工程中，由于作业误差、其他偶然性因素等影响，经常会出现工程设计与实际施工不符的情况，主要体现在实际施工中设计与施工不符，造成线路位置偏差，其主要原因是设计时对现场实地勘察不够，在纠正偏差时就可能引发安全问题，影响工程质量。同时， 10kV 配网电力工程涉及的线路众多，实际施工中可能出现线路混乱、拥挤等问题，也会降低工程质量。

3.2 闪络问题

闪络是指固体绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时，沿固体绝缘子表面放电的现象。在放电过程中产生的电压称为闪络电压。在闪络发生后，电极间的电压急速下降，闪络通道产生的火花或者电弧产生大量的热，对绝缘体造成一定损害。在电力系统正常工作中，设备长期处在工作电压中，在绝缘体被污染时，表面的具备一定的导电性能，这种情况下就会存在闪络的危险。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在出现闪络情况后，会引发单相接地，严重时可能出现相绝缘闪络击穿，对电力系统的正常运行产生严重威胁。

3.3过电压问题

作为电力线路迁改施工的特殊情况，过电压造成的后果往往比较严重，如击穿绝缘设备，进而引发不可预知的危害，对配电网造成严重威胁。在我国 10kV 电力线路迁改设计和施工过程中，过电压问题带来的影响不容忽视。特别是在电力系统较为复杂的地区，技术人员要承受攀爬距离不足等情况带来的内部电压多大、大气过电压等方面的影响，这在一定程度上给电力线路迁改带来负面影响。

3.4接地线问题

在 10kV 配电网中，接地线可以起到良好的保护作用，如果接地线处理不当，可以造成电压击穿，在这种情况如果故障处理不及时，电压击穿会产生大量的热，对电路造成较大的损害，对 10kV 配电网电力系统造成较大的破坏，引发断电、线路故障等方面的问题。

3.5外力破坏问题

我国 10kV 配电网建设非常普遍，在建设过程中通常采用架空线路的方式，这种建设方法施工相对简单，但是容易受到外界因素的影响，如遭受不同程度的破坏。外力破坏是10kV 配网电力工程出现问题的主要原因，包括自然因素和人为因素两方面，其中，自然因素主要是指 10kV 配网所处的自然环境出现变化，如树木生长过高等，接触或冲断线路，引发接地故障等问题；从人为因素来看，主要包括施工技术、线路迁改不当等，引发短路或者接地故障等方面的问题。

4. 保证配电网工程施工安全性的措施

4.1做好施工规划

在进行 10kV 配电网整体规划时，应对区域的电力负荷增长情况有明确的认识，同时结合当地发展的基本特点，开展合理的规划和设计，提升供电系统的可靠性，并注重问题的分析和总结，为 10kV 配电网施工技术的安全性提供支持。

4.2提升施工人员综合能力

在 10kV 配电网工程开展前，要做好施工技术交底工作，结合当前配电网工作开展的实际特点，选择适当的施工技术。强化施工技术人员培训工作，注重理论知识和实践能力的综合应用，提升 10kV 配电网施工效果。不仅如此，还要工作人员的职责和权限，坚持谁出问题谁负责，提升施工人员的积极性和主观能动性，为 10kV 配电网施工技术提供保障。

4.3强化技术，解决闪络问题

由于闪络情况带来的危害，工作人员要做好预防工作，避免闪络情况带来的各种安全问题，在 10kV 配电网运行中，闪络问题的解决是重中之重，发生闪络可能引发相间短路、设备损坏等方面的问题。通过提升线路迁改技术，对提升线路的安全运行有积极作用。可以在 10kV 线路开关室的部件上安装防污罩，从而达到绝缘的效果。此外，在变电站的开关室还可以增加其他保护措施，比如增设除湿机械，确保室内空气的干燥性，提升室内环境的实际效果。在日常工作开展时，工作人员要贯彻监督检查制度，发现问题及时采取有效的解决对策，提升配电网设备的安全运行。

4.4制定合理的设计方案

配电网电力工程所出现的众多问题，大部分是可以在源头上进行遏制，在建设前做好施工设计，充分考虑施工环境等因素，进行实地考察了解施工的地理条件与周围居民情况，做好线路设计以及设备选择工作。对于线路施工常见的技术问题，要做好科学的预防和管理，优化施工方案，定期检查线路运行情况，及时排除线路运行故障，减少对附近居民产生的负面影响。在施工停电期间，及时公告周围居民，做好停电时长控制，确保供电及时恢复。

4.5强化施工安全管理

在进行配电网电力工程施工建设时，要根据施工方案开展相对应的施工活动，配电网建设过程中，还需要加强对杆塔、配电设备以及架空线等的管理，主要是根据施工建设的环境做好施工规划，在杆塔作业过程中，加强杆塔加固力度，提升 10kV 配电网电力施工的安全性。在开展设备管理时，

论文作者:李盼盼

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第 21期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/84233db7eb78df0836bd7755.html