# 建筑施工技术中节能理念的应用论文_张鑫

山东省临沂市兰陵县住建局 山东省临沂市 277700

摘要：当前，人们的生活质量在不断提升，对居住空间提出了更高的要求，尤其在自然环境明显恶化的背景下，更加关注有助于解决环境问题的节能环保技术。另外对于建筑企业来说，将节能技术充分应用于工程项目中，既有助于保证施工质量扎实推进，还有助于减少原材料的消耗量以及降低运营成本。

关键词：建筑；工程施工；节能施工技术

在新时代的背景下，科技水平在不断的发展，节能理念在建筑工程施工技术中的应用满足了时代发展的需求，也是社会建设过程中不可缺少的一项重要的理念，也为建筑工程施工技术的发展提供了思想上的保证。节能理念也随着时代的发展逐渐的融入到建筑工程施工技术中，为建筑工程施工技术的发展提高了一股重要的推动力量。节能理念在建筑工程施工技术中的应用对建筑工程的发展具有深刻的影响和深远的意义。

1节能理念在建筑工程施工技术中应用的作用

随着社会的不断发展，社会建设也在如火如荼的进行，而在经济社会的建设过程中，各类资源也逐渐的枯竭。建筑工程施工的过程中节能理念可以帮助当地的建筑工程施工技术的发展可以在一定程度上提升资源的利用效率，减了资源上的损耗，这一理念也渐渐成为了建筑工程施工技术中的一项重要的思想保障。而且我国幅员辽阔各类资源的人均拥有量较少，节能理念在我国社会的发展过程中占有着重要的地位，是我国发展过程中不可缺少的一项重大的理念。尤其是建筑工程施工过程中，需要大量的资源来维持，因此，要想节约建筑工程施工的资源就必须要改进传统的建筑工程施工技术，以此来提升资源的利用效率，充分发挥出节能理念的作用，这在一定程度上节约了建筑工程施工的成本。节能理念在现代建筑工程施工技术的发展与进步的过程中具有不可磨灭的推动作用，是促使其发展的一股重要的不可缺少的推动力量。加强基于节能理念的建筑工程施工技术的研究，是现代社会发展的产物，极大地满足了现代社会发展的要求与人们对于各项资源的需求，在一定程度上解决了我国的资源短缺问题，提升建筑工程施工的速率让建筑工程施工技术的发展可以与时代的发展相结合，让建筑工程施工技术的发展可以与时代的发展相符合，紧跟时代发展的步伐。节能理念在建筑工程施工技术中的应用同样也是现代建筑工程施工技术发展与进步的一大表现，其运用可以很好的节省建筑工程施工的资源上的浪费，让其发展可以与时代处在同一水平线上，避免其泯灭与时代发展的洪流中。

2节能施工技术在建筑中的应用原则

（1）最小化能耗。在进行建筑工程时，需要使用到大量能源，这时就需要合理地采用节能施工技术，尽可能节约资源，以满足建筑物的能源需求，达到节能目的。（2）避免环境干扰。建筑物的规模通常很大，为此在整个施工过程中很容易对环境造成一定的破坏。无论采用何种施工技术，在施工过程中都必须避免对周围地区造成干扰，节能施工技术也不例外。（3）科学施工管理。科学的施工管理是合理高效地实施节能施工技术的重要条件。有关的人员以及部门必须对建筑施工以科学地管理，无论使用何种先进的建筑技术，都必须充分发挥其作用。为了有效利用节能的理念，应将其合理地融入整体的建筑项目管理系统中，并且必须严格地监督和管理节能施工技术的实施过程。

3建筑工程节能施工关键技术

3.1门窗节能施工技术

在我国，对于门窗的节能施工技术，其实不太重视，没有得到普遍的运用；但是近年来，随着节能施工技术的全面推广，传统的门窗施工技术也在逐步得到改良。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如，有一种低辐射的新型玻璃就是从西方国家引进的，这种门窗使用的玻璃不仅仅可以提升保温性能，还可以有较好的隔热、隔音效果，但是由于价格较高，成本较贵没有得到广泛的使用，其实，如果将这种新型的玻璃运用在建筑工程中，那么不仅仅可以有效阻挡了红外线的直射，还可以获得更多的太阳能。除此之外，对于门窗的施工技术而言，很多时候会产生漏气、漏风、漏雨等情况，那是因为密封性较差的问题，一般情况下，为了解决这种问题，可以使用塑料泡沫、橡胶封条等材料进行完全密封，其次，对于门窗与玻璃之间的缝隙，就需要用压条进行密封，并且可以保持建筑物内部的温度不会过快散去。

3.2屋面节能施工技术

首先，在选择施工材料的时候，尽可能选择具备比较好的保温、隔热效果的材料；尤其对于施工建筑材料方面，我国有着明确的规定和要求，例如在选择材料的时候，要全面了解材料的种类、外观、容重、吸水率、导热系数等参数；此外，在对材料进行保管的时候，需要做好防止太阳直射、防潮防湿等预防措施。其次，为了选择合适的节能保温的施工材料，需要在进行初步的施工设计的时候，对各个坡点的厚度有所规定和要求，避免“热桥”或“冷桥”的情况，以防止温度过高或过低，从而导致屋面受不了温差的变化而出现变形的情况，直接影响了美观度。更有甚者，会直接造成屋面产生裂缝或渗漏的情况，大大减少了其保温、抗震的作用和效果；所以，为了确保保温的调节灵活度，可以通过通风孔、排气孔等设备进行调节，从而进一步提升屋面技能施工技术的实际运用价值。

3.3外墙建筑节能技术

高效的外墙节能施工技术必须严格遵守建筑物的平面设计图和设计方案，并合理选择用于墙体保温的建筑材料，保温材料包括空心砖、多孔砖、水泥-聚苯乙烯夹芯板等。根据施工管理体系的规定，还必须参阅施工方案以确保对这些材料的安全使用。在建造外墙时，可能会存在开裂、密封薄和低电阻的问题。隔热材料容易粘附到平坦且干净的墙壁上，从而严重影响到建筑物的隔热效果。为此，在使用节能材料之前，必须严格控制墙壁的清洁度和均匀度。在对墙壁进行保温和设计节能结构之前，必须仔细分析对实际结构的需求，并且使用的施工方法以及所选择的保温材料都要科学合理。现阶段主要有两种用于墙壁隔热和节能的技术：首先，外墙的构造要尽可能地节省资源，但一定要确保整体的建设质量，隔热系统在实际应用中必须是稳定的。外墙的建设还特别容易受到自然条件的影响，严重的还会导致出现漏水、裂缝、墙壁剥落以及其他现象，进而影响到建筑项目的质量；其次，因为在内墙的施工中，这种传统的保温技术的施工效果并不好，所以必须根据建筑的实际需要，科学合理地选择所需的建设方式。

3.4做好工程地面施工中节能环保技术的应用

建筑物的地面不仅能够保暖，而且还应具有防止渗水、防潮等功能，因而对于建筑施工企业来说，在建造过程中必须选用具有保暖、防水、防潮等性能的环保原材料。另外，设计者还应当基于对室内结构的考虑，确保所选取的地面节能环保材料可使室内达到夏季降温冬季保温的效果，以便于提升建筑物的整体质量。比如，内蒙古一建筑企业在建设地面工程时，根据当地的自然环境特征而选用的节能环保材料既保证了建筑物拥有良好的使用性能，又控制了工业原材料的损耗量，同时还使经济效益的增加得到了保障。

4结语

综上所言，随着社会的进步和经济的发展，人们对自身的生命健康更加重视，为了提高生活质量降低生活成本，对建筑物的环保节能提出了一定的要求。这就需要建筑施工单位务必树立绿色环保理念，不仅要积极开发节能环保技术，为综合国力的增强做出积极的贡献，进而有力地推动自身的可持续发展。

参考文献：

[1]马灵芝.建筑工程绿色环保施工技术应用探讨[J].住宅与房地产，2019（06）：180.

[2]高博.节能施工技术在建筑工程中的应用实践[J].智能城市，2019，5（06）：140-141.

论文作者:张鑫

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/84326a2486a129856762fbc6.html