# 探讨在用压力管道检验中存在问题论文_顾晨怡

顾晨怡

（江苏省特种设备安全监督检验研究院常熟分院 江苏常熟 215500）

摘要：压力管道是指在生产生活中在一定的温度和压力等条件下，用来运输原油、蒸汽，甚至有毒有害气体等介质的管道。由于在用压

力管道长期在较为恶劣的环境中工作，再加上受到内部复杂介质的影响，不可避免地会出现许多影响材料性能和接头密封性能的问题。本文对压力管道可能存在的问题进行分析，并对压力管道检验做了一些讨论。

关键词：压力管道；检验；存在问题

随着我国工业化进程的不断加快，工业设施的数量与功率同以前相比有了急剧的膨胀，作为工业设施的必需辅助设备，压力管道的使用也得到极大的推广。压力管道在运行时，由于压力作用，不可避免地产生腐蚀，微观结构的变化和振动，加上周围操作环境和管道里面介质的复杂性，管道的性能在设计，制造，安装中难免会存在问题，随着管道运行时间增加，暴露的问题也会越来越多，甚至会导致事故。我们可以对压力管道可能存在的问题进行分析，定期检查压力管道，通过测试压力管道提出解决方案防止生产出现问题，以确保工厂生产效率。

一、 检验的内容及存在问题

对在用压力管道定期检验，通常是一个预防事故的好办法。定期检验包括文件审查，厚度测量，材质检测，物理和化学测试，安全附件检查，压力检测等。

1.1 文件审查

（1）文件审查，包括设计数据，管材，管件和其他部件在安装过程中的安装数据和操作记录的数据，维护和重建的证书和产品质量合格备案书等。

（2）存在的问题：大多数公司没有一个完整的原始数据记录，特别是管道安装在1999年前的公司。有些公司只绘制管道流程图，还有一些公司甚至没有所有的原始数据和管道运行记录。

1.2 宏观检查，壁厚测量，无损检测，物化测试和分析

（1）宏观检查压力管道的材料，对管体厚度进行测量，无损检测，物理和化学测试及其他项目的调查，以便确认管道结构，是否有部件损坏，变形或不能满足生产要求，剩余部分的壁厚是否能用于安全生产，物理和化学性质是否满足继续使用的条件等。

（2）存在的问题：在2000年前，国家尚未实行压力管道系统的安装授权许可制度，一些施工单位不具备管道施工资质，而且一些施工队没有安装压力管道的条件和水平。在管道施工过程中任意选择管件，阀门等，导致一些材料选择结构不合理，管件系列不匹配。加上安装和施工质量不达标，焊接的过程中出现的焊缝太多，存在大量的气孔、焊渣等缺陷，有较大的安全隐患。

1.3 其他部件检测

（1）其他部件检测，如对压力表，温度表等测试，看看是否有任何损坏，指示是否准确，是否在合格的有效期内，做到有效的保护压力管道。

（2）存在的问题：企业对安全附件的定期检测都不是很重视，常常无法及时进行校验。

1.4 压力试验、严密性试验

由于企业各管道间操作参数、介质不尽相同，而装置停车检修时间有限，待检的管道太多，所以压力试验和严密性试验一般在装置开车试运行时进行，而不是单独进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、加强在用压力管道检验的讨论

2.1 加强对管道材质劣化性的检验

压力管道长期在较高的压力，较高的温度以及恶劣的条件下运行，这会导致许多问题。如压力过大会影响管道稳定性，如温度过高会影响金属管材料的强度。因此，对高压管检测应该是多种方式共用，如金相检验，冲击韧度测试，机械性能测试，硬度测量，频谱分析，化学分析等多个测试。还必须根据标准进行剩余管道材料寿命评估，材质等级评定等。目前主要依据的标准为Q/SY93-2007《天然气管道检验规程》、《压力管道使用登记管理规则》、《压力管道定期检验规则》、《中华人民共和国产品质量法》、国家质检总局《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》等。

2.2 加强地下压力管道的检验

大部分的石油和天然气管道属于铺设的地下输送管线。如果要开展一个彻底的检查难度是相当大的。如检测地下管道涂层的缺陷，需要研究电流衰减率和涂层缺陷的数量比之间的关系，这需要深入的设置探测器相管参数。主要检测地下管道主要运用电磁地球物理探测的方法，该方法测量原理简单，易于使用，但在这种方法中的最大缺点之一是误差较大，容易受到环境的干扰，识别的准确性是有限的。改善地下管线检测精确度，这是非常必要的，开发有力的新技术，如雷达信号的非破坏性测试，声发射无损检测，微波信号非破坏性测试等。

2.3 加强压力管道的维护

工厂应设置严格的维护制度，对压力管道进行定期的维护和检查，定期维修压力管道，以保证生产的安全进行。压力管道应该每年至少进行一次彻底的检查，增大对压力对管道安全部件的检查频率，对损坏的地方及时发现，及时维修，对有可能产生安全隐患的操作应立即停止。必须由合格的技术人员来进行压力管道的检查，定期检查的工作人员要对调查和鉴定结果负责，以确保检验质量和结果。不具备检验资格或检验标准的人员，不得从事压力管道的检验。工厂还应加强压力管道标志的管理。尤其是在危险区域的压力管道，如街道，河流等，应该竖立准确和醒目的描述，并提供可靠的保护措施。运输易燃，易爆，有毒介质的压力管道，必须设置安全警告标志。

2.4 维修和更换

压力管道的设备部件，如温度计，压力计，一旦发现测量的压力范围和指针不合理或不准确，应及时进行维修和更换。实际生产中往往无法进行独立的气密性和压力测试，测试过程可以在开车试运行时进行。压力管道检验工作必须要有重点，对于有腐蚀性，易燃，易爆，有毒，高温，高压介质的压管道要优先进行重点检查。

三、结语

随着经济的发展和社会的繁荣，压力管道的使用量逐渐增加，同时近年来压力管道的安全状况日益严重，压力管道检验工作越来越重要，压力管道在运作过程中由于受到所处环境等的影响不可避免地会产生腐蚀等问题，进而导致管道的微观结构发生变化而带来严重的安全隐患，甚至导致严重的安全事故，这就要求在压力管道检验过程中，必须加强对存在问题的分析，防止压力管道运行过程中出现问题，并且要加强对压力管道运行状态的检查力度，及时处理压力管道所存在的安全隐患和问题，进而确保压力管道的正常安全运行。

参考文献：

[1]郑韶锋.压力管道检验缺陷分析及防止措施[J].科技与企业，2012(13):237.

[2]路建雷.在用压力管道检验中存在问题的探讨[J].中国石油和化工标准与质量，2013(12):16.

[3]孙挺虹.在用压力管道检验中若干问题探讨[J].石油和化工设备，2012(07):68-69.

论文作者:顾晨怡

论文发表刊物:《电力设备》2015年7期供稿

论文发表时间:2016/2/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8439982985114f5b42727c03.html