# 基于风险管理的人员管控系统论文_王鹏

（天津大港发电厂 天津 300000）

摘要：为了贯彻电力工业“安全第一、预防为主、综合治理”的管理方针，文章就火电企业现场施工中存在的主要问题进行探讨，从而提出现场基于风险的人员管控方案，达到提高火电企业整体安全管理水平的目的。

关键词：火电企业；风险管理；事故；安全管理

引言

近年来，新建火电企业基建、超低排放改造等大型工程较多，由于企业危险危害因素辨识不足、人员流动性大、人员素质参差不齐，加上施工队伍为了追求效益，安全投入不足和赶工期抢进度等原因，导致不安全事件时有发生。文章就火电企业现场施工中存在的主要问题进行探讨，从而提出现场基于风险的人员管控方案，达到提高火电企业整体安全管理水平的目的。

1火电企业作业现场安全管理存在的问题

1.1安全管理缺少及时管控手段

目前现场安全管理普遍采用人工执行，即线上计划，线下执行，线上反馈。但由于安全监察人员数量有限，安全巡查频度有限，安全巡查细度有限，导致发现安全隐患的及时性偏弱。

1.2高风险作业缺少监督手段

现场高风险作业包括：高空作业与人员，密集作业、有限空间作业、配电间作业，目前管理大多采用人工监督，监督可靠性低。主要问题有人员无授权闯入作业，有限空间超时作业，发生危险无法挽救，发生后后果严重等问题。

1.3安全隐患缺少及时报警工具

很多事故可以提前预防，事故发生前应该事先管控，而不是发生后再处理。现场作业发现问题做不到提前报警，防患于未然，比如：高风险作业人员非法闯入、密闭空间人员超时、作业配电间/电子间人员非法闯入、作业现场人员违章作业、设备起火等等。

1.4到岗到位无法有效监督统计

日常工作中安全人员等需要到岗监督，管理人员需要现场巡查，巡检人员需要现场巡检，他们到底去没去现场？停留了多长时间？是否有遗漏的地方？目前来看没有有效手段监督和统计。

1.5外来车辆与人员缺少实时监控手段

外来访客及车辆对电厂布局不熟悉，误闯极易发生危险，访客管理目前存在以下问题：纸质登记繁琐、进出时间不准确、实时位置无监控、路线轨迹无跟踪、无有效视频监控等。

2解决发电厂安全管理存在问题的思路

通过三维虚拟电厂与实际生产系统（安全管理、两票管理、隐患缺陷管理、到岗到位管理、外委管理、工器具管理、车辆管理、视频监控）等相结合，采用UWB精准定位、LoRa存在定位、A-GPS车辆定位、虚拟现实、人脸识别、图像识别、大数据分析等技术实现发电厂三维空间安全生产的全方位全天候的管理。

3基于风险管理的人员管控系统应用

3.1平台整体架构

基于人员定位的三维安全管控平台集成定位技术、虚拟现实技术、大数据分析、图像识别、人脸识别技术等先进技术实时掌控设备工作状态以及人员生产状态，动态展现在三维模型上，实现生产设备信息、人员基本信息、人员位置信息、生产作业信息全面监控。通过人员资质审核、区域管控、安全报警等达到安全闭环管理的目的，同时为事故分析提供数据支持。

3.2作业区域管理功能

3.2.1区域划分：将电厂生产区域划分成N个作业区域，例如：汽机房、锅炉房、化水处理等。

3.2.2关联人员：现场作业人员的实时定位，分区域统计，实现人员分布及人员信息查看。

3.2.3关联三票：将全场三票通过KKS码关联到设备上，分区域统计，实现作业内容查询。

3.2.4视频联动：全场监控关联到相关区域，查看作业内容作业人员时可联动距离最近视频监控。

3.3隐患/缺陷分布管理功能

系统集成隐患/缺陷管理系统，接入隐患/缺陷内容，例如：隐患/缺陷种类、隐患/缺陷级别、隐患/缺陷内容、责任人等。按照实际位置三维展现，使管理者对全厂隐患/缺陷一目了然。同时可随时调取该区域监控，查看隐患/缺陷具体情况。

3.4到岗到位管理功能

系统借助定位系统自动记录需到岗到位人员的行进路线、时间，自动统计到岗率、缺勤率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆使到岗到位管理有据可查，真正落实生产责任制。

3.5外委人员管理功能

系统接入外委人员基础信息、资质、作业内容、工器具信息、行走路线、进入特殊区域权限等、实时定位展现在三维模型上。使管理者清楚的知道外委人员在哪里？在做什么？是否进入危险区域？工器具是否检验合格?发现违章现场拍照录入评分，提高管理效率，有效防止事故发生。

3.6工器具管理功能

3.6.1工器具定位

人员携带工器具进入监控区域，四周基站不断与工器具标签进行测距，实现工器具定位。基于实时定位，可实时监控现场工器具的分布情况。

3.6.2到检预警

提供一定期限内（例如三个月内）到检工器具预警，并提供详细列表说明，通知负责人及时检修。

3.6.3过检报警

人员携带过检（未按时检查维修）工器具到现场作业，进入作业区时，系统报警，提示过检工器具详细情况，并通知区域作业人员。

3.7车辆管理功能

实时定位作业车辆，外来车辆，以及固废车辆位置，实现车辆信息查询，实时定位监督，跟踪车辆行驶轨迹，偏离路线报警、非法闯入报警等功能。。

3.7.1实时定位。车辆采用成本较低的A-GPS定位技术，实现厂区内外来车辆、工作车辆的定位。厂区外固废车辆定位。

3.7.2轨迹跟踪。实时显示车辆行进轨迹路线，还可以查询历史行进路线轨迹。

3.7.3偏离路线报警。固废车辆偏离固定运输路线报警。

3.7.4非法闯入报警。针对工作车辆和外来车辆进入未经许可的区域进行非法闯入报警。

3.8移动APP模块

3.8.1消息推送。到岗到位提醒、超时提醒、闯入提醒、高风险提醒等报警信息实时推送给相关工作人员、领导、负责人以及安全管理人员。

3.8.2统计查询。现场人员分布信息、作业票信息、缺陷信息系、到岗到位等信息查询功能。以及历史数据的统计查询。

3.8.3违章录入。安全管理人员发现现场作业人员尤其是外委队伍违章作业，提供现场定位卡二维码或定位识别人员信息，拍照录入违章。

4效益分析

4.1安全效益

4.1.1实现了外委人员现场作业实时监控、实时监测非法闯入、超时作业、视频联动监测反违章作业，人员安全培训等级及持证上岗资质审查等，有效降低外委人员安全风险。

4.1.2实现了到岗到位实时管理，落实各级人员安全生产责任制，督促生产管理人员“重心下沉、关口前移”。

4.1.3实现现场巡检人员实施管理，提供人员定位、历史轨迹查询，针对事故后期分析及日常管理，提供有效管理手段，提高巡检质量。

4.2经济效益

注重系统的实际应用效果和投资效率，着力提高电厂安全管理的信息化水平。同时，通过系统的建设加强了安全管理分析的客观科学性，方便信息查询，显著提高了人员工作效率。设备、人员、生产安全性提高，经济效益自然提高，方案性价比高、投入资金少、效果显著。

4.3管理效益

有效解决了目前火电厂普遍存在的三票分布查询、隐患分布提示、到岗到位管理、工器具管理、车辆管理、高风险作业监控管理、违章巡查管理、外委管理等管理难点。

5结束语

本文对火电企业现场作业中安全管理难点问题进行了分析，提出了采用基于风险的现场人员作业监控管理系统，对火电企业进一步提高现场作业安全管理水平，减少或杜绝各类事故发生提供了借鉴。

参考文献：

[1]曾锐.基于云服务的集控水电站群人为安全风险管控系统研究[D].重庆大学，2016.

[2]邹晓晖.检修施工作业安全承载力量化评估及风险管控[J].通信电源技术，2018，35（10）：255-256.

论文作者:王鹏

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8449c838c64ba1beae146a49.html