# 高层剪力墙住宅钢筋混凝土施工工艺研究论文_张艳

摘要：剪力墙结构在高层住宅的建设中应用越来越广泛，随着高层住宅的高度不断增加，户型不断优化，剪力墙的结构也在不断发生变化，其工艺水平也在不断完善优化。作为重要的建筑结构及构件，剪力墙的施工工艺要点众多。本文以高层住宅为研究背景，从剪力墙的结构作用和施工中存在的通病出发，研究剪力墙的施工要点，并简述分部分项工程中需要注意的工艺要点。

关键词：高层住宅；剪力墙；钢筋混凝土；施工工艺

引言：随着我国经济建设迅猛发展，新城镇建设的稳步推进，高层住宅不断增加。为满足不断扩张的城市人口，为保证城市人口有事宜的居所，高层住宅的功能也在不断拓展和变化，从单一的住宅功能到多元化的人居功能，高层住宅改变的不仅仅是外观，还有内部结构，尤其是高层住宅中最重要的水平荷载承载结构——剪力墙结构。因此，保证剪力墙施工工艺规范，进而保证剪力墙结构施工质量，成为高层建筑施工的新课题。

一、高层剪力墙住宅钢筋混凝土施工常见问题

1、钢筋施工问题

在钢筋工程中，常见的问题包括：

（1）搭接问题：同截面竖向钢筋搭接根数超过竖向钢筋总搭接根数50%，竖向钢筋搭接长度不足，竖向钢筋搭接偏移等问题。这些问题会造成剪力墙抗压、抗剪和抗弯能力的整体削弱，其抵抗水平荷载的能力不足；

（2）锚固及拉结问题：在钢筋工程过程中，拉结筋缺失，横向墙筋锚入柱长度不到位等情况是削弱剪力墙抗剪能力的常见质量通病；

（3）原材加工及连接问题：在建筑结构体系中，墙柱是一个整体，柱的质量问题也会影响到墙的结构性能。主筋截面不平整，会直接影响到柱筋电渣焊质量，产生偏心和焊包不饱满等问题，影响柱的力学性能。直螺纹处理不合格，造成套筒松动，同样会影响柱的连接质量。

2、模板工程施工问题

剪力墙施工过程中，剪力墙的平整度、垂直度要求亦是剪力墙施工质量的关键。平整度和垂直度误差较大，不仅会被视为结构施工质量问题，同时会增加后期墙面做法的难度，增大后期工程资金投入。

3、混凝土施工问题

混凝土受技术、外部环境等条件因素影响的可能性极大，浇筑质量直接决定混凝土成型后的强度和性能。除常见的蜂窝、麻面等混凝土常见质量通病外，如贯穿性结构裂缝、缝隙夹渣、墙柱烂根等会较严重影响剪力墙的结构性能。

4、外部环境因素造成的施工问题

如今，为保证建设工程通过压缩工期而达到收益最大化的目的，冬季施工越来越常见。冬季施工过程中，不确定环境因素较多，影响混凝土施工质量的因素随处可见。冬季常见的大风、雨雪、低温等不利气候因素会直接影响混凝土的施工质量。冬施措施不到位，混凝土未达到预期强度便终凝，后期强度无法达到设计强度。

二、高层剪力墙住宅钢筋混凝土施工工艺

1、钢筋工程工艺

1.1拉结筋及垫块布置

钢筋绑扎过程中，要对施工班组做好技术交底，区分人防剪力墙和非人防剪力墙，保证剪力墙主筋绑扎正确，且拉结筋增设到位，并按照梅花形布置。剪力墙垫块增设到位，柱角垫块间距布置合理，避免出现露筋现象。

1.2原材加工及连接

钢筋原材应当加工合格，直螺纹处理应当注意打磨质量，横纵向钢筋间距应当严格控制，搭接长度应当满足规范要求，并且禁止纵向钢筋搭接偏位。直螺纹连接必须保证套筒不出现松动现象，并且保证套丝外露不超过两扣。电渣焊焊包饱满，且偏位不超过0.1d。竖向钢筋搭接、焊接及直螺纹连接。焊接完成后，要对3根进行拉伸试验，达到要求之后才能开始焊接施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果在焊接施工的过程中，钢筋断面在没有完全焊合的情况下，设备突然出现灭火中断的情况，这就需要对焊接接头的位置进行重新打磨处理，然后再次按照上述操作进行焊接施工。

1.3搭接

同一横截面，纵向钢筋数目不得超过竖向钢筋总数的50%，若因特殊原因超过50%。一定要按照规范要求，增加搭接长度，必要时应采用双面焊搭接处理。

2、模板工程工艺

控制模板垂直度和平整度，铝模板销钉应当保证300mm分布，避免因分布间距过大而引起铝模板平整度误差。木模板要保证模板平整度和垂直度，必要的情况下可采用多层模板控制误差。模板拼缝也应当得到控制，在实际施工过程中，模板拼缝亦是影响模板垂直度和平整度的关键。不仅影响结构成型质量，还会增加后期拼缝打磨和处理工作量，造成不必要的损失。因此在进行拼缝处理时，应当采用海绵条或胶带，将拼缝处封死，并用木方或背楞固定，间距不仅要满足安全技术要求，还要保证成型质量。

3、混凝土工程工艺

除规范要求的分层浇筑和振捣时间要求外，剪力墙混凝土浇筑过程中严禁私自加水，并且要保证混凝土的和易性。禁止利用离析、坍落度过大或过小的混凝土进行浇筑，保证浇筑质量，避免出现贯穿性结构裂缝。分层浇筑要保证分层高度在500mm左右，振捣棒振捣时间不应当少于10s，当振捣上一层时，振捣棒应当伸入下一层至少50mm，保证混凝土振捣和结合均匀，避免出现蜂窝麻面现象。对于柱角柱根进行仔细封堵，避免漏浆，防止出现烂根现象。

4、施工工艺外部环境控制

选择气温和气候条件适宜的时间浇筑混凝土，当气候条件未能够达到要求，应当做好保护措施，保证混凝土浇筑环境满足要求。在冬季施工过程中，通常采用综合蓄热法，保证混凝土入模温度，并保证混凝土热量散失速度均匀。混凝土入模温度5℃，出罐温度8℃，保证混凝土浇筑过程中不出现结冰现象，顶板浇筑完成后无积水，且覆盖完成后不结冰。并要带模养护三天，保证混凝土温度降低控制在2℃/天。顶板浇筑完成后，应当保证薄膜覆盖与棉毡覆盖同时进行，并在终凝完成后覆盖棉被，控制热量散失速度。选用含矿渣的水泥，降低混凝土水化热，有效控制混凝土温度降低速率。

三、高层剪力墙住宅钢筋混凝土施工工艺优化

1、适当调整顶部和中部楼层的配筋

剪力墙配筋按图纸布置时，应当结合图集，保证剪力墙钢筋绑扎工艺的合理性。在不影响结构性能的前提下，合理选型，调整钢筋。剪力墙作为类刚体构件，其主要的目的是为了将楼层形成整体，减小相邻楼层的弹性应变干扰。因此，顶部和中部楼层与低层存在纵向形变上的差异。尤其是层高越高，墙柱纵向形变受上层的影响越小。因此在楼层较高的剪力墙绑扎过程中，应当注意调整钢筋绑扎形式，在保证刚体性能的前提下，减小支座处对临层的干扰。

2、注意复核局部构件受风影响

要充分分析风力作用下建筑物可能受到的各种力的作用，在建设的过程中尽量弥补，平衡外力，强固楼体。

3、混凝土养护措施

混凝土养护应当注意时间和温度，夏季养护应当在顶板磨光完成后，养护时不仅要对顶板养护，剪力墙也应当养护。剪力墙强度达到设计强度30%时即可拆模，养护应当做到定时浇水。冬季施工过程中，剪力墙养护应当利用养护液，并且保证楼内蓄热温度能够避免养护液冻结。

结语：综上所述，作为高层住宅重要的结构形式，在施工过程中，要保证剪力墙结构的质量。在工艺上不断优化创新，使剪力墙的力学性能越加接近于理想结构模型，不断提升工程质量，创造精品高层住宅建筑，提供良好人居环境。除了注意主体结构施工工艺外，还要在工艺上不断创新，不仅保证工艺施工标准，而且保证工艺实施的过程优化，创造高效、低成本的工程。

参考文献

[1]刘其亮. 高层剪力墙住宅钢筋混凝土施工技术[J]. 现代物业(上旬刊). 2014(08)

[2]曾秋. 钢筋混凝土剪力墙结构施工技术[J]. 中国建材科技. 2013(04)

[3]陈丽.浅谈高层剪力墙建筑施工中的技术要点[J]. 黑龙江科技信息. 2015(24)

[4]杨阳. 建筑剪力墙结构优化管理策略的探讨[J]. 建筑安全. 2018(05)

论文作者:张艳

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第23期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8473fdd2938c1e65bcce7012.html