# 变电二次设备的状态检修技术管理研究刘永康论文_刘永康 王湃

摘要：随着我国社会主义市场经济的飞速发展，我国各行各业的发展都得到了快速的提升。电气行业发展也不例外，随着城市建设步伐的加快，电力系统发展越来越迅速，给人们创造了良好的生活环境，提升了人们的生活质量以及生活水平。但是，稳定的电力系统必须建立在一个变电二次设备的状态良好基础上，只有做好变电二次设备的状态检修技术管理工作，才能让变电二次设备更好的运行。因此，对变电二次设备状态检修技术进行了分析，然后就如何提高技术水平提出了一些的观点，希望能够促进电力企业的发展。

关键词：变电二次设备；状态检修；检修技术

引言

电力二次设备是电力系统的重要组成部分。为确保电力系统运行安全与稳定，电气检修工作保障二次设备运行稳定与安全，有着非常重要的作用。然而，目前电力二次设备在设备运行时易出现较多问题。因此，应全面改善和创新现有检修方法，全面降低电力系统故障发生率，并提升对状态检修的重视程度。

1电力二次设备状态检修的重要性

电力二次设备状态检修的重要性主要涉及到以下方面：二次设备应用于输配电与发电的主回路，包含高低压开关、互感器以及变压器等。电气二次设备会直接参与到电能生产中，且故障问题会直接影响电力系统的运行。由于电气二次设备的运行环境比较特殊，所以在长时间运行下极易出现故障。通过状态检修可以有效监测二次设备的运行状态，获得关键的状态检修信息。按照监测的信息可以对电气二次设备的状态进行准确判断，还可以预测设备可能出现的故障问题，及时明确安全隐患，并通过合理有效的措施降低安全事故发生率，确保电气二次设备始终处于健康运行状态。但是，多数电力企业不注重二次设备状态检修问题，并缺乏足够的重视程度，所应用的检修手段落后，不具备明确的检修方案和计划，从而无法发挥出状态检修职能，还会提升电力二次设备故障率。

2现阶段电力检修测试的主要方法及问题

现阶段电力检修测试的主要方法及问题主要涉及到以下方面：首先是绝缘在线监测技术。该技术主要是利用了西林电桥的原理，对整个电力设备的参数进行在线的监控以及测试，如主要对设备的电压、电流、电容量等参数进行监控，在多年的发展应用中，虽然积累了一定的经验，工作人员对于此项检测手段更加的熟悉，但是在长此以往的工作后，其也暴露出了一定的问题，尚未被解决，如一些理论性问题、系统的设计问题、测量方法问题、制造方面的问题等，这些漏洞极大地阻碍了绝缘在线技术的发展。其次是避雷器在线检测技术。早在1970年，此项技术就已经有效的应用到电力检测工作中，此项技术发展至今，也在不断的发展和完善，发展到至今，主要有两种检测手段，第一种是是利用串连的方式，对避雷针内部的电流进行测量，并且对受潮的情况也可以进行分析，第二种是利用便携式仪器检测带电运行避雷器的容性电流及避雷器的阻性，进而判断设备的老化情况，这项技术极大的促进了电力设备状态检测试验的发展，提升了人们的工作效率，但是其技术在实施时也有诸多的问题需要解决、优化，还需要技术的支持。

3变电二次设备的状态检修技术管理

3.1二次设备的初始值

变电二次设备的状态检修技术管理之一是二次设备的初始值。变电二次设备的初始值通常都包含出厂值和在使用过程中的交接实验值，以及设备在大型维修之后的首次实验值。需要对设备在使用过程中的某一个环节开展重点检测，然后通过检测的相关数据和内容对设备故障进行有效的排除。

3.2变电站二次设备状态检修的评估

变电二次设备的状态检修技术管理之二是变电站二次设备状态检修的评估。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过检测评估来判定变电二次设备在运行中出现问题的具体原因，进一步消除其运行的安全隐患。此外，实行合理有效的评估，还可以避免传统检修方式所带来的不足之处，保证变电二次设备能够更加安全可靠的运行。

3.3断路器状态检修

变电二次设备的状态检修技术管理之三是断路器状态检修。一般断路器运行状态会直接影响整个系统运行状态，可以有效保护电动机和电源线路稳定性。当线路发生短路故障时，断路器能够将电路自动化切断，防止进一步扩大故障波及范围。虽然断路器状态检修可以有效预防故障扩散问题，但是由于受到多种因素影响，在实际应用电气设备过程中，断路器会出现发热、异常响动和拒动等故障问题。在发生故障问题后，断路器无法发挥出保护作用，极易引发发安全事故。因此，必须注重断路器状态检修问题，确保电力系统运行稳定与安全，有效保护电源线路和电动机。在检修过程中可以采用服务预测法和回归分析法，并立足于实际工况选择合理的检测方法。例如，某电力企业在检修过程中发现断路器在运行期间发生断相问题，连接断路器与高压电动机时出现电动机缺相烧坏情况。导致该种现象的原因主要是断路器触头材料质地柔软，需要使用对接方式进行处理。如果多次实施分合闸操作将会导致触头发生变形弯曲情况，改变真空断路器超行程，对相接头的接触造成影响。通过状态检修措施，在节点处做好防腐处理和固定处理，防止发生窜动情况，对联动机构进行调节和控制，以免其发生变动。

3.4建立经济责任考核制度

变电二次设备的状态检修技术管理之四是建立经济责任考核制度。电气设备考核指标的主要内容是设备利用率、故障停机率、检修合格率、维修费用、单价产品备件消耗、备件库存资金占用额、修旧利废利益等。为了提高技术人员的检修水平，电力企业需要对各岗位的工作人员进行定期培训，安排检修人员学习电气设备内部的故障、工作原理、检修技术和检修规程等内容，并根据维修实例讲解常见的设备故障，使其掌握故障的排除方法，并进行考核，提高检修人员的技术水平。

3.5物联网技术

变电二次设备的状态检修技术管理之五是物联网技术。物联网技术是指应用不同的感应设备，如红外线感应器、地理位置的定位系统、激光扫描仪等设备，将变电设备和互联网等技术相连接，将互联网收集到的数据进行分析，应用网络信息化的传递，对变电的设备进行有效的检测以及管理。而物联网技术主要有三个部分组成，即感应层、网络层以及应用层，感应层就是应用感应设备来完成一些信息的收集，网络层就是对所收集到的信息进行传递并且进行分析处理，应用层就是对处理所处理的结果进行控制以及指令，由于变电设备所处环境的复杂性，其主要的参数也是多种多样的，如电流电压、温度、震动、对油气成分的分析等等，当然在变电设备中，设备具有不同的作用，如加强对电流和电压的检测有助于互感器的运行，对油温及油质量等的检查对于含油设备具有重要的作用。

结语

总而言之，为了满足用户的需求，需要保证变电二次设备能够可靠和安全的运行。因此，电力企业应该提高检修工作的水平和效率，不断加强检修技术的管理工作，从而提高其运行的可靠性。

参考文献

[1］徐健．电力设备预防性试验及检修改进分析［J］．建材与装饰，2015，220-221．

［2］范来富．变电设备状态检修中的若干问题［J］．中国高新技术企业，2010(15)．

［3］陈忠，朱迅德，吴靓．电气设备高压试验三维仿真系统的研发［J］．新型工业化，2018，8(07):33-39．

［4］姚怀礼.层次分析法在水电厂自动化二次设备状态检修中的应用[J].黑龙江水利科技，2019，47（8）：190-194.

论文作者:刘永康 王湃

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8491197421bc7bcfe7a06d3f.html