# 论道路施工中对沥青路面施工质量的控制孟洁论文_孟洁1,,朱年有2

摘要：现阶段随着我国经济的发展，社会的进步，公路施工技术及道路路面施工的质量控制问题也渐渐引起了人们的重视。我国经济的发展与交通业的发展息息相关，相比较于几年前，我国的交通运输量得到了持续的扩大，这也使得交通运输对道路路面安全性的需求变得越来越高，因此，在道路路面施工过程中。相关人员应合理应用公路施工技术，提升道路工程整体的可靠性，但是从现实情况来看，我国在道路路面施工过程中对公路施工技术的应用还存在一些问题，这也影响到了工程的质量，长此以往，不仅仅会影响人们的出行，同时还会减少道路后续的使用寿命。据此，分析了相关问题，希望能够对现实有所裨益。

关键词：道路施工；沥青路面；施工质量控制

引言

对于我国的基础设施建设而言，公路工程是其关键的组成部分之一，为我国社会经济的上涨、城镇化进程的发展提供巨大的帮助。而在开展公路工程施工期间，沥青路面的施工技术与施工质量，对于整体公路工程的施工质量产生决定性的影响。因此，必须要不断地探寻提升沥青路面施工技术水平的方法，并且对相关的质量控制对策展开分析，促使公路工程在日后的使用中，能够更加具有安全性与可靠性。

1沥青路面的优点

①沥青路面施工成本控制更有效从成本上分析，在实际的公路施工作业环境中，沥青路面施工技术能够更高效率地对施工材料进行应用，也就是说，对控制施工成本能够起到更好的效果，也使得这种公路施工方式更容易得到大范围推广。②沥青路面公路工程安全性更高从安全性上分析，由于沥青路面具有高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性和耐疲劳性，同时良好的抓地力也使得车辆在行驶过程中更好地接触到路面，减少甚至避免了车辆滑行等问题，因此沥青路面施工技术的应用在很大程度上提高了公路工程和车辆行驶的安全性。③沥青路面公路工程后续维护更简单公路工程是一项长期使用的项目，要让公路工程在长期使用的过程中维持一个相对更加理想的状态，就需要在公路的后期维护上进行不断投入和把关。而沥青路面施工技术在后期维护方面有更高效率的表现，维护流程更加方便和简单，同时也有效地控制了维护成本。

2道路施工中对沥青路面施工质量的控制

2.1加强对公路工程沥青路面准备工作的重视

在公路沥青混凝土路面质量控制中，相关人员需要做好准备工作，优化沥青混凝土配合比，并按照施工设计要求合理地控制沥青混凝土配合比，提高沥青施工材料的质量。同时，在沥青混凝土路面施工现场，技术人员需要注重测量放样工作，严格按照相关规定操作，保证沥青混凝土路面复测水准点的精度，并对摊铺机械、碾压机械、运输车辆等机械设备运转情况进行检查，还应做好机械设备维护工作。除此之外，在施工现场，相关人员需要合理地选择施工试验段，以获取更多精确、具体的施工数据，如振捣时间、碾压温度和摊铺系数。

2.2控制沥青路面施工的温度

温度变化会在一定程度上影响沥青路面的施工质量，因为温度变化会影响沥青性能的变化，因此，要对施工过程中的温度加以控制。特别是在摊铺和碾压过程中，要选择适宜的温度，以减少施工质量问题的发生。通常情况下，施工单位会在沥青路面施工前对沥青混合料进行温度检测，以便后续施工中进行温度变化对比和分析。在沥青路面施工过程中，施工单位要随时检查沥青混合料的温度，防止温度变化导致一些质量问题的发生。

2.3控制原材料质量

原料作为公路工程启动和进行的重要基础性条件，其质量高低直接影响着工程质量。在前期准备阶段，施工人员就要根据施工要求对集料类型，质量标准等做全面的调查了解，在采购材料的过程中，应该尽可能地挑选洁净度高，杂质较少，针片状含量低的优质集料，以此确保集料的质量达标，如此可以更充分地体现集料优势，并且强化沥青路面的使用功能，深入研究级配和配合比例等方面内容，确保得到比较科学的级配，彰显集料的经济型，实用性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最后，施工人员应该对沥青混合料做整体的质量检查，在材料进场前进行质量把关，通过现场试验，逐一检查，将不合格材料排除在施工现场之外。

2.4关注沥青混合料的配比

正式在路面上铺设沥青之前，需要先进行沥青混合料的配比。混合料配比的水平对于沥青路面的质量有直接的决定作用，因此为了配比出最符合标准的混合料，需要综合考虑到搅合时间、温度和加热温度等基础因素，并且提前确认搅合机的操作工艺，反复试验配比，以及进行试验性的混合料铺设。如果在混合料拌合时有溢料的情况，证明混合料的配比结果没有达到标准的要求，需要重新配比再调试。可利用压实度和压实的空隙率对混合料的配比准确度进行判断，得到合理配比结果。

2.5建立健全技术控制以及管理机制

想要确保公路工程的施工能够顺利开展，就必须要将相应的监管机制进行合理并科学的设立，同时，对于沥青路面施工技术的相关程序需要作出细致的管控。在将沥青路面摊铺与压实工作完成后，对于施工流程需要作出再度核查，对于路面的平整度需要作出细致、整体的研究，对一些较为隐蔽的路段结构需要着重做出核查，并且需要将质量控制的时效性与有效性大幅度提升，将返工的现象尽可能地避免。想要将施工技术的水平与质量控制提升，就必须要对行车的安全性与稳定性做出监管，需要将管理的效率全方位的提升。在将监管机制建立之后，还需要对其展开调节与强化，将责任制度健全与完善，将每一个岗位的工作人员职责加以明确，促使管理对策能够得到有效的落实与执行，从而将管理的约束力与范围加大。

2.6提升施工人员能力水平

在这一部分，提出道路路面施工的质量控制措施。如果在施工过程中施工人员的能力水平不够高，那么就会直接影响到整体的施工质量，因为一切的公路施工技术都由施工人员实施，一旦出现失误那么就可能会出现严重的后果。所以施工企业必须要加强对施工人员的培训，培训的基本内容除了技术层面之外，还应包括职业道德培训，让施工人员在工作中保证严谨的态度，不断的提升其综合素质水平。另外，在对施工人员进行招录时，应确保其人员的具体素质完全满足工作实际需求。最后，企业方面应对绩效考核制度进行完善，对工作人员的积极性进行调动，为道路路面施工水平的提升打下基础。

2.7控制沥青混凝土的压实度

控制沥青混凝土的压实度十分重要，因为压实度效果越好道路路面施工的质量就越高，所以，施工人员应想办法优化沥青路面的压实度指标，在压实的过程中，只要摊铺机大摊铺宽度超过了路面的宽度，那么就可以看做是具备良好的压实效果，但是在实际施工过程中其宽度往往很难真正的超过路面宽度，所以想要保证理想的压实效果就必须要合理控制设备的速度与力度，保证其施工指标完全在规范的标准内，除此之外，在施工过程中不应设定较大的作业范围，避免出现控制难度过大的问题，影响压实度。

结语

沥青路面施工技术在公路建设工程的应用过程中，需要着重关注到的施工技术，包括沥青混合料的配比、沥青路面的铺设施工技术、沥青路面的碾压施工技术，以及沥青路面的压实技术和接缝施工技术等。通过对沥青路面施工技术前、中、后期的各道工序的严格把控，不断地提升和完善施工技术水平，能够更加高效地提高公路工程建设的整体质量水平，确保国民出行的安全性和可靠性，促进国家交通运输业的发展，同时也助推国民经济的发展。

参考文献

[1]孙建伟.浅谈公路工程沥青路面的施工技术和质量控制[J].绿色环保建材，2019（12）：116-117.

[2]李如春.公路工程沥青路面施工技术与质量控制策略[J].中国标准化，2019（22）：164-165.

[3]潘红博.公路工程沥青路面施工技术与质量控制策略分析[J].工程建设与设计，2019（18）：199-200.

论文作者:孟洁1,,朱年有2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8493f223a836343bbcad8246.html