# 光伏电站的建设运维分析论文_桂晓刚

摘要：在我国进入21世纪以来，节能减排作为我国国情的一项基本决策，应用在社会的各个行业，低碳环保的清洁能源是我国新能源发展的趋势，光伏发电项目如雨后春笋得到了迅速的发展。在光伏电站的运维管理之中，要尽可能的减少运维成本，提高企业的经济利润。对此，本文将基于光伏电站的相关内容，对于如何建设光伏电站以及光伏电站的运维进行相关的分析。

关键词：光伏电站;运维成本;光伏电站的建设

引言

对于光伏电站的建设方面，电站建设从站址、地质、资源方面考虑光伏电站建设；在运维方面，需考虑日常维护、数据采集系统架构、运维人员工作水平和后期运维等方面考虑电站的运维。

1光伏电站的概念

光伏电站是利用太阳能资源发电的发电系统，主要由太阳能电池矩阵、电池组、控制设备、逆变器设备、太阳能跟踪控制系统等设备组成。该系统可与其他电网连接实现电力传输，为环境保护做出了巨大贡献。光伏电站是目前我国最受鼓励的电力之一，绿色能源发展项目。太阳能光伏发电厂一般分为两种建设形式，一种是独立发电系统，另一种是并网发电系统，两者的区别在于前者包含电池而后者则不包含电池。目前太阳能发电大多是指光伏发电方式。

2光伏电站及其建设和运维成本

作为电力企业发电的一种新模式，光伏电站能够将太阳能转化为电能，并且通过相关传输部件与电网相连，保证由太阳能转化的电能向供电厂正常供电。太阳能是众所周知的清洁能源和可再生能源，也是我国近年来重点发展的能源之一，它不仅具有绿色环保以及可再生、可持续发展的特点，更重要的是，太阳能发电站的建设，也有利于解决我国目前的传统能源面临的能源紧缺的现状，帮助我国度过能源危机。因此，光伏电站的发展在我国受到了许多重视。对于光伏电站的建设方面，电站建设首先需要考虑的问题是相关的地址和环境。在地质方面，需要考虑在这个地方长久建设大型光伏电站的可能性与安全性。光伏电站建设其次需要考虑的问题是太阳能资源问题，我国西藏、新疆等西北部地区太阳能分布尤其充足，因此在这些地方建设光伏电站，并将这些光伏电站所转化的电能向东部、南部输送是解决我国电力资源分布不均的重要办法之一。对于太阳能资源十分丰富的地带，其以山地为主的地形条件十分复杂，在建设光伏电站时也应当做好相关的防护措施，保证光伏电站长久稳定的运行。在光伏电站建设之后，如何保证其正常运行，就是光伏电站的运维管理工作。在光伏电站的运维管理方面，电力企业主要需要考虑的是运维的成本问题，运维成本主要包括运维人员工资及福利费、电站维修费用、保险费、材料费以及其他费用;部分光伏电站虽然能够向供电厂输送电能，但是由于地理位置的偏僻，导致这些电站在检修方面的工作依旧不到位。除此之外，检修人员的经验不足，间接地增加了企业的维修成本。

3光伏电站在运维中需重点关注的问题

3.1做好日常维护工作

光伏发电设备在日常的维护过程中，要做到以下三点：第一，仔细观察电气设备的工作状态是否正常，是否出现报警信号，接触是否出现不良以及设备外观是否完好等，如果发现问题应该及时汇报处理；第二，仔细听电气设备的运行声音，如果出现刺耳的噪音，说明电气设备出现了问题，应该及时汇报处理；第三，如果电气设备散发出糊味、臭味等难闻的气味，可能是电线的绝缘层被烧坏或者老化，应该及时更换绝缘层，保障电气设备安全运营。此外，还应该制定详细的维护和检修计划，根据计划进行维护和检修工作，保证每一个设备都得到了维护和检修。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆工作完成以后还要做好记录和总结，只有这样才能保障光伏电站的稳定运行。

3.2数据采集系统架构

采集系统可以分为站端采集和集控中心采集系统两个部分。首先，站端采集系统能够实现与站内综合自动化系统等相互之间的有效通讯，并且最大限度保证通讯质量，完成相应数据的有效采集和利用。站端采集系统在构建和利用过程中，自身已经根据现有的一些综合自动化系统，对其逆变器、组串等环节进行确定和分析。其次，集控中心采集系统一般在针对一些数据或者是保证通讯质量的时候，都会与站端采集系统建立有效连接，实现两者的协调发展。通过对通讯规约中的内容进行分析可以得出，站端采集系统与综合自动化系统等，基本都是直接利用IEC104规约或者是MODBISTCP规约。除此之外，如果是与集控中心采集系统进行协调发展和利用时，基本上会利用IEC104规约完成通讯。在网络上站端采集系统以及站内综合自动化系统在实际应用过程中，为了保证数据信息在传输过程中的效率和质量，基本上都会利用电力专用的网络装置实现有效的隔离。如果是与集控中心进行操作时，那么一般都会使用防火墙进行隔离。

3.3提高运维人员工作水平

为了保证发电机的正常运行，必须从各个方面提高运维人员的工作水平。首先，在招聘时，应选择具有较高技术水平和相关技术证书的运维人员；其次，要加强对运维人员业务能力的培训，调动实地操作人员到实地考察，积累实践经验；最后，维护人员应树立创新意识、终身学习意识和终身学习意识，并不断探索先进数据以充分了解光伏电站，建立观测档案并详细记录光伏电站的具体运行情况，以便专业活动规模很小且准备充分。

3.4优化光伏电站后期运维

由于分布式光伏电站的零散分布特点，目前光伏电站后期运维工作通常由村集体自行组建的维护队伍对光伏电站进行日常维护，供电企业专业电工定期开展技术帮扶和光伏知识宣贯。这种运维方式的弊端在于，村级维护队伍缺乏专业技术培训，只能解决简单的运行异常，对较为复杂的问题无法及时有效地处理。因此，有必要在此基础之上，利用微信平台定期发布光伏电站运维管理知识，提高用户运维技术技能，增强用户运维意识。设立村级电站运维管理微信工作群，方便光伏电站发生故障时及时交流，建成合政府、供电企业、建设企业和村集体之力于一体的运维交流平台，实施有效的光伏电站运维管理工作。同时，制定合理的运维分工和科学的管理制度，如生产运行制度、安全管理制度、应急消防制度、设备运行规程等，其中生产运行制度所规定的日常巡检工作、定期巡检和特殊情况下巡检必不可少，及时掌握电站的运行状态，发现已经存在的或潜在的问题，确保光伏电站正常发电。同时，安全管理贯穿运维的全过程，包括合理使用安全器具和熟悉安全操作规范等，以保障人身安全和设备安全。

结语

光伏发电项目建设完成后其运营维护将成为基本业务，电站运营效率和效果将直接影响光伏电站的运行稳定性及发电量。对于已建成的光伏电站，必须通过高效的运维管理保障发电量和降低运维成本，提高光伏电站的虐泉经济运行。

参考文献

［1］赵俊青．光伏电站设备全过程运维管理系统设计与应用［J］．中国战略新兴产业，2018(12):211．

［2］冯相赛．分布式光伏电站运维现状及发展趋势［J］．能源与节能，2018(4):57-59．

［3］韩晓沛．光伏电站智能运维与建设解析［J］．电子世界，2018，548(14):198-199．

论文作者:桂晓刚

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/84b622bd1730667c6d5ed157.html