# 试论水利工程施工中导流施工技术的应用论文_刘焕兴

身份证：44142119801111XXXX 广东 514700

【摘 要】水利工程是我国的支柱行业之一，不仅关系人们的日常生活安全，更关系着水利行业和国家的发展。虽然我国的水利工程行业相比以往有了很大的进步，但水利工程的导流施工技术还存在着很多的问题。这就需要从业人员认真分析现状，借鉴以往经验和先进的科学技术不断创新技术应用，共同促进我国水利工程行业的发展。基于此，本文就针对水利工程施工中导流施工技术的应用进行分析。

【关键词】水利工程施工；导流施工技术；应用

引言

导流施工技术可以让流水绕过施工区域而直接向下游流去,属于一种典型的引导水利技术,能够为水利工程施工打下良好的基础,因此,务必要做好导流施工工作,以提高水利工程的施工质量和效率。

1 导流施工技术的基本特点

导流施工技术主要特点包括科学选择坝址、制定水电枢纽施工方案、制定施工技术等几个方面。

科学选择坝址：水利工程坝址的选择是整个水利工程的基础，在涉及具体的施工计划之前，专业人员需要对当地的地形地势、地质条件、施工难度、工程期、工程量和水能指标等等因素充分考察，通过实际的考察得出适宜的坝址，保证后续水利工程能够顺利开展。

制定水电枢纽工程施工方案：在科学选择坝址的过程中，设计人员必须充分重视树立工程水电枢纽工程施工方案。一般要求从导流明渠开始，然后布置方案保证厂房分布的合理性，这也就能在保证在选址完成后，水利工程的项目分布科学合理，后续的工作能够正常开展。

制定施工计划：施工计划是施工工程正常开展的基础保证，在施工方案的制定中，专业人员需要认真分析水利工程的现状，确定导流施工技术在整个工程中的必要性，从而制定合理的施工方案。

2 水利工程施工中导流施工技术的分类

水利工程施工中导流施工技术可分为分段围堰法和全段围堰法两大类。分段围堰法是指首先让流水向束窄河床进行下泄,而后在利用坝体的底孔、预留缺口及其它的泄水建筑物进行下泄;全段围堰法是指首先全部截断施工区域的水流,然后再让流水绕过施工区域而直接向下游流去,进一步细分,又可将全段围堰法分为隧洞导流和明渠导流两大类。

2.1明渠导流

明渠导流是指将围堰修筑在基坑的上下游,将渠道修筑在滩地或者河岸上,流水利用渠道来进行下泄,这种导流施工技术多用于有宽广滩地、或者岸坡平缓的平原河道上,当然,也可对老河道进行充分利用,这样一来,既可让施工成本大幅度降低,又可让施工作业量得以减少。

2.1.1适用条件

若河床具有较深的覆盖层,或者坝址河床的宽度较窄,很难有效利用分段导流,并且满足以下一些情况,那么则可适用明渠导流技术。第一,没有大型挖洞设备和施工经验,施工周期较短;第二,施工期有过木、排冰、通航等要求;第三,河床沿岸存在着较宽的古河道、哑口或者台地;第四,导流的水流流量较大,且当地的地质情况不太适合采取隧洞导流的方式。

2.1.2明渠导流的布置

明渠导流的布置主要包括确定高程、确定明渠的进出口位置、布置明渠导流轴线等。在布置明渠导流轴线的过程中,需要在较宽的古河道、哑口或者台地布置明渠导流,渠身轴线的水平距离通常设为50一100mm;河道主流与明渠进出口的交角务必要低于300,且要衔接上下游水流;值得注意的是,明渠的转弯半径应该要比渠底宽度大5倍,以便能够确保水流可以畅通流出。

2.2隧洞导流

若施工场所在山区,且两岸山岩坚实、地形陡峻、河谷狭窄,则导流施工方式可选择隧洞导流,但是隧洞导流的工程造价较高,且只有较为有限的泄水能力,通常需要在施工过程中与永久隧洞相结合。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆隧洞导流的适用条件:第一,两岸或沿岸的地质条件、地形条件较为良好;第二,两岸地形陡峭、坝址河床的宽度较为狭窄;第三,导流流量不大。

3 导流施工技术的应用分析

水利工程中导流施工技术的应用主要包括方案设计、导流构筑物施工以及排水导流三方面内容，要求施工之前进行充分的勘查和准备工作，选择合适的导流构筑物形式，控制施工成本，保证导流效果。

3.1方案设计考

虑到汛期会给水利工程施工带来不便，因此汛期之前应该结束水下部分的作业，需要结合当地气候条件和汛期时间，对水利工程水下部分的施工进行合理组织，控制施工进度，保证其能够在规定工期内完成施工，汛期之前形成度汛通水能力。施工之前需要进行全面的现场勘查，全面了解施工区域的地质情况。

3.2导流构筑物施工

3.2.1围堰

围堰施工之前首先排水，排除施工区域内河道内的水，为围堰填筑、基坑内排等后续施工做准备。之后根据设计方案平面定位控制点和泵站控制点，确定泵站主体、进出水段以及围堰施工范围，在施工区域河道两岸制作醒目标志，根据主体结构位置确定围堰位置，围堰坡脚位置和主体结构之间应该保持一定距离。围堰主体施工可以分为上下游两部分，上游围堰土方填筑施工，使用反铲挖掘机开挖土体，自卸车运输，倾倒土体在施工区域内，进占法作业。水下部分工程量使用推土机推平进占作业，水上部分由挖掘机分层整平压实，修正边坡，注意控制分层填筑厚度在允许范围内。上游施工结束之后，抽空施工区域内的河道水，清理老箱涵淤泥，开始砌筑下游挡墙。围堰施工质量对导流效果的影响很大，填筑作业结束之后，挡水期间需设定专人负责围堰的检查和维护工作，巡视并测定边坡稳定性、防渗防冲刷性能以及外部水位，根据现场条件选择对应的安全加固措施，水利工程主体工程施工结束之后拆除围堰，避免影响泵站水流。

3.2.2岸坡/坝闸

岸坡分层开挖，分层厚度不超过 8m，潜孔钻开孔，人工间隔装药，微差挤压爆破，河床基坑开挖，围堰闭气、基坑抽水结束立即施工现场道路，准备开挖基坑，水平建基面岩体水平欲裂爆破或者保留层开挖，原拱坝混凝土拆除需注意避免对原基础造成破坏。坝闸混凝土多卡悬臂模板浇筑，单仓高度3m，测量定位之后方可浇筑，闸墩为人工拼装小钢模模式，内拉固定立模，使用平仓机平仓，80振捣器均匀振捣，实验室确定合适的混凝土水灰比和外加剂用量，提升混凝土抗裂性能。

3.3排水导流

施工排水也是水利工程导流施工非常关键的内容，直接影响水利工程主体工程的施工质量。施工区域地层为以重粉质壤土、沙壤土为主的冲积层时，需排出施工废水、自然降水、上泛地下水等明水，可利用基坑周边明沟汇集明水到集水坑，用潜水泵集中排出。基坑内坡顶有小土埂填筑和小明沟开挖，可引流地表水到附近水系，能够减少水流对边坡的冲刷，同时减少基坑内积水。节流后充分利用原有河道过流，基坑抽水，排水过程中可能出现基坑渗水和降雨，因此先期排水需选择经常性排水设备，多组抽水机配合使用。

4 结束语

总之，施工导流是水利工程不必可少的施工环节，对水利工程主体施工的顺利进行和质量控制工作至关重要，现场施工之前首先要做好充分的准备工作，了解施工现场实际情况，选择合适的施工导流施工方案，减小水体对主体施工的影响。

参考文献：

[1]吴玉凯.水利工程施工中导流施工技术探讨[J].建材与装饰,2015,46:205-206.

[2]高晓红.水利工程施工中导流施工技术的应用[J].科技资讯,2015,30:63+65.

[3]张劲松.水利工程施工中导流施工技术的应用研究[J].低碳世界,2015,01:67-68.

[4]许朝会,孙凡永.浅谈水利工程施工中导流施工技术的应用[J].河南水利与南水北调,2015,10:6-7.

[5]许晓艳.浅析导流施工技术在水利工程施工中的应用[J].科技致富向导,2015,14:118+250.

论文作者:刘焕兴

论文发表刊物:《低碳地产》2016年10月第19期

论文发表时间:2016/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/84d4b316ecff56528b45a6ef.html