# 节能型工业与民用建筑围护结构设计论文_刘元元

身份证号码：45020419801228xxxx 530001

摘要：建设节能型社会是走可持续发展道路的必要途径，将现代节能技术有效地应用到工民建建筑外围护结构设计，对工民建建筑外围护结构进行节能设计，可以降低工民建建筑能耗，促进生态环境和谐发展，更能提升人们的生活水平，推动城市的可持续发展。本文结合工民建建筑外围结构设计的概念，分析工民建建筑节能与围护结构的关系，探讨了节能型工业与民用建筑围护结构设计要点。

关键词：节能；工民建建筑；围护结构

引言：随着我国经济的快速发展，资源对经济发展的制约作用日益突出，工民建建筑节能的潜力亟待挖掘。工民建建筑节能不仅仅是节约能源的需要，而且在改善环境、创造就业机会、改进住房功能以及促进传统产业的升级改造、推动科技进步、带动经济发展方面有着重要的多元化意义。

一、工民建建筑的外围护结构设计概念

随着近年来我国经济与科学技术的不断发展，能源被大量的消耗，逐渐减少的能源已经成为制约我国经济发展的一个重要限制条件，成为我国急需解决的问题。因而，为了更好地走持续发展道路，提高对相关能源的利用率，我们必须在工民建建筑外围结构设计时注意对能源的合理利用。工民建建筑的外围结构包括工民建建筑物的外窗、外墙、屋面等多个部位，由于其在使用中被利用的概率较低，因而其的相关建设是极容易被忽略的。除此之外，由于工民建建筑的外围结构作为与环境直接接触的部分可以与大气环境直接接触，发生能量交换，这就会极大地影响工民建建筑的使用舒适性，对室内温度产生多种影响，因而，在对工民建建筑的外围结构设计时应该对其寿命与居住舒适度等多方面进行考量，提高设计的实际效果，使得工民建建筑更好地为人们服务。

二、工民建建筑节能与围护结构的关系

工民建建筑节能降耗主要从两方面进行，一是提高工民建建筑物空调设备的效益及改进运行管理方法。二是改善工民建建筑物围护结构热工性能，增强工民建建筑物自身隔热、防热能力，降低夏季热流对室内环境的影响和入侵，减少工民建建筑物得热量。舒适性空调工民建建筑某时刻进入空调房间的热量包括经围护结构进入房间的热量和室内设备、人体、照明产生的热量。在炎热夏季，前一部分的热量较大，节能潜力也大，通过围护结构传热的得热量约占整个围护结构得热量的70％-80％，通过门窗缝隙渗透的约占20％-30％，实现围护结构节能，降低围护结构得热量，也就是降低工民建建筑物耗冷量，使得为维持室内舒适性所需冷负荷降低，从而节约空调系统向每个房间提供的冷量，达到节能省电目的。

在冬、夏两季，室内与室外有很大的温差。这个温差导致能量以热的形式流入或流出居室，为了居住的舒适，采暖、空调设备消耗的能量主要用来补充这个能量损失。在室内、外温差相同的条件下。工民建建筑围护结构保温、隔热性能的好坏，直接影响到流出或流入室内热量的多少。工民建建筑围护结构保温、隔热性能好，流出或流入室内的热量就少，采暖、空调设备消耗的能量也就少；反之，工民建建筑围护结构保温、隔热性能差，流出或流入室内的热量就多，采暖、空调设备消耗的能量就多。可见围护结构在工民建建筑节能中起着重要的作用。

围护结构各部位的传热耗热量在不同阶段占耗热量指标是不同的，随着对工民建建筑物节能要求的提高，围护结构各部位的耗热量分布比例变化也变大。因此，在不同的节能目标阶段，应根据围护结构各部位的耗热量分布采取相应的节能措施，以降低其传热耗热量，确保总体工民建建筑的总传热耗热量要求。

三、节能型工业与民用建筑围护结构设计要点

3.1屋面的节能

3.1.1屋面铺隔热板

为了增大屋面热阻，减少传热系数，降低外界高温由屋面向室内传递，目前最主要的屋面隔热做法就是于屋面结构层之上添置一层绝热材料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为使材料层具有更为理想的隔热性能，建议选择导热系数小、蓄热性能优异的材料。在屋面板上添置保温层，同样出现负面影响，会给屋面层的及时散热产生某些阻碍，使得室内热环境不理想，因此应进行优化设计，从而更好地降低屋面表面的温度。为起到理想隔热效果，且方便操作，一般使用预制好的屋面隔热砖，一种是实体材料隔热砖，另外一种是带空气夹层的隔热砖。

3.1.2屋面绿化

屋面绿化就是在屋面上种植绿色植物，这项屋面节能技术在大城市中最为常见，因为大城市的绿化面积相对来说很小，空气质量不是很好，但房屋绿色植被就能很有效地解决这种问题。据研究表明，如果在厚度100mm的屋面上进行80mm厚土的覆盖，那么屋面的导热系数就小于1.5W/m2・K，但当屋顶土的厚度达到200mm时，它的传热系数会降低0.5个刻度值，这样就可以减少城市在夏天对空调的使用，实现节能的目的，同时也改善了大城市的空气质量。在这项技术中，屋顶的防水保护要引起高度重视，因为当我们采用这种方式时，我们要进行植物的浇灌，而浇灌的水肥酸碱性不定，无论酸性还是碱性对屋顶的防水层都会有腐蚀作用，为了合理解决该弊端，常采用以下方式：在屋顶的防水层上加一层火山灰硅酸盐水泥砂浆，厚度大概在2.0cm。

3.2外窗的节能

对门窗进行合理安装时，部件和部件之间容易出现装配间隙，将会导致室内外空气发生交换。在保证室内卫生和正常换气的前提下，如果经由门窗缝隙进出的空气量偏大，将会给室内制冷以及热能耗造成负担，这将会给节能造成十分不利的影响。所以，应合理控制经由门窗缝隙进出的空气量。特别对于高层工民建建筑而言，考虑到风压偏大，应该重视并保证门窗的气密性。

3.3外墙保温设计

在对工民建建筑的外围结构的设计过程中，主要要对夏季遮阳、冬季保温以及工民建建筑通风问题这三大方面加以注意，而在这三大需要注意的方面中，保温设计则是重中之重，工民建建筑的保温功能主要是通过将热量进行阻断，从而保证室内温度稳定，为人们提供一个更加舒适的环境[4]。因而，在工民建建筑的外围结构设计时要针对工民建建筑外围护温度波动抗性、工民建建筑外围结构隔热能力以及工民建建筑外围结构对热力能力进行针对性的设计，同时在设计过程中，通过对工民建建筑的外围结构保暖以及隔热效果的提升这两大方面进行设计，达到降低能源使用率的效果。同时，通过对工民建建筑的外围结构的墙体、顶板以及地板进行专项处理重点设计，达到提高工民建建筑保温材料的应用比率的目的。

3.4通风设计

在工民建建筑的外围结构的设计中除了保温设计以及隔热设计外，工民建建筑外围结构的通风设计也是需要重点考虑的设计内容。因为，无论是在冬季还是夏季，良好的室内自然通风都是十分必要的，适当强度的室内通风可以有效保证室内空气新鲜，保证人们的居住舒适性。而对于工民建建筑而言，其通风路径通常为门或窗，因而，这就需要在对工民建建筑的外围结构的设计过程中，通过对风压以及热压进行充分考虑，在此基础上对门窗设置位置进行合理考虑，达到工民建建筑进行良好通风的目的。

结语

人们对建筑需求是比较高的，尤其在技术发达的时代，在建筑业大量建设的时候，会消耗很多的能源，这对我国的经济发展是非常不利的。以往的建筑设计缺陷很大，也不能为人们带来足够的舒适度，还会浪费较多的能源，现代的工民建建筑外围护结构的设计能将所有的因素都考虑在其中，提高了居住舒适度的同时，还不会浪费更多的能源，满足了人们的居住需求。同时，采用新技术的设计手段，要能将建筑的综合性能都有所提高，满足现代化的工民建建筑外围护结构设计的理念。

参考文献

[1]张艳梅.建筑节能技术在建筑外围护结构设计中的应用研究[J].门窗，2013，10.

[2]王新花.建筑外围护结构常用节能技术措施[J].山西建筑，2010，17

[3]鲜卫平.工业与民用建筑中外围护的结构设计策略分析[J].科技资讯，2011（30）.

论文作者:刘元元

论文发表刊物:《基层建设》2017年第10期

论文发表时间:2017/7/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/84e025e81cd316fc2d590928.html