# 煤矿应急救援技术研究及其配套装备论文_刘峰

淮南矿业集团救护大队

摘要：在煤矿的生产过程中，一旦发生安全事故，就需要在第一时间启动应急救援预案，采用先进的应急救援技术，使用先进的配套设备进行救援。只有对煤矿应急救援工作引起足够的重视，才能对煤矿安全事故进行妥善的处理，减少人员伤亡与经济损失，获得最好的救援效果。本文将对煤矿应急救援技术进行分析与研究，促进先进应急救援技术及其配套装备的广泛应用。

关键词：煤矿；应急救援技术；配套装备

1引言

近年来，我国煤矿生产行业中，每年都会发生大量的安全事故，这些事故的发生不仅反映出煤矿管理过程中存在的问题，而且反映出应急救援技术及其配套装备相对落后的现状，所以，煤矿单位必须提高应急救援技术及其配套装备的水平。对于煤矿应急救援而言，提高救援能力是最关键的研究课题，为了建立完善的应急救援系统，煤矿单位需要开展建立健全的应急救援机构与制度，提高救援技术与配套装备水平等方面的工作。其中提高救援技术与配套装备水平是必不可少的环节，只有这样，才能有效的提高煤矿应急救援实战能力。

2提高煤矿应急救援能力的具体对策

2.1建立安全稳定的应急救援系统

应急救援系统应由事故指挥、应急运转、支持保障、信息管理以及媒体五个运作部分组成，所有环节都需要持续对运行状态进行调整，保证关系协调，作为整体运行。其中的内容包括应急救援的组织机构与预案、训练与演戏、现场清理以及事故善后等。应急救援系统复杂程度高，涉及范围广，煤矿的能力有限，很难将系统具体化，为了保证系统的安全稳定，需要重视系统的建设，做好软、硬件的实施与升级。

2.2提高救援团队素质

煤矿应急救援团队是安全事故发生时实施救援的中坚力量，为了提高救援能力，必须完善救援机构，提高救援团队素质。首先，在选择救援人员时，需要保证他们具有良好的思想道德与职业素养，能够在工作中坚持“以人为本、科学施救”，积极接受军事化管理，只有这样，才能提高整个团队的综合素质。其次，需要具有优秀的精神面貌，具有无私奉献的精神。救援团队需要面临艰巨的救援任务，在平时的训练中必须做到严于律己，才能在关键时刻发挥重要作用。救援人员不但要具备良好的职业素养，而且需要遵守纪律、听从指挥。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最后，必须做到团队分工明确，加强对人力、物力以及技术的管理，并且需要对救援人员进行严格的素质考核，保证他们随时处于备战状态。

2.3注重救援预案的编制及实施

煤矿单位需要根据可能发生安全事故的类型来制定针对性的应急救援预案，并对其进行定期的修订。根据相关规定组建应急救援团队，或与当地的救援团队合作，并储备足够的救援物资与装备。救援团队需要定期组织救援演习，通过演习提高团队救援能力与协调能力，并在演习后做好总结与学习。

3煤矿应急救援技术的研究

为了有效的提高煤矿应急救援技术，需要建立并应用好以下六个系统：第一，需要建立完善的监测监控系统，该系统主要负责对煤矿矿井下的一氧化碳浓度、瓦斯浓度、风速以及气温进行实时监测监控，在发生紧急情况时需要采取及时断电停工的制度，为实现煤矿的安全管理与应急救援提供调度与决策依据。第二，建立高效的人员定位系统，该系统的功能是对煤矿矿井内的工作人员进行动态管理，精确的掌握所有工作人员的位置与具体情况，提高人员安全管理水平，有利于在安全事故发生时迅速撤离。第三，建立健全的救生舱、避难硐室等应急避险系统，应用这一系统，能够在矿井内突发安全事故时做到安全避险，提高矿井内工作人员的安全性。第四，建立完善的压风自救系统，该系统的功能实在安全事故发生时为现场的工作人员提供充足的氧气，避免出现窒息现象。第五，建立完善的供水施救系统，确保在安全事故发生后，矿井内的工作人员能够拥有充足的清洁水源与必须的营养液。第六，建立先进的通信系统，应用先进的通信技术提高矿井内与外界通信的通畅性，在应急救援过程中能够获得矿井内的具体情况。

4煤矿应急救援配套装备的研究与应用

4.1应急救援指挥与通信系统的研究与应用

先进的通信系统能够确保应急救援团队在事故发生的第一时间到达现场，为救援工作获取更多的时间。利用互联网技术与GIS技术开发的应急救援调度指挥决策支持信息系统，可以实现事故相应与救灾的自动化处理，做到救援过程的信息共享，以提升煤矿应急处理能力，提高响应的及时性与救援的高效性。与此同时，还有ZLC系列车载矿山救灾指挥系统，包括矿山救灾决策专家系统、ZS15车载束管监测系统、低照明度矿用工业电视系统和矿用救灾指挥通讯系统。

4.2安全防护装备的研究与应用

为了降低安全事故对工作人员以及救援人员的伤害，煤矿单位需要加强对个人安全防护装备的研究，氧气呼吸器就是煤矿应急救援过程中关键性的安全防护装备。氧气呼吸器有负压呼吸器与正压呼吸器两种，目前负压呼吸器因技术落后即将被淘汰。在上世纪末，我国从引进了先进的正压氧呼吸器技术，开发出了BG4正压氧气呼吸器，并根据具体情况对其进行改进，引入更多的先进技术，相继开发出了新型PB4正压氧气呼吸器与HYZ-4正压氧气呼吸器。

4.3应急救援装备的研究与应用

如果矿井内发生严重的安全事故，井内的装备与巷道就会发生严重的损坏，造成工作人员被困在井内。应急救援装备就是用来在井内打通安全出口，对被困人员实施救援的最重要的装备。救灾钻机就是能够打开安全出口，争取更多时间实施救援的重要装备，其中ZDY4000S型全液压救灾钻机的研发满足了这一需求，这种装备能够在完整地层中实现大直径、高精度的快速定向救援钻孔，其主要的工艺参数能够满足钻进直径600mm，深度50m的救援孔要求。与此同时，EBZ120QX型井下快速抢险掘进机的开发与使用，能够实现快速打通救护通道的目标。这种掘进机是在我国原有机型的基础上开发出来的快速抢险掘进机，设备性能已处于领先水平。

4.4生命探测装备的研究与应用

生命探测装备可以在安全事故发生后探测被困人员所在位置，保证他们能够获得及时的救援。DKL生命探测仪一种新型的生命探测设备，是目前最先进的生命探测仪器之一。DKL生命探测仪能够感应到心脏跳动发出的超低频电波产生的电场，通过搜索电场来确定被困人员所在位置。心脏发出的超低频电场能够穿越混凝土墙、木板、钢板以及水等各种介质，只要被困人员的心脏还在跳动，就可以使用DKL生命探测仪以最快的速度找到。这种探测仪的体积很小，只有1千克左右的重量，携带非常方便，被广泛的应用在各国的应急救援工作中。与此同时，我国也开发了便携式定位装置，救援人员只要携带定位仪，就能够搜索到佩戴位置指示卡的被困人员。

5结束语

综上所述，为了提高煤矿应急救援技术水平，煤矿单位必须提高救援技术的六个系统，并配备相应的救援装备，在煤矿发生安全事故后进行及时有效的救援，避免造成严重的经济损失与人员伤亡。

参考文献：

[1]孙继平,钱晓红.煤矿重特大事故应急救援技术及装备[J].煤炭科学技术.2017(01)

[2]商振,张虹,马汉鹏.煤矿应急救援研究现状及建议[J].华北科技学院学报.2016(03)

[3]黄军利.国外煤矿应急救援技术装备综述[J].煤矿安全.2016(09)

[4]孙震宇,张振龙,王海燕.我国煤矿事故新特点及应急救援特征分析[J].科技创新导报.2012(15)

论文作者:刘峰

论文发表刊物:《防护工程》2017年第17期

论文发表时间:2017/11/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/851ee4781eeaf7cbff24342a.html