# 一种防误登高智能报警装置的研制论文_叶以青,钟志钦,袁国龙,叶志登,叶向荣

（广东电网有限责任公司东莞供电局 广东东莞 523660）

摘要：在电力系统中，电线塔用于架设电线；在电力系统维护过程中，工作人员需要爬上电线塔来对供电线路进行检修。其中，对于现有的电线塔而言，由于没有相应的防护报警装置，很难实现对高空作业的工作人员进行安全提醒。

关键词：误登高；智能；报警

1 技术背景

随着我国经济发展和人民生活水平提高，电气化设备非常普及，社会对电力依赖程度越来越高。为了提高供电可靠性，缩短停电施工时间，施工人员不得不在停电施工前，提前在带电运行的线路下完成部分施工内容。

由于铁塔上带电区域没有设置分隔警示栏，长时间的施工后，施工人员、地面监护人员都会出现麻痹大意，施工人员可能会往上误登高，传递的材料设备也可能超越安全范围，有可能造成人员触电或线路跳闸事故。（如图1所示）

图1

2、研制内容

防误登高智能报警装置是提供给带电线路下，需要在铁塔上施工时使用的。装置采用永久磁铁与铁塔相连，安装牢固，拆卸方便。

防误登高智能报警装置，其包括有电线塔塔体，电线塔塔体的上端部装设有防护报警组件；防护报警组件包括有装设于电线塔塔体上端部的固定安装架，固定安装架装设有报警控制器，报警控制器包括有PCB线路板、将高压电转换成低压电的电压转换器，电压转换器与PCB线路板电性连接；固定安装架于报警控制器的旁侧装设有探测器，探测器与PCB线路板电性连接；报警控制器配装有扬声器，扬声器与PCB线路板电性连接。通过上述结构设计，防误登高智能报警装置具有设计新颖、功能多样、安全性高的优点，且能够实现防护报警功能。

本装置的目的是对现有组织措施、技术措施进行有效补充，研制一种具有防护报警功能的智能报警装置，对靠近带电设施的施工人员及监护人员进行有效的报警提醒，在人防、技防的基础上，增加一道物防，最大限度地降低施工人员触电危险。该具有防护报警功能的装置设计新颖、安装、拆卸简便，且能够实现防护报警功能，安全性高。

3、设计图纸

图2为本装置的结构示意图

1—铁塔塔体 2—防护报警组件21—固定安装架 22—电源开关 23—光电传感器 24—报警控制器 25—近电预警器 26—带电体感应线 27—安装手柄 28—永久磁铁

4、具体实施方式

如图1所示，包括有铁塔塔体1（线路原有），防护报警组件2。

防护报警组件2包括固定安装架21，固定安装架21装设有报警控制器22，固定安装架21于报警控制器22的旁侧装设有光电传感器23，光电传感器23与报警控制器22连接。固定安装架21内还有近电预警器25及其带电感应线26，安装手柄27，永久磁铁28用于固定铁塔。

另外，报警控制器22配装有扬声器。

需进一步解释，探测器23为雷达传感器或者光电传感器。

在防误登高智能报警装置使用过程中，当工作人员爬上铁塔塔体1进行高空作业前，先在带电线行下，根据近电报警器22的报警提示，提醒安装人员不能继续向带电设施靠近，应在合适的地方安装此报警，从而保证了安装人员的人身安全。报警装置完成安装正常工作后，当在装置保护下的施工人员的作业高度靠近光电传感器23时，光电传感器23探测到工作人员靠近信号并将信号发送报警控制器24，报警控制器24线路板控制扬声器启动，并通过声音提醒方式，发出警报，提醒地面监护人员及施工人员已经超过第一道安全防线，应注意后退，保证安全。

其中，本装置的探测器23可以为雷达传感器或者光电传感器，光电传感器通过光感应的方式感应工作人员的距离，雷达传感器通过雷达方式感应工作人员的距离。本装置采用了光电传感器。

防误登高智能报警装置采用2节9V电池作为电源，能量充足，经久耐用。

综合上述情况可知，通过上述结构设计，防误登高智能报警装置具有上、下两套报警设备，设立了两道安全防护提醒，最大限度保证高工人员人身安全；设计新颖、安装、拆卸简便，且能够实现防护报警功能，安全性高。

5、工作原理与效益

防误登高智能报警装置设有两套报警设备。上部安装的近电预警器的作用是当智能报警装置安装高度接近10kV带电安全距离时（预设的距离为1至1.6米），发出报警提示，引导施工人员将装置安装在合适的位置。另外，装置设有安装连杆，加大了带电设施与与安装人员的距离，保证安装人员的安全。下部安装的光电传感器的作用是当带电运行线路下工作的施工人员或传递的材料设备超越预设的安全区域，通过下部的光电传感器器检测信号，传递给报警器发出警报，提醒施工人以及地面监护人员注意，立即停止超越安全范围，避免事故发生。通过半年多次的应用，本装置能很好地报警提示，引进施工人员、地面监护人员的注意，立即停止继续登高，保证施工人员人身安全。经过多次应用测试，动作正确，无误动作纪录。

图3防误登高智能报警装置

图4在防误登高智能报警装置防护下施工

项目名称：防误登高智能报警装置031900KK52180119

论文作者:叶以青,钟志钦,袁国龙,叶志登,叶向荣

论文发表刊物:《电力设备》2018年第24期

论文发表时间:2019/1/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8524f6493ef61d69b113adcd.html