# 装配式建筑混凝土结构施工技术要点分析论文_姚洋

哈尔滨市城乡发展集团有限公司 黑龙江省哈尔滨市 150028

摘要：作为一种在建筑主体以及部分主体中使用的装配式建筑混凝土结构，合理可靠的组装方式的选择，具有稳定性良好、提升施工效率以及节省施工时间的优势，因此，最近这些年装配式建筑混凝土结构施工技术得到了广泛的应用。该项技术的使用，具有连接性紧密的特点，如果其中某一环节的操作缺乏规范性，就会影响到整个装配式建筑混凝土结构的施工质量。鉴于此，本文就装配式建筑混凝土结构施工技术要点展开探讨，以期为相关工作起到参考作用。

关键词：装配式建筑；建筑结构；混凝土；施工技术

1.装配式混凝土结构施工技术的优势

立足于装配式建筑混凝土结构施工技术的使用情况可知，装配式混凝土结构施工技术具备以下方面的优点：（1）降低施工成本：在实施装配式混凝土构件施工作业之前，需要立足于工程项目的实际情况完成预制构件的加工作业，在完成该项工作之后，需要将其运送到特定的施工场地。施工人员在组装构件的时候，应该在专业人员的指导之下，快速完成装配式构件的组装工作。相比于传统的人工作业方法，装配式混凝土构件的组装使用通常情况下使用机械作业的方法，以此来减少人员参与，从而起到节省人力成本的目的。（2）施工效率快：预制构件是装配式混凝土结构施工技术的主要原材料，主要使用的是墙体、立柱以及空调板等结构材料，在施工之前需要按照施工需要以及施工图纸的要求，完成预制构件的连接以及组装工作，和传统的施工技术相比，这种方法的使用具有施工水平高以及施工效率快的特点[1]。

2.装配式建筑混凝土结构施工技术要点

2.1预制墙板的安装施工要点

在安装预制墙板的时候，该项工作可以分为构件起吊和下落、吊点设置以及调节就位等，主要操作如下：

（1）吊点设置：在安装预制墙板之前，要求施工人员检查好墙板的尺寸和质量，在确保没有任何尺寸不符以及损坏现象之后，才能够有效落实吊装操作。在进行吊装之前，由于预制墙板的尺寸相对较大，为了能够有效提升施工效率以及确保墙板吊装的安全性，就需要施工人员运用多功能梁平衡调运技术完成多点吊装工作，保障各个吊点的平衡度，以免构件脱落[2]。

（2）预制构件起吊与下落：在起吊预制构件的时候，要求施工人员根据施工图纸的需要，先确定吊装位置，在没有出现任何不规范的情况下，把预制构件运送至特定的吊装部位。在实施吊装作业的过程中，应该使构件平稳吊起，在距离地面大约50cm的位置处，应该停留几分钟，确保吊装位置和构件一致的时候，才能够实施下落作业。在距离地面2cm的位置处，需要对构件再次进行调整，使构件和安装位置对齐之后，才能够实施安装作业[3]。

（3）构件安装：在准备好预制墙板之后，就需要用到调节斜支撑，规范化调整预制墙板的安装位置，使预制墙板的垂直方向和水平方向一致，并且和规定控制线处于一定的范围内。在安装地面预埋件和预制墙板的支撑托板的时候，需要合理运用支撑托板和螺栓的作用，使墙体和构件精准连接，如果有安装不规范的行为，就需要使用斜支撑进行调整，同时还需要调整其垂直度。在将其调整到标准要求之后，需要完成混凝土的浇筑作业，在浇筑之前，应该确保构件表面湿润充分，之后再实施混凝土的浇筑工作。此外，还需要适当调整浇筑位置，必要的情况下应该用到套筒灌浆技术，在此过程中还需要合理把控灌浆液的比例，在确保其达到相应比例之后，才能够实施灌浆作业。完成灌浆施工之后，应该使其风干4h，并且按照具体情况实施相应的养护工作，以免养护不合理导致后期出现裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2预制叠合阳台板安装施工要点

在安装预制阳台的时候，要求施工人员借助阳台板上的安装吊环完成安装作业，在实际情况不允许的前提下，需要使用吊装的方法完成预制阳台的安装工作。通常情况下，在安装预制阳台的时候，需要对预制阳台的吊装速度进行合理把控，确保吊装过程的稳定性。在预制阳台的吊装距离到达50cm后，应该调整预制阳台的规范，之后再将阳台板下放。将其下放到控制线位置的时候，需要施工人员使用螺栓固定阳台板，同时使用支架支撑阳台板，之后使用混凝土完成浇筑作业。在完成混凝土的浇筑工作之后，在确保混凝土的强度满足设计要求的75%左右才能够拆除支架[4]。

2.3预制飘窗的安装施工要点

作为装配式混凝土浇筑中的一个安装重点，飘窗的安装需要先完成飘窗预制作业，常见的是借助吊装方法开展安装工作。具体来说，需要做好预制飘窗的检查工作，完成检查作业之后，就需要把飘窗吊装到固定的位置处，之后再使用固定组件和螺栓予以固定，然后完成预制板和飘窗的连接作业[5]。值得注意的是，在落实浇筑作业之前，需要使用相关构件以及螺母在楼板位置处固定飘窗，在确保各项安装操作都稳定的基础上才能够开展混凝土的浇筑工作，避免引发后期的质量问题。

3.装配式建筑混凝土结构施工质量管理

（1）构建完善的标准体系，明确责任主体。在法律层面上，需要了解各个参建方的主要职责，尤其是需要明确责任界面，在确保责任明确的前提下，强化质量管控意识。加大对相应技术规程的编制以及修订力度，使市场需要和标准规程一致，避免出现无据可依的现象，强化质量薄弱的环节。（2）建立装配式建筑的标准化以及模数化体系。鼓励承包商、开发商以及检测单位加大这一方面的投入力度，尽可能联合开展研究工作。在政策上需要给予一定的扶持，比如资金补助以及土地出让等。在形成标准化以及模数化的设计工作之前，需要在整体上强调设计的深度，以此来强化全面设计以及统筹设计的能力。（3）建立装配式建筑部品的认证制度。从根本上把控建筑部品、建筑材料以及设备等进入到建筑产业化市场的关口，强化产品质量。（4）积极鼓励装配式建筑工程从设计、施工以及构件生产的一体化承包模式，并且加大对设计、生产以及施工为一体的一条龙企业的扶持力度，积极促使建筑安装一体化工作的实现。（5）建立装配式建筑企业的市场准入机制，并且拓宽构件生产的质量预控系统，不断完善构件企业的资格审查机制，有效提升建筑市场的准入门槛，从而在源头上真正发挥出把控作用，确保企业能够正式进入到整个装配式构件的生产领域中。加大对装配式构件生产企业的监督力度，确保其有效落实质量责任机制，强化对生产过程的质量检验以及监督力度，从而有效确保产品的出厂质量检验工作。

结语

总而言之，随着建筑形势以及建筑结构背景的日趋复杂，只有确保装配式建筑混凝土结构施工技术的有效落实，才能够最大限度保障建筑工程项目的施工质量，并且将其广泛应用到建筑工程项目中。因此，在具体使用装配式混凝土结构的施工技术的时候，应该加大对装配式混凝土结构施工要点的重视力度，并且基于建筑设计要求以及建筑用途，强化各个方面的质量控制以及验收工作，从而最大限度确保整个装配式建筑混凝土结构施工技术的质量，为建设安全性以及稳定性较高的工程项目奠定良好的基础。

参考文献：

[1]邵明路.浅析装配式建筑中加填充块的预制混凝土墙板对结构刚度的影响[J].建筑技术开发，2019，46（21）：5-6.

[2]郝爽.装配式建筑发展瓶颈与对策研究[J].住宅与房地产，2019（06）：21.

[3]李文斌，朱亮.装配式混凝土建筑施工安全和质量评估[J].中外企业家，2019（01）：92.

[4]肖芳，王景梅，李明.装配式建筑预制混凝土外墙结构设计[J].广东土木与建筑，2018，25（12）：17-19.

[5]胡建霞.浅谈在钢筋混凝土结构装配式建筑中遇到的困难[J].建材与装饰，2018（24）：186.

论文作者:姚洋

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8529e64e85413274f91a4d17.html