# 钢板桩支护在市政工程施工中的应用探讨论文_陈文波 张飞洋 权

市政工程建设的质量，成了当前社会共同关注的话题，也是促进建筑行业良性发展的重要途径。但是，在市政工程施工中存在一定的困难性，特别是基坑会受到工期、地下管线、周围建筑等因素的影响。因此，在市政工程基坑的施工过程中，应该考虑到影响施工质量的多方面因素，并采用合理的施工方法进行解决。钢板桩支护具有施工速度快、支护材料能循环使用、同时具有挡土与隔水的效果等，在市政工程施工中的应用较为广泛，能够有效应对基坑等施工环境，大大增强了市政工程施工的可靠性与安全性，实现了施工效率的提升，是推动我国城乡发展的重要环节。在应用钢板桩支护的过程中，应该对市政工程的地质环境和周围环境进行深入分析，提升施工方案的合理性与科学性。

1 钢板桩支护在市政工程施工中的设计原则

市政工程施工中钢板桩设计应满足强度、变形及止水等方面的要求，同时也要考虑施工的可行性。

首先，在强度上钢板桩支护应该满足正常使用极限状态和承载能力极限状态；其次，钢板桩支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响，应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。最后，应该能对地下水进行有效控制，主要是针对渗流和管涌，应该由周围建筑状况、水文条件和地质条件等共同确定钢板桩的入土深度，避免水流的影响[1]。

施工的可行性方面，应根据周边环境和地质条件论证钢板桩能否打拔；假如钢板桩只能打入，施工完毕不能拔起，也应慎重考虑其适用性。

2 钢板桩支护在市政工程施工中的应用工艺探讨

2.1 钢板桩支护在市政工程施工中的应用特点

在应用钢板桩支护的过程中，应该综合考量地质条件，水文条件、环境条件、工程条件等。比如某工程处于鱼塘地段，混凝土管为Φ2400mm大管径管道，除了应对钢板桩的稳定性进行控制之外，还应对安全性和施工作业面进行有效处理。在该工程中，地质为粘性土，雨季会对该地段产生影响，因此采用钢板桩支护的方式，能够有效保障市政工程的稳定性，避免受到水文条件和地质条件的影响。

2.2 钢板桩的检验、吊装和堆放

外观检验和材质检验，是钢板桩检验的主要内容，矫正不符合施工要求的钢板桩，避免对施工质量造成影响。应该严格控制钢板桩的机械性能与化学成分，加强弯曲试验和延伸率试验[2]。

两点吊的方式应用在钢板桩的装卸过程中，避免一点吊对钢板桩造成损伤，加强对于锁口的保护；单根起吊和成捆起吊，也是在钢板桩起吊中常用的两种方式；根据起吊方式的不同，选择合适的起吊、捆扎工具；钢板桩的堆放应该避免地面的塌陷并便于运输。

2.3 现场勘测施工放线

对于线路中的地下管线和障碍物，应该在施工前进行明确，对于位置和深度进行有效标记。施工放线工作的进行，应该严格依照施工图纸和现场勘察资料。还应该标识交叉管线、支管线和过路口管线位置，以便于施工的有效开展。

2.4 导向架的安装

导向架的安装，能够保障钢板桩支护中轴线位置不出现偏差，实现钢板桩打入精度的有效控制，也能够避免变形状况出现在钢板桩中，实现贯入能力的有效提升[3]。单层双面是导向架的主要形式，围檩桩和导梁是导向架的主要组成部分，2.5-3.5m是围檩桩的间距范围，将距离控制在比板桩墙厚度的8-15mm，是设置双面围檩时的合理间距。在导向架安装过程中为了便于导梁位置的控制，应该加强水平仪和经纬仪的使用，还应该有效控制导梁高度，实现施工效率的提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5 钢板桩打设

选择合适的打桩机械和打桩方法，是保障钢板桩打设质量的关键，优先采用静力压桩，打设困难时才考虑采用振动打入；防水性能和刚度，是检验板桩墙质量的重要因素，也是保障整个市政工程质量的关键环节，锁口内应填充油脂等润滑油。遇地下水丰富而难以排除路段，钢板桩组拼时，在锁口内填充防水混合料。板桩施打首选屏风式打入法施工，屏风式打入法不易使板桩发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸，打入精度高，易于实现封闭合拢。施工时，将10～20?根板桩成排插入导架内，使它呈屏风状，然后再施打。也可以将单独打入法应用于钢板桩打设的过程中，能够有效提升钢板桩打设的效率，提升钢板桩打设的便捷性，但是应该注重累计误差的有效控制。

施工时首先应该对轴线进行确定，并以钢板桩作为导向桩并设置导线，钢板桩轴线就能够通过导线的利用而加以有效控制。导向架可以应用于对轴向法要求较高的钢板桩施工中[4]；其次，准备桩帽和送桩，钢板桩由打桩机吊起，并进行有效扶正；最后，严格控制桩的倾斜度在2%以下，一般采用拉齐方法进行调整，也可以进行重打。应该对于施工顺序进行有效调整，使其符合实际的施工要求并严格控制打入高程。检验闭水性，及时发现存在的漏水状况，采取具有针对性的解决措施。

2.6 钢板桩拔除

为了实现对钢板桩的重复利用，应该在回填工作完成后进行拔除。对于拔桩时间和顺序的控制，是在钢板桩拔除中非常关键的一点，能够有效避免位移和沉降现象的发生，防止影响地下结构的稳定性和周围建筑、地下管线安全性。钢板桩拔除后应及时灌砂回填。

首先，应该对钢板桩进行振动，在此过程中选用打拔桩机振动1-2min，能够降低钢板桩拔除的难度。当在钢板桩拔除的过程中，如果存在上拔十分困难的情况，应该暂停桩机，避免出现桩机负载过大的情况。可以对钢板桩向下打设后再开展拔除工作。

其次，应该对拔桩的起点和顺序进行有效控制。离开角桩五根以上设置拔桩起点的方式，主要应用于封闭式钢板桩墙中，也可以根据实际施工要求选择跳拔的方式。拔桩顺序与钢板桩打设顺序相反[5]。

再次，应该进行振打和振拔。在钢板桩拔除的过程中，应该振活板桩锁口，在此过程中应用振动锤。当出现拔除困难的情况时，可以将钢板桩向下振100-300mm，之后进行振打和振拔。

最后，应该采用间歇振动的方式，一般将每次振动时间控制在15min，1.5h为振动锤的极限连续工作时间。

3 结语

在市政工程中应用钢板桩支护，能够有效提升施工的质量，并能够保障施工企业的经济效益。在应用钢板桩支护之前，应该对周围环境和地下管线、水文和地质状况进行深入勘察，确定支护结构的承载力。还应该控制导向架安装、钢板桩打设、开槽和钢板桩拔除等工作符合施工技术规范，由专业人员对施工环节进行有效监督和管理，提升钢板桩支护的效率和质量。在城市化发展的过程中，为了提升市政工程施工的效率，需要对钢板桩支护进行深入研究，保障其良好的应用效果。

参考文献

[1]康健.钢板桩支护在市政工程深基坑施工中的应用[J].交通世界,2018(18):36-37.

[2]张勇.钢板桩支护在市政工程深基坑施工中的应用[J].建筑知识,2017,37(02):22.

[3]付洪岭.拉森钢板桩支护在市政管线深槽施工中的应用[J].市政技术,2012,30(S1):92-94+132.

[4]李亚.浅谈钢板桩在深基坑支护中的应用[J].交通科技,2010(S1):39-41.

[5]张霄.钢板桩支护在市政工程深基坑施工中的应用[J].山西建筑,2009,35(36):120-121.

论文作者:陈文波 张飞洋 权

论文发表刊物:《红地产》2017年5月

论文发表时间:2018/12/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/854c3b24a5400e0146159af3.html