# 高速公路路基改扩建主要技术研究论文_严国锋

广西桂通工程咨询有限公司 广西南宁 530021

摘要：路基是路线的重点环节，其在改扩建工程项目中起到了不容小觑的作用，同时也是道路的主体与路面的基础。由此可见，路基质量的好坏会对高速公路是否可以正常使用带来直接的影响。因此，相关人员应当对路基的施工流程予以高度重视，并积极运用各种施工技术，为可以高质量地完成路基施工中的所有流程提供应有的保障。

关键词：高速公路；改扩建；主要技术

引言：在高速公路里程日益增加的今天，其改扩建施工技术吸引了相关人士的目光，通过运用相关路基改扩建施工技术，不但可以提升高速公路路面的平整度，而且还能满足人们的出行需求。所以本文从以下几个方面围绕着高速公路路基改扩建主要技术展开论述，旨在可以和相关人士互相交流学习，供以借鉴。

1高速公路路基改扩建工程施工准备

第一，在对路基扩建工程项目进行施工的前期阶段，应当有计划、有组织的召集所有技术人员亲临施工现场，对施工现场的实地情况进行认真分析，并在此基础上将得到的信息记录到相关档案中，一旦遇到某些特殊状况时，一定要引起必要的重视，深入到施工现场的方方面面，不留死角地将工作做细。第二，深度剖析各种技术参数，并制定出与之相匹配的施工技术方案，尽量多制定几个方案，为可以拿出最优方案创造有利条件。第三，对各种机械设备做好充分的准备工作。相关人员应当对施工期间要用到的设备予以高度重视，并从中挑选出最为适宜的设备；对各种材料的用量情况进行科学计算，与资质良好的生产厂家建立长期的合作关系。在存放材料的时候，一定要做好分类存放工作，尤其是针对那些容易变质的材料来说，一定要认真记录好进入施工场地的数量和日期，在实际应用期间尽可能先使用时间比较早的材料。[1]除此之外，应当在施工现场安装一定数量的排水设施、排水通道等，以此来确保施工现场不会存在积水的现象。一旦遇到强降水等天气时，应当在第一时间把一些怕雨淋的设备与材料包裹严实，防止被淋湿损坏。

2高速公路路基改扩建施工技术要点

2.1公路基底处理

倘若路基基底处理不规范，当降雨量较大时直接会影响到路基的可靠性能，甚至还会对路基改扩建质量带来严重的影响。为了进一步增强路基结构的稳固性，相关人员一定要对公路基底处理予以高度重视，并在此基础上做好基底防水工作，把防水卷材铺设到高速公路基底以后进行压实作业。另外，相关人员在全面了解原有道路路基宽度的同时，还应当在指定的边坡位置进行科学开挖，继而促进原有道路和新路基的紧密性得以全面提升。[2]就相关人员而言，应当对台阶的开挖宽度进行科学控制，这是因为倘若其开挖宽度太大，那么会直接影响到路基结构的可靠性；假如其开挖宽度太小，那么就会对路基的填筑水平带来不利影响。

2.2路基填筑

在对路基进行填筑的前期阶段，应当做好以下工作：第一，做好荷塘回填工作；第二，做好地基软弱路段的处理工作。就软地基的处理方案来说，一般都是在充分考虑其所在路段的水文情况、气候条件等因素的基础上进行确定的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通常情况下，常见的软土地基处理技术主要包含以下几种：第一，堆载预压；第二，塑料排水带；第三，砂井真空预压；第四，换填；第五，复合地基。在具体施工期间，一定要深入贯彻落实施工工艺、采用专业化的队伍开展施工，确保相关监管措施都可以落实到实处。不仅如此，为了进一步提高软基处理水平，当处理完地基承载力以后，还应当通过相关试验进行验证。相关单位在开展荷塘回填工作的过程中，尽可能在气候好亦或是枯水季节进行，事先准备好施工所需的回填料，为可以在第一时间完成此项工作打下扎实的基础。[3-4]除此之外，在进行回填作业之前，相关人员应当将塘边与河底不合适的材料清理干净。在具体回填期间，第一层可以适当加厚，尽可能将震动压路机当作主要设备。当回填满足相关要求以后，相关人员就要使用重型三轮开展碾压作业了，以此来提高压实控制标准，继而促进压实效果与回填水平的全面提升。

2.3路基填方

采取针对性的手段增强填方路基的可靠性，保障运营环节的安全与质量，做好质量管理工作是重中之重的。坚决不允许使用不满足设计要求的填料，显然填料种类的检查、分放与填料的复查与试验环节发挥着不容小觑的作用。在对高速公路路基进行施工的前期阶段，应当提前选择比较典型的试验路段进行压实试验，这样做的目的是为了对压实方法加以明确，为路基填方质量可以达到预期效果提供应有的保障。针对路基填筑环节来说，相关人员应当采取分层摊铺的形式进行压实，保障层面处于干净整洁的状态，并在此基础上采取有效措施促使淋水排水有机的和设计排水系统结合起来，为积水可以畅通无阻的排出去带来益处。相关人员在使用透水性不强的材料进行填筑时，在灵活运用分层摊铺压实技术的基础上还应当对其用水量进行严格控制，当含水量太高时要做好翻晒工作，使其达到最佳含水量以后才能进行压实。

2.4路基防护

一般而言，路基防护工程可以分为以下几种类型：一种是边坡坡面防护；另一种是沿河河堤河岸冲刷防护。针对第一种防护工程来说，其主要包含以下几种防护措施：第一，植物防护，一般依赖于种草、植树等相关防护手段；第二，工程防护，通常采用框格防护、喷射混凝土护坡等防护措施。通过使用植物、挡土墙等相关手段实现防护的效果；第三，间接防护，该防护措施一般是借助于丁坝、顺坝等导治构造物以及改河营造护林带。这里值得一提的是，当路基改建工程项目竣工以后还要对其做好养护工作，在工程验收移交期间一定要对路面的整洁性予以高度重视，在第一时间清理路面、平台等上面的杂物，将目光放在路基养护环节的上面，加大路肩边坡的维护力度，为路基各部分可以始终保持最佳状态打下扎实的基础。

2.5路基排水

当新路基和旧路基碾压作业完成之后，相关人员就要进行科学排水处理。倘若新路基和就路基拼接部位存有积水，那么很容易致使路基发生坍陷的情况，继而对路基结构的稳定性带来不利影响。所以，相关人员应当在充分利用新型排水技术的基础上，将存在的积水清理干净。通常情况下，使用集中排水的次数较为频繁，之所以这样说是因为该处理技术不但可以大大提升新旧路基的排水质量，而且还能有效降低塌陷情况出现的概率。

结语：

综上所述，路基改扩建工程项目不但促使原有高速公路的等级标准迈入新的台阶，更主要的是为人们的出行提供了应有的便利，对促进区域经济的健康发展、增进区域之间的沟通频率有着积极的意义。因此，相关单位应当采取有效措施优化工程施工期间的监督管理，准确把握重要工序，积极运用相关路基改扩建施工技术，继而促进高速公路施工水平的全面提升。

参考文献：

[1]杨腾飞.简析高速公路改扩建工程路基施工质量控制[J].四川水泥,2018(08):251.

[2]许晓岭.高速公路改扩建工程路基施工技术研究[J].华东公路,2018(03):89-90.

[3]吕富艳.高速公路改扩建工程中路基施工质量提升方法[J].工程机械与维修,2017(07):93-95.

[4]刘珂,李雪娜.浅析高速公路路基改扩建施工技术的应用[J].技术与市场,2016,23(11):64+66.

作者简介：严国锋(1984–08)，男，汉族，广西博白人，工程师，本科，主要从事高速公路施工监理工作

论文作者:严国锋

论文发表刊物:《防护工程》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8576778016bd787598b240c6.html