# 分析建筑给排水设计中的常见问题与解决对策论文_蔡春勇

深圳市南油消防安全工程有限公司 广东省 518000

摘要：我国社会经济水平的快速提升，促进人们生活质量获得提高，人们也对建筑给排水设计提出了更高的要求。给排水管道系统作为建筑中的重要组成部分，若不进行合理设计，不将设计中存在的问题有效解决，将会对建筑质量与安全性产生危害，因此需要提升建筑给排水的设计质量与水平，从根本上加强建筑工程的整体建设质量。

关键词：建筑给排水设计；常见问题；解决对策

给排水设计是整个建筑设计中的最重要的环节，在进行项目的给排水设计时，要根据所进行项目的房屋具体风格进行相应的设计。将以人为本作为设计的核心理念，时刻注意用水以及节水，以长期使用作为目标，杜绝使用期限短，造成资源的浪费的问题。此外，还要满足实用性要求，在设计的各个环节贯彻要求，最重要的一方面是充分考虑环保理念，在给排水工程设计中，合理投入，对于排水进行回收利用，进一步提升设计的科学合理性。

1建筑给排水中设计常见问题

1.1建筑设计中的噪音大

在整个项目的建筑设计中，分析各个组成部分，最复杂的部分就是洗手间的设计，从前，居民对于洗手间的设计要求并不苛刻，但随着近些年，整个社会的发展水平飞速提高，人们的生活水平越来越高，越来越提高对生活的质量要求，对于洗手间的设计以及布置也更严格复杂，这就使得铺设的管道越来越复杂，并且一些建筑物的建筑墙体设计的比较单薄，这造成建筑物的隔音效果很差，在管道的材料选择上并不合理，这就进一步使得在建筑物的给排水工程设计上产生比较大的噪音，噪声的产生对用户生活质量产生了极大的影响；除此以外，有些的建筑物由于高度比较高，供给压力无法与楼层进行合理匹配，这就使得供水管道的供水严重不足，进一步会产生比较大的噪音，这会影响用户的居住质量。

1.2忽视消防系统设计

（1）建筑消防给排水设计不全面，建筑给排水设计是一个复杂的工程，涉及到许多的设备增加了建筑施工的成本，在建筑给排水设计的过程中，部分设计单位因为给排水设计的设计人员缺少相应的专业知识，导致给排水设计过程中消防系统设计内容的缺失。部分企业了解给排水消防系统设计的复杂性，为节省施工成本，对给排水的消防系统设计则是能省则省，造成建筑给排水消防系统内容的不全面。给排水消防系统设计人员对新颁布的政策不了解，对给排水的消防系统设计没有进行严格的施工规定，导致了建筑给排水设计过程中设计人员按照自己的想法进行设计的现象严重。（2）排水管网口径选择问题。建筑给排水设计人员需要确定建筑物的使用性，以建筑本身的使用为基础，了解整个设计中管径的类型，更加科学合理的设置排水管网。在实际的给排水设计中，建筑给排水设计人员没有与建筑的施工人员进行沟通，对建筑给排水的消防系统管线的选取不合理。

1.3忽视节能减排设计

系统供压正常是给排水系统正常运转的前提，因此，给建筑排水系统技能设计中常见的问题就是供压系统超压。若是给排水供压系统超压其中的压力不能及时的释放，将会造成管道渗水、管道破裂等严重问题。当设计人员对建筑给排水进行设计时，需要具备良好的环保意识与质量意识，使给排水的设计符合建筑工程的施工规范。与此同时，造成超压问题的原因之一是选用了不合格的材料，材料的耐用性与密封性差，在压力超标时，直接引起管道的破裂，造成重大的经济损失。针对上述情况，在对建筑给排水进行设计时，要首先考虑施工中使用更加环保的合规材料，降低能源的消耗。

2给排水工程设计相关建议

2.1对于噪音进行有效控制

首先，对于给排水工程设计中所产生的噪音问题进行分析，可以发现，第一是因为在设计中的管道敷设并不合理，其次，是因为在管道材料的选择以及应用上不是很合理，所匹配的标准也不是极其合格。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而近些年，随着行业的发展，新型材料也在不断研发以及应用之中，新型材料与传统的铁铸管相比，技术优势明显，但是也存在着隔音效果不良的问题。针对这个问题，排水工程设计的相关人员就要针对管道材料进行合理选择，而在管道的工程设计中，要针对周围环境进行合理分析，在此基础上尽量将管道设计合理化，尽量减缓水流带来的冲击力，这样可以有效降低噪音的产生。

2.2对建筑消防给排水系统合理设计

2.2.1合理设置消火栓

设计师应在消防电梯的正前方对消火栓进行合理设计，还要确保消火栓的数量合理，若发生火灾可以减缓火势的蔓延速度。在对消火栓数量设计时，要将相关防烟措施与消防电梯使用情况综合考虑，使消火栓数量合理，提升建筑的安全性。

2.2.2合理设计消防排水

设计师在对消防排水进行设计时，可以利用建筑中的雨水或专用管道对消防积水进行彻底排出，提升建筑消防用水的合理性。在设计消防排水系统时，不仅要确保消防积水被顺利排除，还要确保在积水排除的过程中不会对建筑的地下室与下一层造成危害，避免各个分区之间出现积水互流的问题。还要确保建筑的电源稳定，为排水泵的正常运行提供保障。

2.2.3合理布置消防管道，合理利用增压泵

为了加强消防给排水系统的设计合理性与安全性，需要合理布置消防管道。在对消防系统设计时，可以利用环状的管网，加强管道运行的稳定性，还要对消防室内与室外的管道正确连接，确保管道在使用过程中接口不会出现断裂问题。在利用增压泵的过程中，要充分满足各项消防活动进行时要求的水压，不能将增压泵的运行功率设置的过高，避免出现启动缓慢情况，节省能源。

2.3给排水节能减排优化（1）设计浮球阀放置屋顶的水箱内，目前液压式浮球阀与呼吸式浮球阀应用的较为广泛，这样的浮球阀设计与建筑用水量之间有着密切的关系。呼吸式浮球阀与液压式浮球阀是以传统的浮球阀技术为基础，在此基础上对其进行改进，变成了一种新的浮球阀技术，这两种技术相较于传统的水箱浮球阀技术，节水的效果更好。在建筑给排水设计时，需要结合建筑给排水自身的特点，选用合理的水箱浮球阀，这种技术可以灵活的解决水箱中的水流溢出的问题，水箱浮球阀减少了水资源的溢流，降低水资源的消耗，在建筑给排水设计中，需要考虑使用水箱浮球阀技术，减少水资源的浪费，与此同时需要注重水箱浮球阀设备的养护。（2）卫生器具的节能减排工作，在建筑给排水设计中，卫生器具属于较小的给排水设计系统，其节能减排的作用较小，但是建筑中的用户增加，使用卫生器具的人也越来越多，即使是微小的节能减排也能发挥重要的作用。因此，需要对建筑中的卫生器具进行节能减排的设计，关注卫生器具的使用，尽可能的使用高节能、高环保的卫生器具，例如：陶瓷水龙头、虹吸式高效节水坐便器，这些新兴的自动化节水器具，有效的减少用水的使用量。这种设计方式与传统的设计区别是，可以在用户使用器具时降低了用水量，减少了给排水管道的压力，可以增加给排水管道的寿命，减少了管道的更换次数，降低了资源的消耗。

3结语

给排水设计作为建筑中的重要组成部分，设计师需要将多方面因素充分考虑，将设计中存在的问题有效解决，才能加强给排水设计质量，提升人们的生活质量，节约水资源。

参考文献：

[1]万丹.建筑给排水设计中的常见问题及解决对策探讨[J].中国高新技术企业，2015，07：132-133.

[2]孙慧平.建筑给排水设计中常见问题及对策分析[J].山西建筑，2015，4117：106-107.

[3]刘海涛.建筑给排水设计中的常见问题及解决对策探讨[J].科技创新与应用，2014，04：121.

[4]张新民.建筑给排水设计中的常见问题及解决对策[J].中国高新技术企业，2014，34：93-94.

论文作者:蔡春勇

论文发表刊物:《基层建设》2018年第36期

论文发表时间:2019/2/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/857b5925bcb715d6df607bd9.html