# 铝合金模板深化设计研究论文_毛卫民, 吴超, 马闯东

摘要：在我国，铝合金模板是一种全新的建筑模板，主要由于铝合金模板本身的优势，在我国的整个建筑业中越来越多地使用这种模板。深入设计铝合金模板，重点是结构设计考虑到建筑使用功能、施工工艺优化等方面。可以实现优化流程，减少流程，减少二次结构施工周期效果。工程深化也决定了工程施工的技术水平。鉴于此，本文对铝合金模板深化设计进行了分析，以供参考。

关键词：铝合金模板；深化设计；发展

引言

铝合金模板采用科学方法绘制传统模板，提高施工技能，从而根据社会快速发展的主题提高施工效率。模具和模具组装前，应结合实际需求考虑后期拆装的方便性，进行一次深孔设计，以便使用铝合金模板，从而保证施工质量和施工效率的同步发展。

1项目概述

本工程为大型住宅工程，建筑面积为45.8万平方米，设计有14座住宅楼，建筑高度均不大于100m，层数分别为26、27、31、32。地下建筑面积36.8万平方米。本工程为剪力墙、框支剪力墙结构。本建筑工程核心筒部分长约25.95m，宽约13.8m，墙厚200mm，主要为楼梯间，楼梯间功能区，标准层楼高2.85m，墙柱和标准层楼板采用铝合金模板，每层混凝土接触面积约为1480m 2，主体层、梁、楼梯墙柱采用铝合金模板。为了加快施工进度，减少塔机的工作负荷，结合本工程的实际情况，14住宅采用铝合金快速拆除模板系统建造标准层，梁楼板模板采用现浇安装方式，模板和支撑系统上下层过载采用人工运输，铝合金模板周转可达300次以上。因此，铝合金模板结构具有较大的应用优势。

2铝合金模板简介

铝合金模板由型材、支撑系统、紧固系统、附件系统构成。大量使用标准板，结合不同建筑工程尺寸，配合使用非标准板。作为定型产品，一次加工重复利用，适合于标准层施工，特别适合于标准户型的建筑工程。型材采用6061-T6；支撑钢管，采用Q235钢管，外管直径60mm，内管直径48mm；采用对拉螺栓紧固；采用销钉、销片作为板材之间连接件。相比木模板、钢模板，铝合金模板有很多独特之处：（1）按照深化图纸，一次加工重复利用，出厂前预拼装，把错误提前消灭。施工过程对号入座，减少施工过程人为造成错误；（2）铝合金模板刚度较好，不会轻易受混凝土挤压变形，有力保障混凝土截面尺寸、表面平整度；（3）铝合金模板拼缝严密，能够有效控制漏浆，能够保障混凝土成型质量，观感质量普遍较好；（4）支撑钢管间距较大，不设水平拉杆，施工操作、通行方便，利于现场文明施工；（5）梁板模板与墙柱模板有效连接，整体稳定性提高，大大提高现场安全施工；（6）重复使用次数多，平均使用成本低；（7）为免抹灰或薄抹灰创造条件，有利于降低整体工程造价。

3铝合金模板特征

(1)铝合金模板系统主要包括配件系统、模板系统、固定系统和支撑系统。(2)铝合金模板主要由制造商按照加深配电板的施工图纸打开，并采用铝合金模板制作。铝板重量较轻，使铝合金模板工作条件良好，不易变形，便于混凝土快速机械化施工。(3)铝合金模板的拆装过程不复杂，相关操作更加方便，整个过程也很快。在各个模板之间，基本上固定在定型销上，安装过程更加方便。模板系统主要适用于提前拆除的设计，这样可以在36小时之后拆除水平构件模板。安装模板的过程通常采用易于移动的操作平台，可以在模板的安装和拆卸过程中为员工提供可靠的人身安全保护。(4)铝合金模板重量较轻，可以在设计过程中在模板上预留浇口，使复卷模板更加方便，便于手动复卷，不需要垂直运输装置运输。(5)铝合金模板使用寿命较长，正常情况下可重复使用300次，回收利用价值非常高，可为施工部节省更多费用。

4施工难点及深化原则

(1)铝合金模板施工的重点是正确选择以及合理的深化设计(2)支撑系统的强度、刚度和稳定性，确保模板在施工过程中的受力情况得到安全可靠的分析(3)模板系统的稳定性得到准确检查(4)脱模剂的选择和正确使用，支撑系统拆除时间得到控制，混凝土的外观质量得到保证。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5铝合金模板深化设计要点

5.1墙面模板深化设计

本工程内墙模板标准尺寸为400×2650mm，外墙模板和电梯井标准尺寸为400×2600mm。内外墙超出铝合金板高度，制造高度较高的板；铝合金箱上下连接，墙体模板剖面高度为65mm，铝合金厚度为4mm。墙模板连接处设拉杆，横向设置间距小于800mm，纵向设置间距控制在900mm。为了将模板和墙体固定到受拉螺栓上，在墙体模板的背面设置了一个后圈，其间距小于900mm。根据原则，外墙外侧有5面侧墙和内侧墙，内墙和内墙有4面后排。本工程在第一、第三侧设置可调整的大斜杆，用于调整墙体模板垂直度，斜撑间距根据墙面长度确定，间距控制在1500mm范围内，墙体模板背面设置旋膜，间距控制在1200mm范围内。背板是用40mm×60mm×2.5mm的矩形钢管焊接制成的。

5.2传料口模板设计

为便于铝模板上下层之间的传输，必须在主井顶部预留浇口，传料口尺寸为200×800mm，模板通过传料口传递至上一层。传料口采用预埋成型专用箱，其制作和安装简化了配电模式，节省了工作周期。不按模板传输时，应在传输口盖好发票，以免人员、材料掉落。本层浇筑完毕后，浇筑混凝土堵塞通孔，从而完成主筒模板施工。

6铝合金模板深化设计应用发展

随着人口的增长，社会对建筑的需求不断增加，高层建筑逐渐成为建筑业的趋势，支撑材料和支撑材料之间的结构连接不可避免地要求更高，模板的深化也会随着高层建筑的发展而引起新的变化。铝合金模板不仅可用于建筑工程，而且可用于建筑工程，如某些化工厂房和池顶遮阳罩等。铝合金模板是美国50多年前提出并投入使用的，经过这么长时间的社会实践，铝合金模板逐渐牢固地扎根于建筑业，其施工工艺也相对完整，但其初始购买价格较高，与竹材模板相比，需要多次重复使用。而且，在我国，竹板的使用比较广泛，首先是因为竹板的购买价格较低，其次是因为铝合金板的施工技术比较复杂。如前所述，在结合建筑结构和施工要求使用模板之前，必须对设计进行深入研究，以确保建筑物的安全性和强度。目前，我国在研究铝合金模板的基础上开发了全铝模板系统，这是材料中的另一项创新。目前，铝合金模板面临施工人员短缺，人手短缺，阻碍了铝合金模板的开发和使用，深入设计时应考虑施工人员的综合素质，总结一套实用易懂的设计方案。通过简化施工问题的解决方案，加深设计方案，铝合金模板可以在社会上得到更广泛的应用。建筑施工时管理人员也考虑回收铝合金模板，因此模块要求在设计下一个铝合金模板时也应更加实用。

结束语

总之，在进行铝合金模板深化设计的同时，要注意各结构之间的相互关系，保证每个环节的施工质量，严格控制铝合金材料，对设计进行科学深化。同时，为了深化铝合金模板设计，还要考虑建筑房屋的相关使用特点，严格抓住施工缝的预留，进一步加强建筑业的发展。

参考文献：

[1]张龙洋,殷俊涛,何云志.铝合金模板深化设计的创新与应用[J].建筑施工,2018,40(07):1166-1168.

[2]陈涵,严美.铝合金模板体系深化设计要点[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2018(03):169-170.

[3]周焕.铝合金模板在工程中的应用[J].建筑工人,2018,39(02):36-39.

[4]董雅廷,王小宇.铝合金模板应用中存在的问题及优化措施[J].住宅与房地产,2017(35):111.

[5]吴利军.组合铝合金模板深化设计与过程质量控制[J].山西建筑,2017,43(16):212-214.

论文作者:毛卫民, 吴超, 马闯东

论文发表刊物:《科学与技术》2019年21期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/85b91e861ebe350bdf38dec4.html