# 建筑工程地下防水施工技术探讨论文_田岗岗

山东京博装备制造安装有限公司 山东省滨州市 256600

摘要：高层建筑及超高层建筑在城市规划设计中的规模和数量不断刷新，建筑高度较高的楼层均会因建筑功能或结构功能要求设置地下室，地下室的设置也可为整个建筑物提供嵌固端以确保建筑物结构整体具备较强的抗震性能。由于建筑物的地下室与地下水接触较多，因此在地下水压力的影响下建筑物地下室容易出现渗漏水现象。一旦建筑物的地下室出现渗漏水现象，那么整个建筑的安全性与稳定性势必受到极大的影响。因此，本文将针对建筑工程地下防水施工技术的应用要点展开全面的研究与探讨。

关键词：建筑工程；地下防水；施工技术

引言

建筑工程地下室底板是与地下水接触最多的区域，在施工建设的过程中防水质量是否达到验收标准、是否符合建筑物五十年的使用年限是确保建筑物在交付使用的多年内不出现渗漏水现象的关键。加强对地下防水施工技术的研究与探讨可以显著提升建筑物的施工质量、降低施工成本和后期维护成本。因此，对建筑工程地下防水施工现状进行分析，然后系统综合地下防水施工技术的应用要点是非常必要的。

1、建筑工程地下工程防水技术的价值

建筑工程地下工程的建设中防水工程是检验其质量的重要方面，目前国内城市建筑工程地下工程防水措施严重不足，存在诸多问题，如混凝土表面出现裂缝、蜂窝、麻面等外观上的质量问题，地下管道渗漏严重，在隧道结构部多出存在严重的渗漏水情况，有的结构漏水非常严重同时还存在一定的压力；在众多的问题中还存在明显的腐蚀性。城市化发展推进导致城市建设，导致人地关系紧张，地下工程是良好的解决途径。但是目前的地下工程施工中存在很多问题，需要及时解决，时常发现安全事故严重威胁着人们的安全，造成严重的意外事故。如果在工程中防水工程存在问题就会导致地下工程存在严重的质量隐患。地下防水工程控制工作对建筑工程施工、轨道使用寿命都会产生很大的影响。

2、防水技术的施工概述

2.1建筑工程工程主要渗水部位

2.1.1顶板收缩缝

顶板是建筑工程修建的支撑主体，顶板承受了地下的压力，如果压力值超出了顶板的受压力值就会产生空隙，而且温度的变化也对顶板有影响，所以，需要用地水化热的矿渣水泥对顶板收缩进行加固，还要保持密封环境才能防止空气进入导致顶板开裂。

2.1.2支撑头

支撑头的防水工作相对来说更加困难，如果混凝土的浇筑不细致就很容易在支撑头有漏洞。对于支撑头的防水技术，大多数可以采用注浆引水管的方式在新旧混凝土连接的空隙中止水，与此同时还要把它密封起来防止渗水。

2.1.3地下连续墙夹缝

地下连续墙的质量好坏直接关系到渗不渗水，为了防止此现象，就要在渗漏点进行测试，安装两根胶管，一根出浆，一根压浆，将泥浆填满缝隙才能起到防水的作用。

2.2建筑工程防水施工技术要点

2.2.1结构自防水技术

结构的自防水技术是防水技术的核心。主要是通过对材料的防水性，结构的紧密性来达到抗渗防水的技术。混凝土作为重要角色就要更加严格的筛选。选择合适的材料，利用科学混凝土比例减少缝隙，还要加入一些膨胀剂和减水剂来增强混凝土的防水能力。

2.2.2结构外防防水技术

外防水就是表面的防水技术，主要是在于防水的柔软化。在施工时强调的是结构表面的防水效，用不同的涂料和卷材进行保护。但是在保护过程中应该注意涂料还没有完全干的时候容易受到外水的压力而渗漏。不同类别的防水，如内防水外防水，水泥砂浆防水，卷材防水和涂料防水等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、建筑工程地下工程防水技术的运用

3.1提前做好施工前的准备工作

建筑工程地下防水施工前的准备工作表述如下：①施工现场技术人员应对施工队伍做详细的、全面的施工交底，将地下防水施工中施工技术的应用要点、注意事项等专业性问题进行全面的表达；②施工现场管理人员应重视地下防水施工活动，并综合分析施工现场各方因素制定全面且可靠的施工方案；③施工现场管理人员应对每一施工工序完成之后做验收工作，只有当上一工序验收合格之后方可开展下一工序；④加强对地下防水工程所用材料质量的监督与管理，特别是钢筋、混凝土、防水材料；⑤优选施工队伍，要求承担建筑工程地下防水施工作业的施工队伍不仅具备国家认可的施工资质，还应能够及时发现施工中存在的问题并可以与技术人员做细致的技术性沟通。

3.2防水设计的细节处理

建筑工程地下防水工程设计的过程中需要注意对细节的处理，设计满足科学化、合理化。防水设计中需要对细节进行合理的处理，不能出现穿墙洞后凿与后埋等情况，在结构设计上要预防防水层断裂，导致存在更多的结构渗水隐患。针对细节的处理需要建立健全整体防水工程体系为防水设计的基础，以此作为支撑进行施工。如在防水工程进行的过程中，凿洞工程开始之前，开凿地点结构力学经过合理的分析之后进行，可以确定开凿点可以承受的结构力度避免出现振动的情况影响原本的防水结构层，在振动的情况下产生裂缝，导致结构出现渗水的情况。新旧结构上的接头处需要科学合理处理，新旧接头处的施工处理，需要结合施工人员的一定工作经验，在基础上，进行合理的分析综合进行施工，确保其在后续的工程中能够法发挥好衔接的作用。在方案设计上，注意加强对孔洞的分析，确保防水工作之间存在连续性，增强工程的质量，提升防水技术的运用。新旧工程的衔接需要科学合理。在设计阶段、施工阶段，做好现场勘测调查，对实际场地进行合理的调研后开展相关的工作，让后期的工程更加具有针对性。

3.3合理使用防水材料

地下工程防水材料的选择工作需要严格进行，保证防水材料满足规范的同时，还需要合理贯彻绿色环保的安全理念。材料的选择要立足国家的标准上进行，采取合适的检测方式保证材料质量满足要求与规范。防水材料的适合需要有一定的针对性，让施工材料的适应更加符合建筑施工的要求。在材料的购买与检测环节，购买人员需要和不同的单位做好协调工作；同时还需要做好质量管理，对供应商供应的材料做好监测，保证原材料的性能才可以保证防水工程的质量，材料是重要的基础。防水材料保证性能，才可以保证防水工程具有很好的防渗透能力。

3.4变形缝施工处理

地下工程施工中由于种种原因导致裂缝的出现，出现裂缝之后需要进行处理。为更好处理变形缝，首先确定好变形缝的间距。对变形缝进行施工需要采取一定的方式合理进行，满足一定的条件下进行施工，其一，地下工程温度在500℃以下，由于受到水压的影响利用橡胶和止水带，对变形缝进行辅助性处理。在温度不超过500℃的情况下，不需要考虑氧化作用。如果地下存在油液侵蚀的时候防水缝填补材料还需要具有抗油性。其二，高温状态下出现的裂缝，借助紫铜板为主材料的金属止水带进行处理。金属止水带焊接的时候需要注意焊接的质量，确保密实和平整，经过专业人员的检测之后才可以落实下一步的工作，确保止水带发挥相关的作用。最后利用橡胶带和塑料止水带对变形缝施工，提高位置的精准度让变形缝的处理更加具有稳定性。

结语

建筑工程地下防水施工质量对建筑物整体的安全性稳定性及交付使用的舒适性产生着极大的影响，需要在实际工作中加强对地下防水施工技术应用要点的研究与分析。本文首先分析了我国当前建筑工程地下防水工程发展现状，然后总结了建筑地下防水工程施工技术的应用要点。

参考文献

[1]常亚军.地铁施工中地下车站防水施工技术浅析[J].智能城市,2019,5(20):157-158.

[2]林守业.地铁施工中地下车站防水施工技术探究[J].科学技术创新,2019(30):105-106.

[3]李充,陈敏,钟威.浅析建筑施工过程中防水施工及渗漏处置措施应用[J].城市建筑,2019,16(30):184-186.

[4]陈超.房建施工中地下防水施工技术重难点研究[J].科技资讯,2019,17(29):51-52.

[5]杨勇.城市地下综合管廊建设中的防水施工技术[J].智能建筑与智慧城市,2019(09):110-111+114.

论文作者:田岗岗

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/85c16b9e439e555550364f5a.html