# 浅论工艺管道的安装施工中的质量控制论文_李云军,卢毅

重庆工业设备安装集团有限公司 400014

摘要：工艺管道即是为了满足某种生产工艺而连接起来的管道，因此在实际工程中，工艺管道工程体现出一定的特殊性与复杂性。工艺管道施工质量直接决定着整个工程的稳定性与可靠性，所以工艺管道施工的质量控制十分重要工程建设开始就要对工艺管道安装的质量进行严格控制，如果质量不好，将会大大影响以后的正常生产；建设工程“质量终身制”、“监理制”、“招投标制”都是国家为了控制建设工程质量而发布的必须执行的制度。作为化工施工企业，控制好工艺管道安装质量，是安装企业生存的关健，也是以后生产单位能够“安全生产”的保证。

关键词：工艺管道； 质量控制；焊接

引言：

在化工、电力、冶金、石化等生产装置中，输送原料、水、气、成品等主要是依靠工艺管道来完成的，工艺管道是这些装置起到“脉动血管”的作用，十分重要！所以，在工程建设开始就要对工艺管道安装的质量进行严格控制，如果质量不好，将会大大影响以后的正常生产。工艺管道工程量大，且其材质、规格、压力等级及物料性质等的不同，使管道施工及管理显得非常复杂。

1.管道安装施工方法

管道安装的主要内容有：各系统支吊架的制作安装，干、立、支管的管道安装，阀件安装，水泵安装，管道的防腐与保温，卫生器具安装，散热器安装及室外管道安装。管道安装工程各道工序应严格按照施工图纸的技术要求、国家标准图集以及施工工艺规程的有关规定进行施工，认真执行公司《质量手册》及相关程序文件的规定，保证安装施工的顺利进行. a.管道安装机具准备：选择符合要求滚槽机、开孔机和切管机；管道准备：垂直切割管道，清洁和加工管端凹槽，加工时小心管道爆裂，和出现锋利边沿，锋利边沿可能损坏密封。

2具体技术措施如下：

2.1管道支、吊架制作安装

所有管道的支吊架必须符合规范及设计要求并按照标准图集中的要求制作与安装。管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。应按设计要求或国家标准图集中对管道固定支架的型式进行选择。在轻型隔墙体中可采用先把管卡焊在扁钢（或根据支架荷载大小及墙体强度选用面积不同的钢板）上，然后再用一块扁钢（或钢板）前后用螺栓紧固并埋设于轻型隔断墙体中。严禁将管道支、吊架直接焊接在钢结构承重梁上，必须根据承重梁的承重系数选择合适的支、吊架固定方案才能进行施工.管道安装时按不同的管径和要求设置管卡或吊架，要求位置准确，埋设平整，管卡与管道接触应紧密，但不得损伤管道表面涂层.给管道安装的时候，一般采用由上至下的安装顺序，排水管的安装则自下游向上游安装。如果管道比较重，用吊车辅助吊装。应该注意的是，吊车不可以开到槽边两米的范围，不然会造成坍塌。在下管的时候，应该有专人进行指挥，绑扎吊绳的时候应找准重心的位置，注意平吊轻放，防止相互碰撞或者碰到基地的管道。如果现场比价狭窄不利于机械的施工，应该运用人工压绳下管。在管道进入沟槽的时候要避免它与槽壁支撑和槽底或槽内的管道碰撞。

2.2焊接连接

2.21管道焊缝位置应符合下列规定：

直管段两对焊口中心面的间距，当公称直径大于或等于150mm时，不应小于150mm；当公称直径小于150mm时，不应小于管子外径。焊缝距弯管起弯点不得小于100mm，且不得小于管子外径。 环焊缝距支吊架净距不应小于50mm；不宜在管道焊缝及边缘开孔。

2.22焊后检查

焊后必须对缝进行外观检查，检查前需将妨碍检查的焊渣清理干净。对不合格的焊缝，应进行质量分析，订出措施后返修，同一部位的返修次数不应超过三次。否则作更换处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.控制方法

3.1检验

无损探伤抽检必须严格按规范要求比例进行，对每名焊工每条管线的焊口均应抽检到，发现不全格焊口，必须返修合格并且加倍抽检，直到合格为止。否则对该焊工焊口100%检测。

3.2标识

预制管道的每道焊口必须做好标记，标明焊接日期、焊工号、焊口编号；按照单线图把每截管段用油漆标明管线号及管段编号。以免给安装带来混乱，造成焊口无法追踪致使交工资料与实物不符；交工时，如果锅检、甲方、监理抽检焊口RT与原底片对比不符。将有作假之嫌！预制完成的管段必须将端部管口封闭。再次，工艺管道的现场安装是质量控制的难点。受现场安装条件和环境因素制约，必要时应采取适当的质量保证措施；管道安装前，要检查以下条件是否具备；设备已经安装、方位正确找正合格。设备灌浆工作已经结束，预制管道的焊口无损检测已经合格，预制管道的材质，尺寸符合设计、规范要求。管道支撑已经安装，管道内清洁无杂物，现场焊接的焊口一般均是固定口，合格率偏低，质量比较难控制，所以一定要控制好以下几个方面；在预制队段对每名焊工进行观察并统计其合格率状况，挑选出好的责任心强的焊工，而且要有相应回定口焊接资格的焊工龙其重要。

3.3安装

目前，就我国工业发展现状而言，工艺管道技术凭借其良好的适应性、实用性，已被广泛应用在各个行业领域中，但由于管道施工具有一定的技术性、特殊性，在实际的安装施工中极易出现各种质量缺陷、安全隐患，从而需要进一步加强具体操作中的质量控制，以保障后期使用的安全运行。工艺管道的现场安装是质量控制的难点，受现场安装条件和环境因素制约，必要时应采取适当的质量保证措施；现场焊接的焊口一般均是固定口，质量比较难控制，所以一定要控制好以下几个方面：在预制阶段，对每名焊工进行观察并统计其合格率状况，因为人是质量控制环节中的第一要素；管口现场组对质量也必须按照要求进行；如果碰到风、雪、雨、湿度大等天气，必须要求采取有效的防护措施，才允许施焊；合金钢管冲氩气难度很大，所以是现场质量控制的最薄弱环节，也应是质量检查的最重要的环节，可以采取药皮或药芯焊丝进行打底，但此工艺必须通过焊接工艺评定认可，而且焊工经过考试合格。

3．4 工艺管道工程的质量控制

3.41做好管道渗漏问题的预防和控制

严格控制采购过程，对于各批次的管材、管件的使用情况做好记录，一旦发现问题及时更换；加强成品保护。管道安装后，应和其他工种的作业人员加强沟通，在管道和其他管道、设备交叉处注明管道的位置，避免损坏；对施工人员进行相关培训，交代技术要点，把责任落实到人；安装PPR管材，应对其伸缩性采取预防措施。可利用的技术措施有：非直埋管道敷设时，应考虑解决管道热胀冷缩变形的技术措施。应尽量利用管道折角自由臂补偿管道的伸缩；当管道不能利用折角作自然补偿时，应采用其他类型补偿措施。

3.42 做好管道堵塞问题的预防和控制

管道特别是立管安装中断时，在管道敞开的断口用麻袋裹紧缠好，管道井内的立管安装中断时，管道井的上方应盖上厚木板，防止大块杂物进入。

4.总结：

工艺管道安装过程属于一项复杂的系统工程，需要各部门人员从思想上高度重视，并在施工过程高度重视，施工过程中对其质量进行严格的控制。只有各部门人员严 密的配合和重视，才能确保工艺管道有效合理的安装，从而将一些安装隐患消灭在萌芽状态中。本文主要论述工艺管道施工过程中的质量控制。

参考文献：

[1]张颖. 工艺管道安装工程的质量控制工作探讨[J]. 科技与企业. 2012（14）

[2]易立东方. 探讨化工工艺管道蒸汽伴管的设计[J]. 科技与企业. 2013（13）

[3]邵长亮. 化工工艺管道的合理安装方法探讨[J]. 化工管理. 2014（24）

[4]石欣伟. 浅谈化工工艺管道的安装技术[J]. 科技与企业. 2014（10）

论文作者:李云军,卢毅

论文发表刊物:《基层建设》2015年27期供稿

论文发表时间:2016/3/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/85c1df1209101b72b2d3c982.html