# 电力计量智能立体库房系统存储策略研究论文_陈泽纯

（国网湖北省电力公司计量中心 湖北武汉 430000）

摘要：在电力系统运行的过程中，电力计量设备的管理有着十分重要的作用，它的工作质量和工作水平会对企业的经济效益产生非常重大的影响，随着技术的发展，电力计量设备管理当中也应用到了很多新的技术，其中，智能化立体仓库就是一项非常重要的技术。本文主要分析了智能化立体仓库在电力计量设备管理中的应用，以供参考和借鉴。

关键词：电力计量；智能立体库房系统；存储策略

智能立体仓库的高效率建立在高效的货位管理基础之上，优化智能立体库房系统的存储策略是实现仓储系统效率最大化的有效方法。对自动化立体仓库的货位进行管理，就是要合理地分配和使用货位。储位的存储策略问题就是对待入库的货物进行储位指派的过程，以减少仓库处理成本，改善仓库空间的利用率。

1湖北省电力计量智能立体库房系统概况

储位分配既要考虑如何提高货位利用率，又要保证出库效率。湖北省电力计量中心智能立体库房由周转箱库区和托盘库区组成，周转箱库区储区布局为第1排到第8排，每排55列60层，共计52800个储位。托盘库区储位布局为第9排到第10排货架，每排13列10层，共计520个储位。智能立体库房系统中的周转箱库区存储纸箱，每个存储单元放置2个装有电能表计的纸箱，每个纸箱能放置15只表(按单相表计算)，托盘库区整垛进行存储，一垛由7层，每层4箱，共计420只表(按单相表计算)。

2电力计量智能立体库房系统常用存储策略分析

随着仓库若干决策问题的研究逐渐深入，仓库存储策略方面的研究也渐渐从理论过渡到实际。目前仓库管理系统中常用的存储策略有随机存储，定位存储，分类存储和共享存储。随机存储是指货物的存储由系统在仓库所有剩余空货位随机选择的，因此货位分配有一定的随机性，出入库频率较高的货物的货位可能被安排在离出入库口远的位置。随机存储的优点是储位分配规则简单，入库方便，库存空间利用率高。它的缺点是库存盘点及货物拣选难度大，出错率高，且出入库频率低的货物可能放置在离出入库口近的地方，很难实现仓储系统效率最大化。定位存储是指每种货物的存储位置都是确定的并且是固定不变的。要求仓库管理系统的设计人员必须掌握仓库所有货物的种类以及各种货物的库存预警值，采取此存储策略会使拣货人员对货物的存储位置很熟悉。定位存储的优点是管理容易，实现对在库货物的实时跟踪与控制，货物的最大库存量难于掌控，仓库应用灵活性差，货物库存比例变化时重新进行分配，库存空间利用率低。分类存储策略需按照货物的某种特性首先对货物进行分类，对每类货物指定一存储区域，而在各类货物的分类区域中，货位分配是随机的。这一存储策略结合了随机存储和定位存储的优点，使得货位分配的结果既有随机性又有指定性。缺点是分类个数及货物的类别划分不好确定。

3定位存储与分类存储相结合的可行性分析

综合常用存储策略的特点，各个策略单独使用均各有利弊。合理的存储策略可以减小堆垛机拣选货物的距离。分类存储作为定位存储和随机存储的折中，其策略实现比较简单，也能使库存管理更加方便。而在定位存储中，由于各货物按品种都对应一定存储位置，因此可实现库存货物的实时跟踪，减少出错率。因此，若将上述两种存储策略相结合，通过定位存储弥补分类存储无法实现库存货物的实时跟踪特点，通过分类存储来改变定位存储对货物品种较多时的不适用性，便可弥补这两种存储策略的缺点。于是设想通过一种将分类存储与定位存储相结合的存储策略，对智能立体库房的存储方式进化优化来提高库房系统的工作效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4电力计量设备管理中智能化立体仓库的应用流程及建议

4.1电力计量设备管理中智能化立体仓库的应用流程

首先是智能化立体仓库出入库流程智能化立体仓库入库流程:将新购置的资产导入资产报盘并建立资产信息，生成入库指令后进入智能化立体仓库监控系统，检测条码及外形是否符合入库要求，如果符合立即入库并记录到库存账目中，如果不符合则须调整条码和外形直到符合要求为止，经过检测或者轮换的退回资产也进入立体仓库监控系统，其后步骤与上述一致。

其次是智能化立体仓库出库流程:首先将出库单写入到系统中，然后提取出系统的出库单后，输入资产数量和规格，生成出库指令并进入智能化立体仓库监控系统，取出方式分为全盘和非全盘，如果全盘取出需要确认出库资产同时将相关信息和数据传送给系统出库单后修改对应的库存账目，如果是非全盘取出也需要将出库资产进行确认，然后发送相关信息至系统出库单，将剩余资产发回到原来库存位置后修改想要的库存账目

智能化立体仓库管理及监控系统工作流程：首先是堆垛控制系统和监控系统要相连，这样能够保证对堆垛机、物流信息和故障进行实时性的监控，堆垛机控制系统将各自信息、状态、故障以及作业完成情况发送给监控计算机，并作出快速判断从而实现统一的监控和调度;输送系统和监控系统相连，监控系统及子系统对设备运行、故障等进行全面及时的监控，然后对监控到的信息和状态进行分析，并处理再发送给监控机实现全自动的监控体系，上述所有的故障报告或状态报告都会向监控机发送出入库信息、流向及出入库托盘位置等，监控机就能根据实时信息对设备进行调度实现高效率的输送货物，也能对入库资产的库存、货位等信息进行管理真正实现了设备运行、监控和管理的统一，仓库管理系统和营销管理系统计量管理相连，营销管理信息提供将计量数据、出入库信息等发送给仓库管理系统。

4.2智能化立体仓库的建议

新购入的资产入库要采取报盘方式，一次性完成装箱和入库以避免重复录入；订货要根据存储单元大小，包装尺寸也要符合要求;消防系统要充分考虑库房容量、资产价值和建库投资等情况考虑;尘土会影响智能化立体仓库的正常作业，因此要配置相应的除尘设备;智能化立体仓库管理系统中，不仅能利用多种颜色对货架位置的状态进行区分，同时对资产的状态进行区分，也采取不同颜色表示资产的多种状态，包括待修状态、待返厂状态、新购状态、合格状态等;智能化立体仓库管理系统的设计要结合实际情况进行设计要充分考虑到系统的实际操作性以及盘点特性等，结合电力计量设备管理的实际情况以及智能化立体仓库的特点对系统的出库管理、入库管理、运输以及拆装箱等模块的功能进行优化和完善;运输箱如果有过多尘土在进入到仓库中时会或多或少的带入一些尘土而尘土会影响智能化立体仓库的正常作业,因此运输箱应该配置相应的防尘盖板，从而确保智能化立体仓库系统的正常运行。

结束语

计量中心智能立体库房系统通过将定位存储应用到分类存储的各个类别中，实现了对库存货物的实时跟踪，将实时跟踪精确到各个种类，同时，采用定位存储与分类存储相结合的存储策略能提高库房的工作效率。因此，将两种存储策略相结合是必需的，也是必要的。

参考文献：

[1]郭荣坤,高玲玲,翟志华,李翀,武银昭,刘明明.电网计量中心智能立体库房系统存储策略研究[J].河北电力技术,2016,S1:43-46.

[2]龚爱玲.自动化立体仓库的调度系统研究[D].沈阳工业大学,2013.

[3]汤野.L省级电力计量中心生产管理流程构建研究[D].吉林大学,2013.

[4]李大伟.立体仓库货架智能化配置设计系统的开发与应用[D].东华大学,2012.

[5]张克武.电力计量技术的管理现状及应用对策分析[J].科技与企业,2013,05:82.

[6]张勇.新形势下电力计量的标准化管理与应用[J].电子制作,2016,Z1:103+105.

论文作者:陈泽纯

论文发表刊物:《电力设备》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/85d3c328061b5e1f2971b928.html