# 浅谈建筑工程深基坑支护施工技术杨振秋论文_杨振秋

摘要:人们生活水平提高，对建筑的要求也逐渐增高，随着建筑事业的发展,越来越多的高层建筑拔地而起，建筑施工中深基坑支护技术的准确应用也备受关注。深基坑支护施工技术以及深基坑施工质量会密切影响到建筑工程的质量以及施工进度,良好的深基坑支护技术可以确保基坑工程具备规模大、距离靠近、深度大以及面积紧凑等特征,提高了建筑工程的可靠性与安全性。本文主要对建筑工程中有关深基坑支护施工技术的应用进行探讨，以便提出有效的施工措施促进建筑行业的进步与发展。

关键词:深基坑支护:施工技术:建筑工程

前言:

我国建筑行业随着社会经济的发展与进步逐渐朝着超高层与高层建筑方向发展，该种建筑类型可以在有限的土地面积中获得最大的建筑空间面积,对社会的生产与发展来说具有重要意义。建筑企业要有效树立起先进的施工理念,不断加强对建筑工程深基坑支护施工作业,施工队伍在实践深基坑支护施工过程中，必须充分掌握了解到各个细节工作情况，认真做好现场技术科学管理工作,优化改善施工流程，避免施工过程出现严重的施工安全事故，影响到整个施工项目的进度发展,造成企业的经济损失。

一、建筑基坑支护环节存在的问题

(一)施工方案不完善

建筑工程施工前,需根据工程状况制定合理施工方案,并对施工中容易出现的施工问题提前做出规划，便于施工开展时遇见问题能够及时的解决，让整个深基坑支护施工能够根据施工方案在规定工期内完成施工。由于深基坑支护施工技术难度较大,所以在施工中施工方案需要根据施工环境的变化做出相应的调整,确保深基坑支护施工符合整体建筑工程质量需求。在进行深基坑支护施工前还需对支护结构强度进行试验,设计人员及技术人员需提前对支护结构所需材料强度进行检验,确定支护结构所需材料强度能够支撑上层建筑,从而便于设计人员根据强度试验数据做出合理设计,避免后期出现材料强度出现问题导致支护结构能力发生沉降,引起质量安全事故，威胁施工人员及使用人员的生命财产安全。

(二)土方开挖施工不规范

施工过程中所采用的施工工艺及技术都需根据前期设定的施工要求及标准进行，但由于深基坑支护施工环节对整个建筑工程项目的重要性，所以需要在施工前进行技术分析,确定该施工技术能够化解深基坑支护施工环节中遇到的难点施工。深基坑支护施工质量与土方开挖质量息息相关，土方开挖质量的优劣对深基坑支护施工质量安全有直接的影响。在施工前,施工技术人员需要分析两者之间相辅相成的自然关系，然后根据建筑工程项目的实际需求确定深基坑支护施工如何开展才能够保证质量。根据对现阶段土方开挖施工环节进行详细分析,发现土方开挖施工过程存在不规范性，土方开挖施工在深基坑支护施工中属于基础施工,虽然基础施工不规范对整体施工参数设定无太大影响,但是也会给后续施工带来潜在质量安全隐患,影响施工的整体进度,希望土方开挖施工过程中,施工技术人员加以重视,避免因土方开挖施工不规范出现各种问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于土方开挖施工需要在短时间内完成大面积施工,所以各个部门的施工人员都需要明确施工目的，在施工中加以配合,确定土方开挖施工规范度

二、建筑基坑支护施工技术的提升对策

(一)进行科学合理的工程勘察

在进行深基坑支护施工前期,进行严密的勘察调研工作是关键,所以需对勘察调研制定科学合理的工作标准,确定勘察调研数据的准确度,为深基坑支护施工方案提供准确的参考数据。提升前期勘察工作质量,做好勘察数据统计，便于设计人员涉及合理施工方案，合理施工方案又能够让现场施工更加规范，前期勘察工作能够让施工更加贴合实际需求,可见前期勘察工作的重要性。因此,勘察工作的工作内容需要细致化，对工程建设地形、地貌、地质、地下水、土质、土壤底层结构等进行勘察时要严格记录勘察数据，确定勘察工作的有效性。同时,为提高勘察工作有效性,需对深基坑支护施工方案进行研讨,经过各方管理人员和技术人员的双重认证,才能让施工方案投人使用,节省在施工过程中修改施工方案的时间成本,让设计方案更加出众,让施工过程更加的顺利。为避免施工过程中出现各种问题,施工监督管理人员需要提前确认深基坑支护结构尺寸、规格、类型强度是否符合施工标准,注重施工过程中的各种细节,让深基坑支护施工顺利开展。为保证深基坑支护施工的有效性，施工团队项目管理人员可提前进行深基坑支护施工试验，确定深基坑支护施工方案在模拟施工中能够达到施工标准。模拟深基坑支护试验需要尽量贴合实际施工流程及环境，才能取得更加标准的实验数据。施工设计前期到设计投人使用，都需要有标准流程,及施工阶段性验收工作流程，便于施工监督管理人员对各阶段支护施工质量做出精准的判断,及时发现各阶段施工时所出现的施工问题,及时改正,确保整个施工环节质量。

(二)重视各类影响基坑支护施工效果的因素

深基坑支护施工环节为建筑工程基础,是保证建筑工程质量的关键深基坑周边坡面及坑底差异也是影响深基坑支护施工质量的关键，在施工过程中必须要确保基坑施工周围环境及土层稳定性,排出各种影响施工的不稳定因素。施工过程中一旦出现突发事件,施工人员需即刻上报管理人员，并快速调整施工方案，安善处理突发事件。

(三)严格遵守基坑支护的规范化管理方式科技时代来临，建筑工程施工技术发生较大改变，但是由于理论与实践的不同,在运用新技术前需要重视实验,重视实验数据。深基坑支护工作在实验流程必须标准化、施工技术在实验中的使用必须全面化、过程管理必须标准化,根据实验结果让施工人员进行更加规范的管理,确保施工效果及质量。规范化管理流程也能够让建筑企业在行业内得到更好的发展,实现经济增长。

4结语

基坑工程是建筑工程的一个重要组成部分,深基坑支护工程施工的成败往往事关工程全局。深基坑的支护工程要从支护的设计和施工两面着手，确保质量。良好的基坑支护施工技术，是整个工程施工顺利的前提与保证，是整个工程的重要开端。因此，加强对建筑深基坑支护施工技术的认识与研究意义重大。

参考文献

[1] 深基坑支护施工技术的应用分析[J]蔡建君中国建材科技

[2]建筑工 程中深基坑支护施工技术探讨[J]刘金辉现代物业(中旬刊) 2019(09)

[3]浅析建筑工程中深基坑支护施工技术[J]李志芳技术与市场2020(02)

[4] 岩工程深基坑支护施I技术探讨[J]李宏居舍2020(04)

论文作者:杨振秋

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/86031b5652b262706e5f0f36.html