# 建筑检测及管理中存在问题的探讨论文_安超

山东港湾建设集团有限公司 山东省日照市 276826

摘要：当前，我国国民经济飞速发展，基础建设在党和政府、以及全国人民的努力下日益增强，在这个发展过程中，建筑行业紧跟步伐，日新月异地发展。在建筑行业发展的同时，建筑检测行业也紧随其后，得到了迅猛的发展。目前，我国的建筑检测行业发展平稳、前景大好，逐渐走向成熟。但是，也有些许小漏洞，需要在未来的发展中弥补改进。鉴于此，本文主要分析探讨了建筑检测及管理中存在问题，并提出了相关解决措施，以供参阅。

关键词：建筑检测；管理；问题；策略

引言

随着我国国民经济突飞猛进的发展，政府不断投入大量人力、物力、财力进行基础设施的建设。大量基础设施的建设在很大程度上让建筑行业迎来了又一个春天。而大量新修建的建筑均需要通过科学、合理的检测及管理，以达到国家标准。尽管我国现有的建筑检测及管理发展较为完善，但其情况并不尽如人意，仍然有不少问题亟待解决。故而，探究建筑检测及管理中所存在的问题和处理措施显得尤为重要。

1建筑检测及管理中存在问题

1）建筑工程检测仪器问题。具体工作中，很多检测仪器都相对落后，与此同时，部分人员在检测过程中又不能严格的按照检测操作规范进行工作，以此导致检测结果的不准确。2）建筑工程检测方法问题。部分工程检测方法存在一些问题，举例来说，比如对于建筑工程中水泥稠度的检测，在理论上讲，通常采取标准检测方法以及代用检测方法两种，并且国家也有相关文件针对此做出了明确规定，在工作中采用标准检测以及代用检测方法后如果产生的检测结果不同，那么则以标准检测方法检测的结果为准，但是这样的做法往往会造成检测结果达不到实际检测目的，检测来的水泥稠度也难以达标，因此在工作中，对于类似于这种理论脱离现实的情形，通常在具体实践中采用代用检测法检测得最终结果。3）相关检测人员综合素质不高。实际工作中，由于部分检测人员在检测工作中没有对检测结果过度的关注，往往为了快速完成检测的任务，以此导致具体检测结果误差的产生。比如工作中部分检测人员没有熟悉掌握检测规范，在检测工作中经常会偏离检测说明要求，导致误差的出现。4）检测环境的影响。比如在具体工作中，在检测温度剧烈变化的情况下进行的检测所得的结果，会比那些检测温度相对稳定情况下检测所得的结果更容易出现偏差，因此实际工作中，对于检测环境的把控也是尤其重要的，我们必须要对的环境温度以及湿度等等进行有效控制。

2强化建筑质量检测和管理的措施

2.1提高检测人员道德素质和技能水平

检测单位应该对检测人员进行专业的继续教育行为，在培训中要明确道德培养和技能培养两方面内容。道德培养方面，要让检测人员了解到检测工作对于建筑行业的重要性，检测时要客观公平的进行，不能出现徇私舞弊现象的产生，要确保样品选取和检测结果的真实有效，不能随意更换检测样品以及篡改检测报告。技能培养方面，在按照建筑检测的规范进行检测时还要注意观察检测建筑物的实际情况，要学会随机应变、特别是对待针对性较强的样品，取样时更应该做到科学专业，合理的利用检测仪器，规范检测工作流程，提高检测实际工作能力，确保检测结果准确无误。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2建立健全建筑行业法律法规和管理机制

在建筑检测行业制定相关的法律法规，对于行业内出现的违法乱纪现象严格按照法律规定给予严厉的处罚。将监督管理机构的工作落到实处，严格按照管理办法规定实施工作随机地对检测工程实行具体工作的抽查检验，严格管理检验报告的发放工作在业内建立起一套行之有效的管理办法，对检测工作实行责任管理制度。在资质审核方面要加强监管力度，将不符合资质条件的单位踢出建筑检测的队伍，对借出自身资质资格的单位给予严厉的处罚。制定相关的法律法规堵住资质审查方面的漏洞使相关的工作行为可以做到有法可依，有据可循。

2.3确保检测样本的真实性和代表性

检测样本的真实性和代表性是影响检测质量的根本性因素，如果选择的样品缺乏真实性和代表性，即使检测机构的检测水平在高，也无法保证结果的精确有效，也就失去了建筑工程质量检测的意义和目的。比如砼试块的制作方面，不仅要参照相关标准，规范随机取样，还要按照相关规定由专门的技术人员进行。当前，部分建筑市场存在砼试块制作仅仅由一个普通民工完成，甚至在制作过程中随意的添加石子和水泥，缺乏监督管理手段，这样就失去了样品的真实性。针对钢筋焊接件，按照规定应当在已经完成焊接的柱、梁上截取下来进行检测，部分工程项目没有严格按照规定，检测的钢筋焊接件是焊工另外加工的，这样就失去了样品的代表性。因此，检测样本时，一定要按照相关规范进行操作，随机抽取，确保检测样本的真实性和代表性。

2.4采用科学的检测方法

（1）监测方案和样本空间。现场检测工作，应当起到对施工项目现场监督的目的，通过抽查检测，对施工项目的技术含量和安全性进行全面的评估。在检测进行当中，通常以随机取样为基本手段，但随机取样并不意味着检测工作的随意性，而是应在严格的标准下，通过规范化的操作来完成抽查工作。在进行取样时，需遵守检测标准，做到有针对性地选择，使选出的样品大小适中。（2）抽样标准。抽样进行之前，应完成相应的准备工作。首先应选择合适的检测部位，确定合理的检测范围。当上述工作落实以后，才能开始抽样。能否对工程中的各个构件质量进行有效评估，其关键因素在于抽取的数量是否合适，因此抽取数量的确定应成为重要的前提工作之一。选取工程构件时，要采用随机的方法，从而保证构件个体具备代表性，能够客观反映构件的质量状况。根据检测对象的不同，还应使随机抽取工作满足样品数量的要求，在此基础上，严格保证样品自身的客观性。在样品分析阶段，虽然需要遵循一定的原则，但不能刻板教条，而是应根据实际情况，全面考虑多方因素，进行综合性的分析。（3）碳化深度检测。混凝土强度检测的准确程度与碳化深度有极为密切的关联。因此，碳化深度检测工作就具有十分关键性的意义。在检测工作实践当中，碳化深度数值的最终结果，是由多种不同外界因素共同作用决定的，对其准确程度造成了深刻的影响。为了提高检测工作的精确性，使检测结果具有更大的价值，应注意以下两方面内容：一方面，应定期对操作面加以清理，操作应规范化；另一方面，在检测仪器的选择上，应尽可能保证更高的精确度，从而降低误差的出现几率。

2.5质检机构加强监督和管理力度

质检机构要明确自身的法律责任，健立并完善对施工现场的监督和管理部门，对施工单位的施工起到良好、严格的监督和管理作用。首先，明确材料的准确性和代表性，对于施工现场的施工材料，在实际允许情况下能对全部材料进行质检就实行全检，若条件不允许则选取具有代表性的试样进行检测工作；其次，对于分批分期进入的施工材料，质检机构也要对每批次材料进行质量检测；最后，质检机构需要对机构出具的合格证书和报告承担相应的法律责任，不得推卸检测责任。

结束语

总而言之，建筑检测工作的顺利进行不但关系到建筑物质量的保证还关系到整个建筑行业的健康发展。建筑检测单位在获得相应资质的前提下提高自身素质，规范操作流程。建筑检测行业也要健全行业规范。发挥监督作用，制定权责制度，确保检测工作的顺利进行。

参考文献：

[1]保斌.建筑检测及管理中存在问题的探讨[J].建材与装饰.2019（07）

[2]董科峰.建筑检测及管理中存在问题的探讨[J].建材与装饰.2018（07）

[3]赵耀，杨丽娜.建筑检测及管理中存在问题的探讨[J].建材与装饰.2018（04）

论文作者:安超

论文发表刊物:《建筑细部》2019年第11期

论文发表时间:2019/11/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/867a0e55a739f862698cd084.html