# 测绘新技术在水利工程中的应用梅宽印论文_梅宽印

摘要：现如今，我国经济发展十分迅速，基础设施建设数量和规模也在不断增加。基础设施建设离不开测绘工程的测量工作，因此对测绘技术提出了更高的要求。只有将更多测绘新技术应用到测绘工程，才能提高施工质量和效率，促进我国测绘工程的高速发展。文章针对测绘新技术在测绘工程中的应用进行了详细分析。

关键词：测绘新技术;水利工程;应用

引言

测绘新技术具有操作便捷度高、测量速度快等应用优势，在目前工程规模不断扩大的背景下，拥有非常好的应用效果。水利工程的跨度较大，在施工过程中需要采集多组应用数据，测绘新技术的应用，可以提高数据采集效率，对加快工程施工速度有着积极意义。

1测绘新技术的产生背景和基本内容

1.1水利工程中测绘新技术产生的背景

在传统的水利工程测绘作业过程中，测绘技术人员需要进行大量的野外作业，同时还有复杂的室内数据处理和绘图工作，而且工作周期长、工作效率低、产品单一，无法满足飞速发展的水利工程建设需要。随着科学技术的快速发展，不断涌现出一些新技术和设备，使传统的测绘工作出现了极大的改变，如GPS技术、遥感技术、数字测图技术、无人机倾斜摄影等技术的出现及其在测绘工程中的应用，在很大程度上减少了测绘技术人员的工作量，提高了工作效率，保证了测绘产品的质量。

1.2水利工程中测绘新技术的基本内容

现阶段，水利工程规划、设计和施工过程中应用的测绘新技术主要有以下几种：全球定位系统（GPS）、数字化测图技术、无人机倾斜摄影技术、遥感技术。这些技术和计算机技术的有效融合，有效地减少了测绘过程中的人力、物力、时间和成本，为水利工程建设提供了准确的测量资料和信息，满足了水利工程建设的需求，确保了工程资料的完善性。

2测绘新技术分析

2.1GPS技术

GPS也称为全球卫星定位系统，定位速度快并且精度高。GPS是美国国防部的第二代卫星导航系统，建立在Transit系统的基础上，实现了全天候、全球范围的高精度连续定位。GPS系统由空间卫星、地面监控和用户设备三部分组成。GPS技术具有着观测速率高、24h全面定位、数据信息获取速度快、操作便捷、测绘结果比较准确的优势，广泛应用在工程测量中。GPS技术现阶段成为工程测量的重要手段，取得了非常很大的成效。

2.2数字化测图技术

数字化测图是以计算机技术为核心，在软件、硬件以及测量设备的支持下，对测量数据进行处理，获得数字地图的技术。目前，数字化测图已经广泛应用于测绘工程领域，在水利工程中的应用主要表现在以下方面：明确水库建设与搬迁的位置与范围、水库淹没的界线、水库汇水的面积；明确水利工程的高程、坐标、规模与方位；有效布置隧洞、渠道以及管道等一系列建筑物的位置以及断面图的绘制等，若采用传统的测绘技术，这些步骤会花费大量的时间与人力，而数字测图技术可以利用全自动的测图系统、电子平板仪以及数字化的设备得到更加精确的数据，经过计算机处理后，构建数字地面的模型与数字地图。

2.3信息化技术

此项技术能让工程测量技术可以有更好的发展平台，这种技术包括了许许多多的专业技能专业的知识，这样的技术可以更加方便工程的美好建设，并且能为此提供更好的动态服务机制，尤其是在保护环境或者城市建设的工程方面的测绘等等。应用信息技术不但会带来更大的经济效益，还可以有效的行业的发展，可以说对于测绘工程是一种卓越的进步与改善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3测绘新技术在水利工程中的应用

3.1在水利工程中应用GPS技术

在水利工程项目施工过程中有效使用GPS技术，其主要的应用表现包括:通常情况下，水利工程施工建设的位置是在深山或者沟壑中，地表植被特别多，地形十分复杂，光学仪器在具体的测量环节，面临极大的难度，给水利工程的测量工作造成很大的阻碍。针对这样的情况，有效选用GPS技术，能够使相关问题得到有效解决，这项技术有着十分显著的优势，其信号接收机不受时间、地点以及气候等相关不利条件的限制，在水利工程的勘探，设计，施工，竣工以及验收等相关方面的环节，都可以有效使用GPS技术，这样能够更有效的完成测量点定位工作，使其测量精度有更有效的控制，从根本上有效提升水利工程的测绘效率。

3.2GIS技术在水利工程中的应用

遥感技术具有及时性与准确性，提供来自多方面的信息，在大型水利工程项目建设中，GIS提供了准确的人文地理环境信息，对于水利工程选址规划与设计方案，提供了重要的科学依据，比如移民安置地的环境分析与容量大小分析、河道状况管理、水库水位的高度信息、这些信息都影响着水利工程的开展，GIS为水利工程提供了更加全面的信息，对于水利工程项目周边的居民迁移也起到了保障功能。在水域及水资源管理方面，GIS与RS遥感技术协同作用可以将流域水洗链接为数据库，为各个元素进行定义并实现高效管理。RS遥感对于水源可以进行动态监测，通过高效的GIS管理分析平台，可以实现水源的综合管理，除此之外GIS可以及时预测水源污染如赤潮等的污染程度，并为水源管理提供有力的规划数据及科学依据。卫星遥感技术对于河道等水源的预测及管理发挥了显著的作用。

3.3勘测地形图时应用

随着现代测绘技术快速发展，数字化测绘技术种类也在增加，要提高技术人员对这类技术的掌握程度。传统测量方式存在局限性，工作内容分成内业分析与外业测量两类，要求技术人员利用测量设备完成野外实地测量，将采购回来的数据交由内业处理分析。勘测地形图时，最常用的技术包括三维激光与RS技术两类。通过RS技术可以获得准确的图片，也是当前最常用的技术手段。通过合理利用遥感图片，可以依据流域划分水工工程，并准确判断地标植被、水文条件等，选择更为合适坝址，明确水库会侵占的地方，保证民众生命财产安全。三维激光技术，直接对水利工程斜坡稳定性与高坡陡坡地质情况进行测量。技术应用时需要考察工程周围环境，并获得完整的数据信息，利用小型测站确认扫描仪与标靶的位置，特殊区域拍照后要进行编辑处理。此外，可以选择定位方式精密测量各个坐标，经过计算后将其转为统一坐标系，方便后期分析与处理，简化数据处理过程。

3.4水位和变形监测

水利工程是对水资源进行合理规划使用的技术，很多水利工程都会建设在紧邻水域的区域，对于水位和变形量的检测也变得非常重要。测绘新技术的应用可以对此类数据进行动态化管理，实时获取目标监管区域的相关信息。例如可以在水域内合适位置安装传感器，利用传感测量技术对水域每天的变化情况进行数据采集。在水域水位超出安全水位后，系统会及时进行预警，根据预警信息及时制定相关的处理措施，以减少水利工程施工过程中突遇异常水域变化所造成的工程经济损失。

结语

在科学技术快速发展的大背景下，很多先进的测绘技术应运而生，测绘新技术在水利工程测量中的应用，为后期施工的顺利开展提供了数据支持，减少了野外作业的时间，在很大程度上提升了水利工程施工建设的精确度，为水利工程建设的整体质量提供了保障。

参考文献

[1]李德旺.水利工程中测绘新技术的应用分析[U].科技经济市场，2017（6）：14~15.

[2]沈伟.水利工程中现代测单技术的应用分析[J].科被创新与应用，2018（5）：77~78.

[3]陈建.水利工程中测绘新技术的应用[J].商品与质量，2016（7）：132~133.

[4]朱权宇.刍议测绘新技术在水利工程中的应用[J].黑龙江水利科技，2019，47（8）：176-177.

论文作者:梅宽印

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8681ff6a0638495dc6045812.html