# 简述高层住宅建筑施工管理论文_何才

青海省民族古建筑公司

摘要：本文针对高层建筑的施工管理进行了分析，通过对高层建筑的施工管理进行的分析，制订了如何提高建筑施工管理水平的方法和策略。

关键词：高层建筑；施工特点；质量控制；施工管理

1 高层建筑的施工特点

高层建筑的施工要求必须是高质量的和连续的施工，同时高层建筑的工程规模也决定了组织管理和施工管理的复杂性，除具有一般住宅工程建筑施工的特点外，高层建筑独有的施工特点：工序多、工程量大、施工准备工作多、工种配合复杂、工期要求短、施工周期长、基础深、地基处理和基坑支护复杂、垂直运输量大、高空作业多、层数多、 高度大并且安全防护要求高、防水质量要求严格、结构装修技术复杂、平行流水作业和立体交插作业较多，机械化作业程度较高。

2 高层住宅建筑中质量管理应注意的事项及对策

随着国家经济的发展，对现有土地的利用率要求也不断提高，高层建筑在城市建设中也越来越普遍，从居民住宅到写字间都可以看到高层建筑的存在，而高层建筑的施工管理也随之成为建筑施工管理中的重点课题。

2.1 高层住宅建筑施工中的安全管理的注意事项

2.1.1 高层建筑施工交叉作业多

高层住宅建筑层数多，在一个垂直空间许多层次上都要进行工作，作业经常立体化，上下层次互相之间造成的伤亡事故会时有发生。例如，在高层建筑工程中，中间作业面里有人想看看升降机在那个层面，当头探到井道口时，下面的人正好把升降机开上来，这时就容易出现危险。至于高空落物砸死下面作业人员的事故就更多了，而住宅高层建筑施工不可避免交叉作业，所以必须采取有效的安全保证措施来防范施工中可能发生的事故。

2.1.2 高层住宅建筑作业高度高

高层建筑大量的施工作业大都是在高空中进行的，一般来说50m 以上的高空和10 m 高度的施工作业有着质的不同。至于高层建筑楼面预留洞坠人致死的事故更是常有发生，而且平时不大注意的石块从百米高空坠落可以砸死人。

2.2 高层住宅建筑施工安全管理的相应对策

2.2.1 全面增强施工人员的安全意识

管理人员应安排和安全管理制度相关的培训，增强施工人员的安全意识，分解安全管理的内容，明确安全生产的责与权，让全体施工人员明白其自身岗位对建筑施工安全的意义，从而达到建筑施工安全管理的预期目的。培训内容可以是：岗位安全职责、专业安全知识、安全事故的讲解、技术操作的规范等，可以通过对施工人员的管理、系统的完善和机制的建立来建立和增强施工人员的安全意识。

2.2.2 加强施工人员活动控制和安全考核

对于所有进入施工现场的人员都必须符合国家以及省市有关部门所颁布的各项安全规程，施工单位安全部门应编制相应的安全知识考试题目和培训大纲，用工手续应完备，应对每个参与建筑工程施工和进场人员都要进行安全考核，同时还要严格控制施工人员的基本素质。

2.2.3 施工前和施工中的安全管理措施

在工程施工前，应针对现场的地物、地形和地貌进行记录、勘查，以便及时发现可能存在安全隐患的因素，并按照记录设计规程建立相应的安全管理制度，依据实地记录，同时在现场建立安全警示标志，从硬件到软件都要做到全面细致。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在工程施工中，对于搭建的各种基础设施应遵循“按设计”的原则进行，充分了解和掌握设计要求和安全技术措施的内容。以保证各项安全防护和支撑系统的能够按照设计正确搭建和正常工作。

2.3 高层住宅建筑强度控制和管理注意事项

建筑的强度主要是指混凝土的强度。由于高层建筑混凝土的用量巨大，气候和工作条件影响因素明显，施工时间间隔长，发生混凝土强度离散的可能性也就会大大增加，可能会导致质量不合格。控制好混凝土的强度是高层施工中的首要问题，要克服客观环境因素的影响。要解决好混凝土强度控制问题应从以下几点出发：

2.3.1 严格控制养护

在高层建筑施工中多采用泵送混凝土进行施工和浇注。泵送混凝土的优点是缩短施工周期，可以在某种程度上改善混凝土的施工性能。但在实际的应用过程中，某些住宅建筑工程在原材料、配比、振捣控制严格的情况下，仍是会出现混凝土强度下降的情况。至于造成这种情况的原因，很可能就是养护时间不足。因此在高层建筑施工管理中应制定专门的制度严格控制养护时间。

2.3.2 严格控制配比

在工程施工前期，都要依照设计额要求配制不同强度等级的混凝土，同时都要送到法定的试验机构进行级配试验，等级配报告出来后，应根据级配做配合比试验，最后得到认可后才可以在实际施工中执行改设计配比。此时施工管理的关键就是，保证级配确定后和现场施工过程中的级配能够一致，因此，在配比选定后，还必须要在施工管理中严格管理这个配比的实际应用，同时，在实际的管理中应建立完善的审核制度和配比监管，以做到专人专管。

2.3.2 控制混凝土批次检验制度

每个验收批次的混凝土是由龄期相同、强度等级相同、生产工艺条件与配比基本相同的混凝土组成。在具体施工中，施工人员应根据相应环境条件选定混凝土。高层建筑特点决定了其混凝土的浇筑、施工周期、养护等气候条件等必然存在前后期的差异问题，因此应当分批检验，可以按条件基本相同的施工情况来对不同批次的混凝土进行评定，这样做既符合现场实际，也符合国家规范要求。

2.4 提高施工管理水平，做好人才储备工作。施工过程中，质量管理是施工管理的根本，保证质量实现工程目标，必须重视施工管理水平的提高，为此应该建立施工管理体系。管理人员的自身素质，管理水平也决定着质量的好坏。组织者应经常性培训管理人员的基础理论及专业知识的提升，组织操作人员的安全技术等方面的培训，积极引进人才做好人才的储备和开发，走可持续发展战略，才能有工程质量的保证和业务的发展，才能打造精品。

2.5 积极推广先进施工技术和先进的机械化设备。即使有很好的组织施工，手工操作的滞后仍会影响工程质量的提高，与先进的施工技术不可比拟。如混凝土的人工振捣，由于操作人员的松懒、懈怠、造成很多结构中振捣不密实，直接影响工程质量，而采用自动化高抛免振捣方法施工，再辅助人员处理，使振捣更好的效果。又如钢筋工程中很多都是人工处理，生锈的钢筋运用到工程中，施工钢筋和砼结构脱落也会影响质量。只有合理运用的先进施工技术，加上先进的机械化设备的引进，即能节省人力，又能降低成本又加快工程进度是当今组织应该采纳的途径之一。

3 结束语

高层住宅建筑施工中的难点多，施工的特征明显，施工周期长，这给高层住宅建筑的施工管理带来了很大的难度。找出管理问题的主要矛盾是解决管理类问题的关键，而在高层施工管理中的安全和质量就是管理中的最主要矛盾点，并加以解决。本文从这两方面出发，找出了施工管理中的注意事项，以期在高层建筑施工管理中提高施工管理效果和水平。

参考文献：

[1]马惠萍.如何实现质量管理体系的持续改进[J].山西建筑,2011，（09）.

[2]吴玉山.建设工程施工阶段的质量管理[J].铁道技术监督,2009，（10）.

[3]凌敏.基建工程质量管理及控制策略研究[J].煤炭技术,2010，（08）.

[4]张潞,建筑施工中如何对4M1E进行质量控制[J].山西建筑,2013，（01）.

论文作者:何才

论文发表刊物:《防护工程》2017年第28期

论文发表时间:2018/1/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8684d4ca5bf6cb128ac0c5fb.html