# 水工建筑物施工软基处理对策研究论文_张铎继

摘 要：随着我国现代化经济建设水平的不断提升，最具有代表性的就是水工建筑物，该建设使用的安全稳定效果，在一定层次上决定着地区经济建设安全稳定效果。而在实际施工的过程当中，软土地基具有含水量大、压缩性强等特点，并且经过了长时间的使用还会出现下沉等严重现象，从而针对整个建筑事业的发展都有着严重影响。因此，这就需要相关建设人员能够在水工建筑物施工当中针对软土地基处理的关键技术加大重视，有效减少在施工中会发生的安全隐患问题与质量隐患问题，使地基结构的强度和稳定性都能到达专业标准。

关键词：水工建筑物；软基处理；对策

1 水工建筑物施工特点

1.1 外界环境恶劣

水工建筑施工受外界环境因素的影响程度较大,例如其施工现场往往与水源有密切的联系,水工建筑物的基础结构也大多处在潮湿的环境下,大量的水份无疑在一定程度上影响了水工建筑物的结构稳定性,对水工建筑物施工造成一定的难度。

1.2 施工复杂性较高

从施工技术角度分析,水工建筑物施工具有较高的复杂性,尤其是在施工中存在着很高的不确定性,技术人员和施工人员很难完全掌握整个施工流程,这在一定程度上对水工建筑的施工质量和施工效率造成了影响。另外,由于建筑性质原因,水工建筑施工很大一部分都需要在地下施工,相对于地上施工工程来说,具有极高的不可控性,施工人员也无法对地下环境完全掌握。因此,在进行工程施工之前,需要对重点施工部位和重要施工技术进行着重关注,以更好的适应和缓解水工建筑施工的复杂性。

1.3 沉降现象突出

从水工建筑的结构角度进行分析,水工建筑沉降现象尤为突出。造成这一现象的主要原因是；水工建筑大部分基础结构都处于水环境中,水工建筑结构的稳定性在很大程度上被水份所干扰,久而久之,地基会形成一定幅度的沉降。因此为了防止水工建筑地基沉降问题产生,就一定要对软土地基采取有针对性的措施,有效缓解沉降现象。

2 水工建筑物施工软基处理的关键技术

2.1 软基处理的换土法

换土法在水工建筑物施工当中属于被频繁应用的技术，由于大部分水工建筑物施工都是在河流区域中进行，所以施工地质结构都是以软黏土、淤泥为主要结构，对于该类型的地质进行开展处理方式，这就需要在施工中运用换土法。换土法的主要原理就是把最初软基当中存有的淤泥使用施工机械进行挖出，然后在把新的沙壤土换到已经挖空的淤泥坑中，以此来有效确保该地基结构具有稳定性和承载力。与此同时，换土法还适应于具有丰富换填土源地区，并且还具有工期较短和成本较低等特点。但是在实际施工的过程当中，相关施工人员还需要高度重视原有土质是否和换填土能有效结合，施工人员可以事先进行创设整套的施工方案，其中包含以下四点：其一，需要在实施换土法之前，把软基当中所存有的水进行有效排除；其二，在运用施工机械把淤泥挖出时，要确保已经到达持力层就停止工作，以此来保证新土填上之后能够实现有效衔接；其三，在已经换土之后，还需要使用施工机械在已经换土的表面进行夯实；其四，要想确保地基结构具有扎实等特点，还可以把土料融入进去。

2.2 软基处理的优化结构法

优化结构法主要是上下相结合的处理方式，针对松软土基实现处理，在水工程建筑物中运用优化结构法，不仅能确保施工单位能够正常施工，还能在此基础上有效优化建筑物的整体结构，属于软基处理技术当中最有效的方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆假设水工建筑物施工规模较小，那么就可以运用扩大基础底板的方式，所谓扩大基础底板就是把在施工的过程当中，能够选择略薄的钢筋混凝土底板；若是水工建筑物施工规模较大，就需要在加大工程造价的基础之上，以加大底板高度、减轻自重等方法有效处理软基。

2.3 加筋土法和加载预压法

在水工建筑物施工当中，针对软基的处理方法还包含加筋土法，主要是由土工合成材料或金属板条等具有抗拉能力的材料融入到软基土层当中，如砂垫层当中埋置土工织物材料，合理运用受位作用强的特点，有效整改整个基地应力分布方式，然后再借助于土颗粒位移和拉筋之间出现的摩擦力，促使土和加筋材料能够有效结合，进而减少变形频率，降低地基侧向位移的现象，最终实现加大地基承载力的主要目的；而加载预压法则是指借用于预压荷载作用，从而针对软弱地基开始固结，促使地基能有效提升自身强度，然后在施工之前把预压荷载卸掉，这样一来，不仅能有效提升地基承载力，还能降低地基出现下沉等现象。

2.4 高压旋转注浆法

在施工过程中借助气压、液压或者其它化学方法,将具有固化能力的物质掺入水工建筑地基土壤中,或者灌注到地基与水工建筑物之间缝隙中的软基处理方法叫做高压旋转注浆法。通常来说,高压旋转注浆法经常采用的浆液有黏土将、水泥浆、水泥砂浆以及硅酸盐等化学浆液。但需要注意的是,在运用该方法前,应该对地基中软基物质的有机物含量进行检测,如果软基中有机物含量过高或者过低,该方法的适用性还需进行进一步检验。

3 地基处理过程中常见问题及处理

管道堵塞，管道堵塞问题一般情况下会在长螺旋钻管泵内压CFG桩工艺流程当中出现。CFG桩施工效率会受到管道堵塞问题的影响。假如发生管道堵塞问题，会让工作的频繁性大幅度提升，与此同时也有一些材料没有办法正常应用，特别是在没有办法对故障进行处理的时候，有可能会在已经拌和完成的CFG桩混合材料当中出现硬结以及失水等问题，从而有可能再次衍生出来管道堵塞问题，后续各项施工工作的难度大幅度提升，从而引发管道堵塞问题。管道堵塞问题，一般是下文中所说的几个因素引发的。混合料配比不是十分科学合理，假如混合材料当中粉煤灰的数量不是十分充足，就会对混合材料的拌和性造成一定影响，从而引发管道堵塞问题。

在混合材料泵入的过程当中，除去上文中所说的问题，混合材料全部进入输送管以及芯管当中之后，需要立即将钻机提取出来，对后续混合材料的成桩效果做出一定保证，假如没有第一时间将钻头提取出来，那么钻头位置上会挤压出来一定数量的水泥浆，钻头阀门位置上产生堵塞以及水泥浆缺失问题，在上文中所说的这些问题的影响下，都有可能引发管道堵塞问题。

在粉细砂、粉细土混合到加固土层当中之后，钻杆钻进过程中剪切叶片的作用有可能对土体造成一定影响，在对液化土地造成影响的情况下，有可能引发窜孔问题，在遇到窜孔问题的过程中，应当使用下文中所说的这些措施进行处理。

如果加固地基窜孔发生几率比较高，应当提升桩距，以免对成桩的剪切力造成影响。尽可能规避在窜孔周围打桩并开展推进工作，以免对在成桩当中形成能量积累问题。在必要的情况下可以使用隔排打桩法，在打桩环节当中应当立刻将弃土清理除去，否则会对施工效率造成影响。

结束语

总而言之,水工建筑施工中软土地基的处理是一项相对繁琐、施工技术含量较高的工程,技术人员和施工人员进行具体操作时,应该充分了解建筑当地的气候环境、地质环境以及修建水工建筑物的具体用处,选择适当的方法进行地基加固。通过专业科学的手段处理好建筑过程中的软土地基,保证地基的承载力和稳定性,进而提升水工建筑的经济效应和社会效应。

参考文献

[1]贺氏能.刍议水利水电工程基础施工技术[J].黑龙江水利科技,2014,42(10):169-170.

[2]王秋昕.水工建筑物施工软基处理技术探讨[J].黑龙江科技信息,2016(13):218.

论文作者:张铎继

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷23期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8688d4020c7512a7c78968fc.html