# 高强混凝土的应用及质量控制分析论文_张浩,刘文龙

山东天润方园建筑工程有限公司 山东济宁 272000

摘要：随着我国科学技术的不断发展，工程施工技术水平快速的提升，各类不同的新型材料和工艺，使我国工程施工有了很大的变化。新型建筑材料的应用，极大地提升了工程的施工质量。目前，随着高强混凝土的应用，工程的整体承载力和结构安全性能也得到了极大的提升，推动了我国建筑行业的发展。

关键词：高强混凝土；应用；质量控制

1高强混凝土的性能特征

1.1强度高

高强度作为高强混凝土高质量的主要体现，其强度等级相对于普通混凝土，已步入至C60甚至C80标号，这种高强度混凝土正在融入各个方面的建设。（1）这个强度指的是应用强度高。（2）从混凝土本身来说，它的强度相较于普通种类的混凝土来说强度高。（3）在结构中的强度，这个强度高了，桥梁的承重性和耐用性有所提高。

1.2耐久性好

根据大量的调查、实验与研究，对于多种材料的实践测试，高强混凝土是混凝土中耐久性最好的。建设材料的耐久性好，会给建筑本身带来的影响如下。首先，材料耐久性好是指它的应用时间长，结构相对牢固。其次，在成本不变时，大多数设计师都会选择耐久性好的材料。最后一点也是最重要的一点，能够抵抗外界因素对桥体本身的影响。

1.3经济性强

从施工价格来说，希望可以降低成本，但是高强混凝土相对于普通混凝土来说，价格明显是偏高的。那么，为什么这种高价格成本的混凝土经济性强，这种经济性强体现在哪里？一项工程中包括了很多个阶段，而真正体验高强混凝土的经济性强主要体现在施工后期和使用期。在使用期间，因为它的耐用性好，整体结构就比较稳定，所以使用的寿命很长，从长远的经济效益角度出发，这种材料的应用经济性就很强。

2高强混凝土的应用

高强混凝土提高了混凝土结构的强度、耐久性等多个方面的性能，并且应用过程中，也很符合工业化预拌、机械化泵送标准，使高强混凝土，成为目前工程施工中一项成熟可行的技术，对工程质量的提高产生了很大的推动作用。高强混凝土主要应用于一些大型的建筑工程中，在一些浇筑体量大、钢筋密集或具有特殊功能的结。在当前的工程建设中，主要用于建设高层及超高层，以及一些建筑结构非常复杂的工程，这些都是高强混凝土的主要应用方面。在当前的高层建筑中，大部分采用剪力墙、柱承重方式，在做好前期工序后，再浇筑混凝土。在高强混凝土的浇筑过程中，通常都会采取“双掺”的技术方法，选用优质高强水泥，掺加特殊高性能外加剂，按照配比进行搅拌。然后，将搅拌好的混凝土静止，在静止堆放时，混凝土本身并未发生较大的变化，表明混凝土的流动性、保水性和粘聚性都非常好。高强混凝土具有较高的早期强度。整个施工程序非常方便、高效，且混凝土的强度和性能也非常好，同时缩短了混凝土的凝固时间。

3高强混凝土的质量控制对策

3.1做好高强混凝土的结构设计控制

高强混凝土在结构设计的过程中需要注意当高强混凝土受到较大载荷压力时呈现高度脆性的特征，延展性能较差，材料的整体延展性与结构构件的延展性有着十分紧密的联系。高强混凝土构件的主要受力部位需要通过加强箍筋的横向约束以提升高强混凝土构件本身的延展性，高强混凝土由于塑性变形能力相对比较差，导致实际钢筋锚固黏结应力的分布不均匀。因此，在进行钢筋设计及钢筋锚固部位的确定过程中，需要结合工程项目的实际建设要求，适当地加强设置横向箍筋。另外，高强混凝土的抗剪强度、抗拉强度以及黏结强度随着抗压强度的增加而增加，但是其比值却越来越小。所以，在进行高强混凝土构件力学性能处置的过程中，必须要按照实际建设需求合理地进行控制，谨慎处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，高强混凝土在受到外部压力时，与普通强度混凝土的应力应变曲线存在显著的区别，需要结合受压力区混凝土应力分布情况计算高强混凝土极限状态下正截面承载力，不能参照现行的数据进行规范和统计，结合工程项目建设要求得出安全准确的结果。

3.2添加剂选用与质量控制

市场上现有的高强混凝土应用效果更好，源于通过融合添加剂，优化传统混凝土性能。使用添加剂后，混凝土材料的强度、硬度都会增强。从添加剂与水泥量的比例来说，应该保持在1：20左右。当前建筑市场中，添加剂种类比较复杂，如果单一添加剂无法满足混凝土性能要求，就可以同时配比多种添加剂，或者使用复合外加剂。施工人员要控制好添加剂的比例，如果使用过量，会影响到最终混凝土材料的坚实度，例如：强度为C20等级以上的混凝土为事故混凝土，需要用C35混凝土来对其进行收缩处理，并重新拌制与浇筑。当前，减水剂是建筑工程普遍会使用到的外用添加剂，能够提高混凝土材料的抗压强度、酸碱比、泌水性。在检测其质量时，要从硬化时间、氯离子含量等方面入手。加入少量减水剂能够有效控制塌落风险，增强材料流动性。另外，减水剂还可以减少混凝土内气泡，强化均质性、沁水性、防冻性等。高强混凝土材料中常用减水剂为聚羧酸减水剂和荼系减水剂，在配置过程中要及时对减水剂进行取样与检测，保证添加效果最佳。

3.3高强混凝土拌和

在工程项目建设过程中，高强混凝土质量的控制通常由混凝土搅拌站通过抽样检测的方法进行确定。在高强混凝土检测时，需要考虑使用全时制检测方案，保证所有的装置和设备都能够满足工程项目建设的要求。原材料以及工程项目的建设计划需要与原定的目标和方案一致。通常，高强混凝土中往往添加有一定量的矿物外加剂和化学添加剂，以提升高强混凝土的强度和性能。不同类型的外加剂通常会产生不同的强度增长曲线。在进行原材料选择和控制的过程中，需要结合文献资料以及实践经验，注意不同商标和类型的外加剂所引起的整体功能的改变。同时，还需要严格按照规定控制高强混凝土的搅拌时间，避免过长时间的搅拌导致坍落度的损失增大，而影响整体混凝土的工作性能。

3.4高强度混凝土的运输和浇筑

高强度混凝土坍落度损失相对较快，所以一定要入模时间缩短，如果情况允许现场实际操作性前可以将拌和站在施工现场周边进行配置，这样可以让高强混凝土的运输时间大幅度缩短，如果拌和站在场外设置一定要选择交通运输较为方便的区域，防止在运输的时候出现离析和泌水等问题。在具体操作的过程中一定要严格的依照施工要求进行控制，符合施工组织的需要，加强高强混凝土拌和、振捣、浇筑过程中的管理严格的对各环节进行控制，尽量在一个小时之内完成全部的操作，让高强度混凝土密实度提升是确保强度的重要基础，所以在高强混凝土浇筑的时候一定要依照边浇筑边振捣的原则，利用高频振捣器来进行均匀的振动，防止出现漏振的问题。如果使用两层浇筑法，在振捣器插入下一层混凝土10厘米位置进行振捣的过程中一定要保证上下层混凝土形成完整的整体。在高强度混凝土浇筑卸料的过程中，自由落体的高度需要控制在两米以下，另外在不同强度混凝土交接位置进行施工的过程中，需要依照强度从高到低进行浇筑。

3.5高强度混凝土养护

在高强混凝土施工的过程中，一定要注意提高质量，防止出现裂缝，在此时一定要注意加强高强度混凝土的养护工作，在完成浇筑振捣之后，通过土工布进行覆盖，加强洒水，依照湿度、风力、外界温度等特点合理的对洒水量和水质进行控制，保证高强混凝土表面的湿润性，确保混凝土在养护过程中获得一个较好的环境，通常养护时间需要超过15天，如果混凝土强度达到设计强度90%才能停止养护。

4结语：

综上所述，高强混凝土的应用以及质量控制对于建筑物的持续稳定建设以及建筑物整体性能提升具有十分关键的作用和价值，需要加强对高强混凝土的应用以及质量控制的重视，明确高强混凝土应用的主要方向以及质量控制的具体对策，促进我国建筑行业的可持续发展。

参考文献：

[1]钟海敏.高强混凝土实际生产中质量控制[J].江西建材,2017(13):73.

[2]赵艳芝.水利水电工程冬季施工混凝土技术应用及质量控制[J].科技创新与应用,2017(35):152-153.

论文作者:张浩,刘文龙

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/86a5ea7b08b0c42c2a5e9b0d.html