# 浅析化工厂电力线路和电气设备的消防安全检查管理论文_陈斌

广州市安益职业安全事务咨询有限公司 广东 广州 510405

【摘要】化工企业是一个危险程度较高的行业，化工生产过程较为复杂，而且专业化程度较高，化工企业的安全生产会受到很多外界因素的影响，其中电力线路和电气设备最为显著。本文主要针对化工厂电力线路和电气设备的消防安全检查管理方面的问题进行分析，进一步探讨了化工厂电力线路和电气设备消防安全检查管理水平提升的方法。

【关键词】化工厂；电力线路；电气设备；消防安全；检查管理

化工厂在生产过程中会产生较多的有毒有害物质，并且很多化工厂的生产原料具有易燃易爆的特性，如果化工厂对这些生产原料缺乏科学有效的管理，就很容易产生重大的消防和安全事故，给工作人员的生命财产安全带来巨大的威胁，并且给化工企业造成难以弥补的经济损失。化工厂的正常运行需要应用到较多的电气设备，这就必须建立较为完善的电力线路，以保证电气设备正常高效的运转，为了保证生产经营的效率和质量，化工厂应该加强对电力线路和电气设备的消防安全检查管理。

1.化工厂电力线路和电气设备安全检查管理概述

化工厂在对电力线路进行安全检查管理时应该重点关注架空线路、电缆线路以及车间配电线路的安全检查工作，而化工厂在对电气设备进行安全检查管理工作时则应该集中于变压器、电动机以及发电机等部分的运转是否正常。化工厂的安全检查管理工作不仅仅可以保证工作人员的生命安全，而且还可以对社会经济的发展起到积极的促进作用，化工厂可以通过安全管理工作来实现经济效益的最大化，一方面化工厂的安全管理工作可以保证生产经营活动的正常运转，从而为化工厂带来巨大的经济利益，另一方面化工厂的安全管理工作能够降低安全事故发生的概率，这样可以降低事故造成的经济损失，也是一种十分重要的经济效益。

2.化工厂电力线路和电气设备消防安全检查管理中的问题

2.1电力线路中存在的问题

2.1.1架空线路中的安全缺陷

架空线路是化工厂电力线路中较为重要的组成部分，架空线路主要是将电力线路进行架空安装，以更好的节约化工厂空间，并且还可以很好的防止电力线路对正常生产活动的影响，保证化工厂工作的效率。化工厂中的架空线路如果管理不善就很容易出现断裂或者是火灾，这就会给工作人员的生命安全造成巨大的威胁，同时化工厂架空线路在长时间的运行过程中受到外界因素的影响程度较大，这就很容易出现接触不良的问题，甚至可能引发巨大的火灾。化工厂的架空线路设计不科学以及导线连接不合理，这就很容易增加电力线路工作负荷，造成导线的发热，从而引发安全事故。此外架空线路由于缺乏实时的监管，很多导线在长时间运行过程中就会出现表皮老化或脱落，使得输电导线直接暴露在空气之中，这就增加了电力安全事故发生的几率。

2.1.2电缆线路中的安全问题

电缆线路在化工厂电力线路安装过程中主要是采用埋藏地下的方式，这种电力线路安装的方式不仅仅能够节省化工厂的空间，而且还能够有效的降低外界因素对电缆线路影响，但是由于电缆线路埋藏在地下，这样就增加了电缆线路维修的难度，更不利于电缆线路日常的安全检查工作。化工厂在日常的生产过程中需要应用到较多的大型设备，这就对电缆线路的输电提出了较高的要求，一旦电缆线路承载较大的负荷就很容易引起发热，电缆线路在长时间的运行过程中也会出现表皮脱落的情况，并且电缆线路埋藏在地下，当表皮脱落的电缆线路遇到地下渗水时，就会出现短路的情况，这就很容易造成巨大的火灾和触电事故。

2.1.3车间配电线路的安全问题

车间配电线路存在很多暴露在化工厂空气中的部分，这些部分很容易受到空气的影响而出现严重的氧化现象，例如电力线路的插头部分。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时车间配电线路的接头位置很容易出现发热的现象，化工厂在车间电力线路周围放置易燃易爆的物品就很容易造成爆炸等安全事故，给工作人员带来生命安全带来威胁，并且还会给化工企业造成巨大的经济损失。

2.2电气设备的安全问题

化工厂的正常生产经营需要应用到较多大型的电气设备，在对电气设备进行安全检查管理中主要是对变压器、电动机以及发电机等方面。化工厂中电力设备在运行过程中极易产生大量的热量，如果不能做到很好的散热，就会给电气设备造成较大的故障，从而保障电气设备的正常运转。

2.2.1变压器的安全问题

化工厂中变压器所承担的电气设备较多，并且很多时候化工厂中电气设备一直处于运行状态，这就很容易造成变压器负荷过大，变压器在长时间超负荷运行过程中就极易出现故障，甚至是导致变压器烧焦，温度过高而导致火灾等情况，从而严重影响化工厂的正常生产经营活动。

2.2.2电动机的安全问题

化工厂中电动机出现故障主要表现为电压和电流出现超标，这就很容易造成电动机出现故障，但是发电机的安全问题解决措施较为简单，只要化工厂工作人员的安全意识提高，就可以较为容易的避免发电机造成的安全事故，从而保证化工企业的正常生产经营活动。

2.2.3发电机的安全问题

发电机在化工厂中占据着十分重要的地位，但是对发电机管理不善就很容易出现发电和火花现象，而这些火花和发电就很容易在化工厂生产经营过程中出现安全事故，并且很多化工厂内的原材料具有易燃易爆的特性，这就很容易造成造成爆炸或者是火灾等事故。

3.化工厂电力线路和电力设备消防安全检查管理的措施

3.1电力线路的安全检查管理

化工厂在电力线路的安全检查工作中主要考虑以下几个方面：第一，架空线路的安全检查，化工厂在对架空线路进行安全检查工作的时候应该充分考虑到外部环境因素对其的破坏，并且还应该建立定期检查制度，规定架空线路安全检查工作的人员、周期以及内容，此外工作人员还应该根据实际情况增加架空线路安全检查的频率，例如在雨雪天气等恶劣的气候条件下。第二，电缆线路的安全检查工作，化工厂应该安排专门人员对化工线路进行安全检查，并且在安全检查工作之前应该详细了解电缆线路的安装和结构等情况，并且应该对电缆线路埋藏位置进行标记。第三，车间配电线路的安全检查工作，化工厂应该根据车间配电线路的实际情况制定科学高效的安全检查方案，并且还应该对电力线路的接头位置进行定期的安全检查工作。

3.2电气设备的安全检查管理

化工厂在进行电气设备安全检查工作时应该着重进行以下几个方面的操作：第一，变压器的安全检查工作，这就需要工作人员对变压器的运行环境进行检查，一旦出现嘈杂声音和烧焦气味，就应该采取相应措施处理问题。第二，电动机的安全检查工作，化工企业应该保证电动机转速正常，并且还应该对电动机的电流和电压进行控制和管理，保证电动机外壳和漏电保护设施的完整。第三，发电机的安全检查工作，化工厂应该保证发电机线圈和铁芯的质量，确保发电机不出现放电和火花，一旦发现相关的问题，应该及时上报领导，由相关部门安排专门的技术人员来处理发电机故障问题。

4.结束语

综上所述，化工厂在生产过程中对电力线路和电气设备的消防安全要求较高，这就需要化工企业采取科学高效的措施提高电力线路和电力设备的消防安全检查管理，化工企业还应该建立健全安全检查管理制度，从而保证化工厂高效安全运行。

【参考文献】

[1]张小洁,马龙,彭涛. 化工厂电力线路和电气设备的消防安全检查管理[J]. 价值工程,2013,16:162-163.

[2]汪亚宁. 化工厂电力线路和电气设备的消防设备安全管理[J]. 化工管理,2016,13:122-124.

[3]蒋利国. 化工厂电力线路和电气设备的消防设备安全管理[J]. 现代装饰(理论),2014,05:207.

论文作者:陈斌

论文发表刊物:《科技中国》2016年7期

论文发表时间:2016/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/86b6bb581fcafd454e6fdb41.html