# 浅谈水利水电工程施工技术要点论文_尹小萍

寿县淠史杭灌区工程指挥部办公室 安徽淮南 232200

摘要：水利水电工程对整个社会的影响是不容忽视的，水利水电工程的施工技术与水利水电工程的效益有着直接的关系。伴随着我国科技的不断进步,水利水电工程涉及的技术也快速的发展起来，大大推动了水利工程的发展，因此，水利水电工程技术的应用，一定要能够推动水利水电工程的发展，并确保工程发展的顺利而又稳定的进行。文章主要针对水利水电工程的施工技术进行简要的探讨。

关键词：水利水电； 工程施工； 技术要点

引言：最近几年，我国的水利水电工程建设事业得到了前所未有的发展。而随着社会经济和现代科技的不断进步，水利水电工程的施工技术也取得了长足的发展。在水利水电工程发展的过程中，不断优化水利水电工程的施工技术，已经渐渐成为了水利水电工程的核心。水利水电的工程施工，关键就是技术，这也是工程质量得以保证的关键。只有水水利电工程的施工技术得到了优化，才能更好的管理和控制水利水电工程，进而促进社会效益和经济效益的实现。

1.水利水电工程地基方面的施工要求

1.1在工程正式施工以前，要充分的了解施工区域的具体状况，要对区域的地质条件进行全面的掌握，结合该地区的地质勘察报告进行具体施工方案的确定，如果施工地点的地形比较复杂，就需要将周围的不稳定因素提出来，尤其是地震带、水源等一类的问题; 如果施工地点处于山区，还要将地质的构造、地形、岩层以及地貌等问题考虑在内，防止因为泥石流事故而导致出现无谓的人员伤亡。在土地开挖之前，如果遇到了阻碍施工的问题，必须妥善的进行处理。还要对施工区域的装卸区、桥梁、道路等进行加固、加牢和加宽，使交通工具和施工机械得以顺利的通行，也确保装卸货物空间的安全性。

1.2在土地开挖的时候，很容易出现滑坡等问题，必须进行及时的处理。在对定位桩、定位线，标高、基准点和基槽等进行二次放线测量的时候，一定要进行再次检测，还要将校验的数据记录好，确保与要求的条件相符合。如果在这期间有问题出现，就需要及时的进行解决。

2.水利水电工程施工技术要点

2.1坝体填筑的施工技术

坝体填筑工程的施工技术中，最为关键的就是坝面的流水作业，流水作业的展开主要包括以下几个方面：

（1）对坝面流水作业的方向和工作段大小进行划分，划分的过程一定要确保与坝面面积相符合，另外，也要与施工机械的正常作业要求相符合。同时，施工的宽度一定要确保宽于碾压机械能错车与压实的最小宽度；长度要与碾压机械的作业要求相符合。

（2）按照主要的作业内容，可以将坝体填筑工序进行细致的划分，坝体填筑工序的步骤主要受具体的填筑面积、铺料方式、施工强度和季节等因素的影响。

(3)应该控将填筑土料的作业时间控制好，为了防止冬季施工的时候热量的流失，应该尽可能的减少作业的循环时间。

(4)在完成流水作业以后，一定要提前制定出流水作业程序的工序数目和流水作业的单位时间。完成流水作业之后，才能进入到卸料和平料的作业当中。

2.2围堰和施工导流的施工技术

水利水电工程在施工的过程中，若施工场地在河流的上游区域，水利水电工程的建筑建设一定要保证是在干燥而又稳定的土体岸坡上进行，这时通常都会通过围堰技术的采用，来将水体引向预定的下游位置，使河流得到一定的疏导。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在水利水电工程的施工中，一定要将施工场地内的气温条件、地质结构、水文特点等自然因素进行综合的考虑。假如是比较小的流水量亦或是在枯水季节展开施工，就能够最大程度的使导流工程的作业难度与作业量降低，进而使生产效率得到提高、使施工成本得到节约。在导流施工方面，应以我国的相关规范和标准作为依据，充分考虑河流的周期性变化，在生产活动的组织安排方面一定要明确和合理，使项目的物质资源、财力、人力得到优化配置。通常在场地条件较好的情况下，如果自然条件也适合，是最适合采用分期围堰导流的方法的。水利水电工程中围堰的增设，能够为水利枢纽建筑结构的施工建设打下良好的基础，在进行水利枢纽建筑结设计构的时候，要先进行水工模型试验的开展，同时验证结构物的安全性、稳定性以及实施的效果，并做好围堰结构平面布置的规划和设计，这样能够使航运排水的困难得到缓解，使围堰作用得到最好的发挥。

2.3预应力锚固的施工技术

在水利水电工程的施工中，预应力锚固技术是重要的工程措施之一，是对预应力岩锚和混凝土预应力拉锚的总体称呼，对水利工程来说，是带来经济效益的重要条件之一，其适用面时是比较广的，不仅能够对原有的建筑物进行加固和补强，还能够将其独特的功能在新建工程中显示出来。该技术的优点比较突出，而且是其特有的，那就是能够进行拉应力的传递，该优势现在得到了国内外业界各个部门的高度重视。预应力锚固技术是在预应力混凝土的基础上逐渐发展起来的。此项技术能够结合 GSP ，对基岩或建筑物预先进行主动的预应力的施加，有助于方向、大小及锚固深度的制定，从而确保加固能力实现和受力条件的改善

2.4混凝土的碾压施工技术

水利水电工程施工的过程中，混凝土是不能缺少的一个重要因素，是水利水电施工质量得以保证的重要基础。混凝土碾压技术实际上就是指通过混凝土混合物的利用，完成工程浇筑的技术，混凝土碾压技术的效益比较高、成本比较低、性能比较强，整体优点比较突出。在水利水电施工的过程中，混凝土碾压技术要想得到进一步的优化，需要注意以下几个方面的问题：

(1)做好混凝土碾压技术的分类工作。混凝土的碾压是目前水利水电施工过程中的一种比较新型的施工材料，主要包括贫碾压混凝土、水泥和砂石混合碾压的混凝土以及高粉煤灰碾压的混凝土等多个不同的种类。因此可以这样说，要想使混凝土的总体质量得到切实的保证，一定要认真进行碾压混凝土的不同类别的区分，结合各自不同的特点完成材料的调配。

(2)提升混凝土砂石骨料的应用。在现如今的水利水电工程的施工当中，混凝土是一种非常重要的建筑材料。混凝土材料通常都需要根据既定需要的比例进行配比。不同的配比比例产生的混凝土的材质是不相同的。如果没有选对材料，或者配比材料的比例不合适，都会严重影响混凝土的质量，最终使整个工程都受到严重的影响。砂石骨料是混凝土不可缺少的一种材料，其性能和具体的比例都与混凝土的质量直接相关。特别是在混凝土需求量比较大、所需的砂石骨料的粒径也相对较大的情况下，其影响是尤其明显的。在施工的过程中，虽然对砂石骨料的粒径的要求都有相应的标准，但是，还是要严格的进行把控，砂石骨料如果与标准不相符，就会严重降低混凝土的强度和粘结力。

(3)合理进行混凝土添加剂的应用。在水利水电工程的施工过程中，混凝土是不可缺少的，因此混凝土的外加剂就自然成为了施工的必需品，成为水利水电施工建设的重要材料之一。我国目前对混凝土外加剂的使用，已经有了几十年的历史，所以，在这方面已经积累了不少的经验。

3.结语：

在我国的经济建设中，水利水电工程占据的地位是非常重要的，水利水电的施工技术发展如何直接影响工程的进步。不断探索水利水电的施工技术，及时的解决施工技术中的存在的各种问题，也是水利水电技术得以提高的一个重要环节。所以，我们必须长期致力于水利水电施工技术的学习，并不断的进行深入研究，将该技术不断的运用到实践当中去。

参考文献：

[1] 浅谈水利水电工程施工技术要点_百度学术-陈忠元 - 《城市建设理论研究:电子版》 - 2015

[2]刘间德，水利水电工程中地基施工的新技术[J].陕西水利，2011( 06)

论文作者:尹小萍

论文发表刊物:《基层建设》2016年24期8月下

论文发表时间:2016/12/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/86dc3e4116682eeef4406bff.html