# 小议房屋建筑桩基础工程的施工技术及施工管理论文_王开飞

摘要：桩基础工程在建筑工程地基施工中得到广泛应用的主要原因，在于其具有较高的承载力及稳定性，对提高建筑物的质量起着重要作用。建筑工程施工中桩基础施工质量的好坏直接影响到建筑工程的质量。基于此，本文就房屋建筑桩基础工程的施工技术及其施工管理进行分析，以供参考。

关键词：房屋建筑；桩基础工程；施工技术；施工管理

1.桩基础工程概况

桩基础工程属于建筑基础形式的一种，其构成成分包括连接于桩顶部的承台及基桩。就桩端支承情况而言，桩基础工程可简单划分为高承台桩基及低承台桩基，两者的不同之处表现为：高承台桩基桩身上半部分均裸露于地面，且承台底部也露出地面；低承台桩基桩身全部均被掩埋在土内，且承台地面直接接触土体；

桩基础之所以被广泛应用于房屋建筑施工中，理由是利用桩基础将有助于把建筑物全部竖向荷载成功转移至桩基四周土层，尤其是建筑物遭遇严重地质灾害时，桩基础的优点更是体现的淋漓尽致，即桩基础将有助于最大程度降低建筑物受力变形或倾斜现象的出现，从而确保建筑结构的稳定。

2.房屋建筑桩基础工程施工技术

2.1预制桩施工技术

2.1.1钢筋混凝土预制桩的制作

所谓钢筋混凝土预制桩即用钢筋混凝土做成的预制桩，这种预制桩做成以后比较坚固，想要达到施工使用的坚固度必须保证预制桩的质量合格，必须要个按照工序制作。在打桩时，要将主筋和钢筋网连为一体，保证桩可以承受打桩时的冲击力。在浇筑混凝土的时候，要保证工作的连续性，不能中断，这样才能保证桩的密度一致。此外，工作中还必须保证桩顶和桩尖以及桩表面的平整，不能出现超过标准要求的蜂窝，出现过多蜂窝的预制桩是不合格的。

2.1.2钢筋混凝土预制桩的起吊

钢筋混凝土预制桩制作完成以后，需要运输到施工场地，运输之前要确保预制桩为合格产品，对于近距离运输，可将滚筒垫在桩身下面进行运输；当运输距离较大时，应用平板拖车拖动运输。桩身下还应当设置支座桩的堆放也应按照相应要求进行：堆放地面保持平整结实，桩身下部应垫有垫木以防止桩身滚动，堆放的层数不宜过多，以不超过四层为佳桩身上应该贴有标记其规格的标记。

2.1.3桩头处理技术

在预制桩打入地基后，一般桩头会有多余部分，多余部分应当凿去。凿去的方法有多种，如风镐、无声爆破法等。凿去过程不得将桩身的混凝土凿裂桩身主筋应当锚固，伸入承台内部，当预制桩桩顶标高未达到设计标高时，应采取焊接措施，将桩顶混凝土清除，焊接主筋至设计要求标高，并采用与预制桩桩身同种强度同种型号的混凝土进行浇筑养护。

2.2灌注桩的施工技术

2.2.1冲、磨孔灌注桩

进行钻孔桩施工时需要先排除钻孔处的土，然后清理干净孔底的渣土残留，之后放下钢筋笼，完成准备工作后，开始浇灌混凝土。对于桩孔直接为650mm或600mm时，通常选用回转机具开孔，桩长为10m到30m，单桩的承载力1MN-2MN。

2.2.2沉管灌注桩

沉管灌注桩采用振动冲击和锤击振动的方式进行沉管开孔。这种灌注桩施工技术常见的直径为300mm到500mm之间，桩长通常小于20m，这类桩可以打至粗砂层和硬粘土中。经常使用的480mm桩和340mm桩，锤的质量分别为3t和1t，单桩的轴向承载力分别为500N-700N和250N-350N。建筑工程中采用这种桩基技术的优点是打桩进度快，工具设备简便，成本低廉。主要不足是这种方法容易引起断桩、混凝土强度不足、局部夹长以及桩身截面的局部缩小等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.3挖孔桩

这类灌注桩方式根据实际情况采用机械或者人工挖孔灌注。这里简单介绍人工挖孔时的一些经验。挖孔深度到达0.9m到1m之间时就可以开始喷射混凝土护壁，同时插筋连接上下圈。待深度达到预定值时，进行扩孔工作，最后安装钢筋笼进行混凝土浇筑。实践中需要注意：挖孔桩的直径通常要大于1m，深度要小于30m。

3.房屋建筑桩基础工程的施工管理

3.1施工前管理

3.1.1施工现场及周边环境的踏勘

在施工前，应对桩基施工的现场进行全面踏勘，以便为编制施工方案提供必要的资料，也为机械选择、成桩工艺的确定及成桩质量控制提供依据。

3.1.2技术准备

①施工方案的编制。施工前应编制施工方案，明确成桩机械、成桩方法、施工顺序、邻近房屋建筑物或地下管线的保护措施等。

②施工进度计划。根据工程总进度计划确定桩基施工计划，该计划应包括进度计划，劳动力需求计划及材料、设备需求计划。

③进行工艺试桩。为确定合理的施工工艺，在施工前应进行工艺试桩，由此确定工艺参数。

3.2桩基础工程现场的施工管理

对于预制桩，不论是锤击、静压或是振动打桩法，打桩机械自重均较大，在场地平整时还应考虑铺设一定厚度的碎石，以提高与打桩机械直接接触的地基表面的承载力，防止打桩作业时桩机产生不均匀沉降而影响打桩的垂直度。一般履带式打桩机要术地基承载力为100～130kPa。如铺设碎石仍不能满足要术时，则可采用铺设走道板的方法，以减小对地基土的压力。

对于灌注桩应根据不同成孔方法做好场地平整工作。如采用人工挖孔方法，则在场地平整时需考虑挖孔后的运土道路；当采用钻孔灌注桩时，则应考虑泥浆槽及排水沟。近年来，在大城市实行了钻孔灌注桩硬地施工法，即在灌注桩施工区先做混凝土硬地，同时布置好泥浆池、槽及排水沟等，然后在桩位处钻孔成桩。该法使泥浆有序排放，做到了文明施工，同时也大大提高了施工效率。在沉管灌注桩施工时，场地平整的要术与预制打入桩类似，由于其沉管时亦需用锤击或振动法，桩机对地基土的承载力也有较高的要求。

3.3施工现场放线定位的管理

桩基础施工现场轴线应经复核确认，施工现场轴线控制点不应受桩基施工影响，以便桩基施工作业时复核桩位。

3.3.1定桩位。定桩位时必须按照施工方格网实地定出控制线，再根据设计的桩位图，将桩逐一编号，依桩号所对应的轴线、尺寸施放桩位，并设置样桩，以供桩机就位定位。定出的桩位必须再经一次复核，以防定位差错。

3.3.2水准点。桩基施工的标高控制，应遵照设计要求进行，每根桩的桩顶、桩端均须做标高记录，为此，施工区附近应设置不受沉桩影响的水准点，一般要求不少于2个。该水准点应在整个施工过程中予以保护，不使其受损坏。桩基施工中的水准点，可利用房屋建筑高程控制网的水准基点，也可另行设置。

结束语：总而言之，桩基础工程作为整个建筑工程的重要组成部分，其施工质量对建筑物的质量有着重要的影响。所以，在进行建筑工程桩基础施工过程中，要根据建筑工程的实际特点选择合适的桩基础类型，掌握其施工技术，同时还要在具体施工过程中做好施工管理工作，保证工程施工的顺利进行，为建筑业的良性发展做出应有的贡献。

参考文献

[1]秦霞.建筑工程桩基础技术的应用[J].商品与质量?房地产研究.2014.

[2]李英等浅析建筑工程桩基础施工技术[J].房地产导刊.2014.

[3]节春利 高层建筑桩基础工程施工管理关键技术分析[J].房地产导刊.2014.

论文作者:王开飞

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第33期

论文发表时间:2018/4/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/870daa37314126d7c9130fb5.html