# 公路路面微表处养护施工技术论文_徐朝,张亚勤,范瑶

济南市公路管理局 250014

摘要：随着各领域的不断提高，促进公路的规模不断扩大。传统公路养护多采用填补坑槽、铣刨修补、加铺沥青罩面等方式，此类施工法往往成本较高，效率相对偏低，因此，路面预防性养护技术在公路养护施工中得到了大量使用。预防性养护有效防治路面轻微损坏问题，还能节约成本。

关键词：公路路面；微表处养护；施工技术

引言

沥青路面养护效果会直接影响沥青路面的质量。在沥青路面养护施工时，应用微表处养护施工技术，可以有效提升养护施工的效率，降低成本，全面提高路面质量，确保车辆行驶安全，满足交通运行的需要。

1微表处技术特点

1.1施工周期短

沥青路面在养护施工的过程中，采用微表处养护施工技术不会给公路运行产生不利影响，在施工完成2h后即可开放交通，能有效预防交通堵塞现象。

1.2改善路面安全性能和抗滑性能

在长期应用中，路面因受外部环境的影响与雨水冲刷，地基结构容易产生比较严重的病害。采用微表处养护施工技术对病害区进行处理，可以有效解决损坏路面的结构问题，还能提高路面综合性能，确保交通行驶的安全性。从当前实践应用的角度出发，微表处技术常用于处理沉陷、车辙、泛油、松散等病害，可有效延长路面的使用寿命。

1.3节约能源

与其他养护施工技术不同，应用微表处养护施工技术可以有效节约能源。在沥青路面养护施工环节，微表处养护技术将沥青加热到规定的温度后即可施工，不存在再次加热的问题，所以节约能源，且施工效率较高。

1.4降低环境污染，改善施工环境

通过微表处养护施工技术实施沥青路面养护，一般只需要在常温条件下进行，因而可以有效避免砂石料性能和改性沥青材料性能受温度的不利影响。采用微表处养护施工时，不会给周边自然环境造成影响，可以保证生态环境的质量。

2微表处配合比设计

2.1原材料选择

（1）改性乳化沥青。根据施工要求，可采用改性乳化沥青材料作为微表处施工材料，保证施工技术指标满足要求。（2）集料。基于经济性原则，选择当地厂的玄武岩材料作为集料，应保证其清洁、干燥等特点，其技术指标需满足规范要求。

2.2配合比设计

（1）骨料要求。按照病害现状、交通量与气候等实际情况，采用微表处施工。骨料质量将对施工质量造成严重影响，为此，在骨料选择时可需重点考虑骨料的级配、抗压碎能力等参数，根据要求，只能采用满足级配要求的骨料，才能保证混合料的密实度满足要求。（2）确定最佳沥青用量。一般可通过湿轮磨耗试验、负荷车轮试验进行最佳沥青用量的确定。沥青用量最小值可通过湿轮磨耗试验确定，从而获取油石比，此外，浸水1h之后，获取的湿轮磨耗值可进行混合料磨耗能力、沥青和集料的裹附能力的准确评价;当浸水6h之后，通过湿轮磨耗值可对混合料的抗水损能力进行评价。在不断增加混合料耐磨耗能力、抗水损害能力的过程中，湿轮磨耗值将随之降低。而沥青用量最大值可通过负荷车轮试验确定，从而避免沥青用量太大，导致路面泛油问题频发。最终经试验可确定，油石比范围为6.5%～8.5%，7.0%为最佳油石比。（3）确定最佳用水量。在微表处施工中，水是最重要的材料之一，在拌和、摊铺等施工环节，只有保证用水量满足设计要求，才能保证混合料质量，若含水量不足，则会影响拌和质量;若含水量过高，则会出现离析等问题，针对本次工程，经验证可将总含水量控制在12%～20%之间，乳化沥青内含水量去除之后，可在6.5%～10%之间控制外加水量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3微表处技术在路面预防性养护中的应用

3.1施工前准备

在公路沥青路面养护施工环节，应该根据施工工艺的要求，对沥青路面进行全面清洗，保证其清洁度达到要求，且待表面干燥后才能开始养护。如果沥青路面出现病害问题，要立即采取有效的措施进行处理，以提升其平整性。一般来说，路面存在的病害问题主要包括裂缝、坑槽、车辙等。在施工开始前，需要采取措施处理病害，对于一些比较特殊的部位，要进行灌缝施工。微表处技术应用前，要根据工程需要计算工程量，采用半封闭的方式进行施工，单次施工的路段长度确定为1km，以更好地降低对交通运行的影响。

3.2材料选取

微表处养护技术所用施工材料为混合料，主要成分为乳化沥青、改性剂、集料、水等，具备较好的综合性能，可用于承载力较高的路面维护。从工程技术要求角度出发，对微表处施工材料的选择要求如下。（1）改性乳化沥青：主要利用多种添加剂来提升沥青材料的综合性能，可以更好地促进微表处与路面的黏结，为此要选择合适的乳化剂与改性剂。其中，改性剂应该结合当地的气候条件和交通运行状况来选取，保证施工材料的性能满足要求。（2）集料的选用：粗集料作为路面的骨架结构，需要选择硬度高、耐磨性强的石料，同时还需要加入一定量的细集料和矿粉材料，且含砂率为65%，材料坚固性小于30%，以保证结构的密实性和黏结力达到要求，保证材料的和易性符合标准。（3）其他材料的选择：水泥、石灰等材料的干燥度要满足要求，各项性能符合工程需要，添加量需要控制在矿粉材料的3%以下；水内不能含有易发生化学反应的盐类物质，也不能使用杂质含量过大的自来水。此外，加水量对于混合料的浓度、和易性会产生直接影响，所以需要严格控制水的加入量，以保证混合料的性能满足使用要求。

3.3混合料摊铺工作

采用微表处养护施工技术进行摊铺施工前，要将摊铺机行驶到指定位置；根据工程设计方案控制摊铺槽拱度、宽度、摊铺厚度等参数；要将各施工材料同时加入拌和设备并进行有效拌和，保证沥青浆液的均匀性达到要求，并结合工程实际需要设置螺旋分料器转速及出料口方向。在摊铺施工环节，要严格控制摊铺速度，避免过快或过慢的情况发生；不能随意调整摊铺施工速度，若混合料的下降速度超出规定要求，应适当降低车辆行驶速度，防止在某个位置材料流入过多而发生淤积；利用设备对路面进行自动找平，防止路面不平；摊铺车辆要保持匀速、直线行驶，有效避免离析现象的发生；对于一些边角位置，需要采用人工找平的方式加以处理，确保各个部分达到工程质量要求。

3.4路面压实

路面压实需要按照初压、复压、终压的顺序进行，并确保各环节施工质量达到标准要求。在整个压实环节，要进行全面的质量监督与管理，及时发现并解决质量问题，确保整体质量达到要求。

结语

近年来，我国交通量不断增加，交通压力越来越大。一般情况下，沥青路面修建早期均会产生不同程度的病害问题，若不及时处理势必会损坏路面结构，甚至会增加后期公路养护施工难度，如何及时、有效地采取养护措施进行路面病害防治显得尤为重要。在沥青路面结构性破坏之前，可通过预防性养护措施加以保护，从而提升路面路用性能。采用微表处技术进行路面养护维修，可有效修复路面，提高路用性能，具有良好的养护效果。

参考文献

[1]李勇.高等级公路沥青路面微表处施工技术及抗滑性能分析评价[J].四川建材，2018(4):131－133.

[2]张永生.微表处技术在公路养护工程中的标准应用[J].中国标准化，2018(18):196－197.

[3]李锐.公路工程微表处养护施工技术的分析[J].中国科技纵横，2018(15):95+98.

[4]李杰，宋荣方.微表处技术在高速公路养护中的应用[J].中国市政工程，2019(3):16－18.

[5]秦九林，蒋平.微表处技术在G322线一级公路沥青路面养护工程中的应用及使用效果[J].黑龙江科技信息，2019(28):276.

[6]刘辉.微表处在公路路面预防性养护中的应用[J].交通世界，2019（17）：16.

论文作者:徐朝,张亚勤,范瑶

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/87241794d6ba2f8a4ec50eee.html