# 住宅小区10kv配电设备的安装工艺与调试技术探究论文_徐飞菲,张伊智

(国网山东省电力公司滨州市沾化区供电公司 山东滨州 256800)

摘要：住宅小区10kV配电设备的安装与调试，关系到居民用电安全性，同时对电力能源的科学合理分配与输送具有重要指导作用。本文主要分析住宅小区10kV配电设备安装前的准备工作，并且根据现有技术和工艺，对住宅小区10kV配电设备的安装和调试方法进行重点描述，以期提升小区供电稳定性。

关键词：住宅小区；10kV配电设备；安装工艺；调试技术

引言：随着经济发展和社会进步，人们对电力能源的需求越来越大，住宅小区10kV配电设备的安装与调试工作变得尤为重要。实践表明，对供电系统中母线、变压器等设备的安装与调试是否合理，直接关系到供电设备运行的安全性，对小区居民的生活也产生影响，因此，需要对相关安装技术和调试方法进行明确。

1 住宅小区10kV配电设备安装前准备工作

首先，鉴于10kV配电线路是连接居民最直接的部分，对住宅小区居民的日常用电需求产生深远影响，因此，需要对配电设备的安装方案进行科学有效的研究与讨论，在此基础上，致力于为居民提供稳定的电力能源供应，切实维护居民的用电安全。实践工作中，为强化配电设备安装与调试效果，需要做好安装前的准备工作[1]。

其次，技术人员应熟练掌握配电网络设计图纸，对图纸进行严格的会审和查阅，并且对图纸中的内容与实际的设备安装情况进行对比，确保配电设备的安装原理和电气管线的布置科学合理，同时，技术人员在设备安装前应具有安全意识和工作能力，对电气线路的安全走向位置和安全距离等要素进行控制，保证设备安装工作在安全可靠的技术标准下实施。

最后，配电设备安装前，工作人员也需要了解实际的施工条件，对电气设备的材料、型号和安装技巧等要素进行全面了解，并且对安装施工中应用的工具进行熟练掌握，在此过程中，为提升设备安装中的安全性，还需要制定完善的施工措施，对高空作业、带电作业进行必要的防护，切实保证施工技术人员的人身安全。此外，对临时用电装置、设备安装材料和具体的施工作业技术进行事前声明，为10kV配电设备的安装做好充足准备。

2 住宅小区10kV配电设备的安装与调试技术

2.1 母线调整

在10kV配电设备的安装过程中，应注重对母线的形态进行调整，倘若发现母线出现变形，则需要及时检修，以此确保安装技术应用的合理性。具体工作中，相关人员需要利用母线矫正机，对运输途中和装卸环节出现的变形母线进行矫正，在此过程中，需要利用千斤顶对母线形态做出进一步调整。其操作手法和技术规范明确如下：技术人员提起手柄，将母线放置在平弯机轮轴之间，保证母线弯曲部分位于轮轴正中心以上，待位置确定无误后，方可利用龙门压力丝杆，同时将平弯机手柄向下按压，以此达到母线调整的目的。

需要特别强调的是，在母线的安装过程中，应保证足够数量的电缆，同时，确保电缆起始端、线路走向和规格型号的准确性，并保证电缆母线弯曲半径应符合规格要求，以防止过度弯曲引发的电缆安装技术问题。在母线的铺装中，应确保安装温度和条件符合行业要求，其实际的温度应维持在0℃以下。住宅小区10kV配电系统中，针对母线的安装，技术人员应将母线直接连接在螺杆上，如图1所示：

图 1 母线与螺杆连接示意图

图中，1的位置为母线，2为螺杆结构，3位置处固定铜螺母，4固定刚螺母，通过对母线的科学合理安装，为住宅区人们用电安全与稳定贡献主要力量。

2.2 变压器安装

变压器的安装中，需要检查变压器中应用的高压线是否发生损坏或移位的问题，并且注重对变压器绝缘子部分进行防护，避免因防护工作不及时，导致的线路短路和变压设备应用不合理问题。具体工作中，技术人员还需要对变压器装置中的温度控制仪器和显示装置进行保护，并且对相关装置的应用状态进行检查，发现问题及时处理，避免存在安全隐患，影响10kV配电线路安装工作正常开展。

同时，在设备的安装中，应确保变压器筒体内无杂物，并且对本体铁芯和箱体外侧的接地部分进行必要检测，确保变压器工作接地设计符合安全技术规范的要求。此外，在变压器的安装中，应对低压侧和高压侧进行准确分辨，防止因线路连接问题引发的安全事故发生，切实提升变压器装置应用的安全性。

在变压器装置的放置中，应确保设备本身的水平度，水平度的最大误差应控制在0.2%范围内，其垂直度的最大允许误差应保持在0.15%，并且在变压器的实际安装中，技术人员应根据安装环境的具体要求，加装变压器隔振器，并保证变压器装置在居民小区10kv线路安装中，提供稳定的电力支持。在变压器装置的安装过程中，也需要对温控装置进行检测，确保相关构件运行平稳，为后期的仪器安装和设备调试提供保障[2]。

2.3 设备调试

配电设备调试是住宅小区10kV配电设备安装中重要环节，对设备稳定安全运行起到关键作用。具体工作中，技术人员应根据设备安装的实际要求，对母线、导线和相关的电力设备进行调试，利用先进的检测技术手段，对设备的运行状态进行查验，发现问题及时纠正，以此减少设备后期应用的安全隐患，切实保障小区居民用电的安全性。实践工作中，应检查母线的涂漆和示温片是否发生破损和应用故障，并且对母线接头处的温度进行实时监测，避免发生过度发热问题。

在配电设备的调试中，应注重对不同设备的应用性能和工况条件进行把控，确保电力设备在安全可靠的运行环境下，实现最佳功能。技术人员应定期对配电设备的绝缘装置和防护装置进行检测，发现设备元件老化或是其他问题应进行现场指导和改进，保障电力设备运行稳定性和安全性。

同时，对电力设备而言，其调试工作具有重要意义，关系到10kV居民用电系统中电力能源的稳定供应。为促进电力电缆的有效维护，需要在每年的春秋两两个季节，对住宅户外电缆的连接头进行检查，注重对电缆的走向进行巡视，确保供电系统的稳定性与连续性。值得注意的是，在调试电力系统中设备开关装置时，技术人员应做好防护工作，提升作业的安全性，为住宅小区10kV配电系统的用电安全贡献力量。

结论：综上所述，住宅小区10kV配电线路的安装与调试中，需要对母线进行调整，并且注重变压器设备的合理安装，对相关设备进行精准调试，以此保证电力能源在输送和分配环节的稳定性。同时，相关措施的应用也规范了电力设备的安装工艺和调试技术，为住宅小区居民生活提供有效的电力能源。

参考文献：

[1]李瑶,王彦彬.10 kV配电线路变配电安装技术及实施要点[J].黑龙江科学,2019,10(10):100-101.

[2]薛云涛.浅析10kV配电设备安装与调试技术的质量控制[J].智能城市,2018,4(15):161-162.

作者简介：

徐飞菲（1987.05.23）性别：女，籍贯：山东省滨州市沾化区，学历：本科，毕业于山东理工大学；研究方向：电力设施。

张伊智（1989.02.15）性别：男，籍贯：山东省滨州市沾化区，学历：本科，毕业于山东理工大学；研究方向：电力设施。

论文作者:徐飞菲,张伊智

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/872c30419d3b7c98596cf3b1.html