# 试探讨建筑工程框架结构的建筑工程施工技术周秋兰论文_周秋兰

摘要：现如今，国内经济发展速度不断赶超其他国家，为我国建筑业发展注入活力，激起一片浪潮。而建筑行业在追寻发展方向的过程中，也认识到以后的竞争不仅是速度、质量的竞争，更是建筑施工技术的竞争，只有拥有精湛的施工技术才能保障工程质量，将设计图中栩栩如生的建筑创造出来。在建筑施工中，具备精湛的建筑工程框架施工技术，是完成一项复杂建筑工程项目的必备条件，也是推动项目工程高质量、高效率完成的有效途径。

关键词：建筑工程；框架结构；技术

1 钢筋工程施工技术存在的问题

在钢筋施工过程中的工序是复杂的，正因如此在实际施工过程中才会存在些许问题，主要包括：焊条型号与施工标准不相符，钢筋如果选择不相对应的焊条，会导致在施工中对接钢筋中心焊接不牢靠和弯折等问题，这些问题的产生，将会对框架的质量造成严重影响。另外，在钢筋结构生产加工中也会有很大问题存在。如钢筋生产的类型以及生产的数量同工程所需要的标准根本不相符合，对钢筋的垫块提前也没有做好稳固，此类规格不过关的钢筋，一旦在工程施工中使用，对后边施工工序的进程乃至整个建筑工程的质量都会产生不良的影响，进而造成框架结构强度的设计标准不能够达标，这对施工后面的使用会产生安全隐患，例如会导致混凝土在浇灌过程中产生移位。

2 混凝土施工中遇到的问题及解决措施

（1）混凝土所选用的材料质量不达标，从而导致混凝土构件的强度难以达到工程施工标准。

（2）在配比时未按照标准配比。混凝土配比是否合理，直接影响着混凝土的强度，例如，混入率下降2%，混凝土的强度就会下降15%;水和石灰的比重每增加10%，混凝土的强度也会下降5%以上。所以施工过程中，一旦混凝土配比出现错误，就只能返工重配。

（3）混凝土浇筑质量的问题。混凝土浇筑其工序是复杂的，其技术含量在混凝土施工中也是最高的环节，这个环节，每个细小的失误都会对工程的质量造成严重的影响。针对这个问题，我们应采取相应措施来保证施工质量。例如在选用混凝土原料时，要购买产品质量好、口碑好、大品牌的企业产品，产品应该符合三C标准，还应对产品质量开始抽查，对抽样产品质量进行检测实验，以此来确保混凝土在性能上的安全性。

（4）合理的控制混凝土配比，满足工程对混凝土强度需要。对混凝土搅拌过程要实行全面的监督工作，并且对搅拌流程要有一个详细的制定，同时对搅拌人员的培训要加强，使搅拌人员能够准确地、熟练地掌握搅拌方法以及配比，使混凝土的搅拌质量得到一定的保证。此外，对于混凝土浇筑过程中，要对浇筑方案进行科学合理的、规范的制定，而且在审核浇筑方案及其常规流程过程中要严谨认真，还要针对在实际过程中可能出现的问题采取相应的措施。例如，在实际浇筑中，要注意缓慢灌浆，让泥浆充满整个框架，在浇筑完毕后，应将清除相关模板，以免混凝土内部应力的形成。

3 建筑工程框架结构施工技术要点

3.1 轴线定位及放线、确定标高方式要科学

在高层建筑施工前期，准备工作要充分，首先对整体结构进行合理科学的框架设计，尤其轴线定位和放线，标高的设计要科学合理。施工人员要利用特殊的专用仪器进行测量，并记录相关数据，由施工监理人员通过二次测量，保证数据的准确性。

3.2 掌握框架柱模板安装技术要点

框架结构式施工建设中，其中柱模板安装是比较复杂的，为了保证纵横线和柱边线位置的精准性，在安装之前可以对所有的模板安装互相垂直吊锤线，从而可以保证整个结构部分是垂直的，还应该在框架柱网线与横纵两个框架中间布置一条连接线路，以确保所有的位置精度都达到要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3 框架柱混凝土浇筑与振捣技术

混凝土配制技术。混凝土浇筑施工质量除了与施工技术落实效果有关外，还与材料的配制效果有关。材料配合比不同，混凝土材料的强度和性能也不同，在结构中的承载能力也不同，配合比中水分增多或其他成分含量变大，都会导致混凝土结构出现质量问题，所以还需要经过实验，来得到最佳配合比。如果浇筑的框架柱高度在3m以上，施工人员需要根据工程的实际情况来将其进行分别浇筑设振捣施工，第一次浇筑的过程中，需要将串桶由于柱模内部连接起来，保证振捣与柱底相接触，在振捣的过程中不能存在有过振的情况，也不能漏振。第二浇筑施工，可以针对柱模外部网柱模内来进行，浇筑完成之后需要立即进行振捣处理，振捣棒需要深入到第一浇筑的10cm深度中，这样可以保证两次浇筑的连接性达到要求。振捣和浇筑中应该时刻的坚实振捣棒的运行情况，以防止出现离析或者是柱模板胀爆的情况存在，从而可以保证了施工质量可以满足工程的要求。

3.4 框架结构建筑施工中的模板工程的施工技术质量把控

在框架结构建筑施工中所使用的现浇混凝土施工技术其新浇筑的楼层重力载荷以及施工载荷主要是通过多层模板支架体系来承担的，多层模板支架体系所承担的载荷通过结构将载荷进一步传递给楼层的楼板，而在实际的施工中楼板由于成形时间短多处于进一步加固养护阶段，其本身所能承受载荷的能力较小，在框架结构建筑建设施工中，需要对模板建设技术进行进一步的优化，使其能够满足建设需求。在模板工程中，积极做好模板的安装施工，在完成了对于垫层的施工后需要定期对模板的水平基础以轴线为参照物进行测量，可以借助于基础平面尺来测量各个边线，并在各个暗柱角用油漆对测量结果进行标记，以最大限度地保障模板能够按照各个控制边线将材料支柱固定，从而使得安装完成后的模板具有足够的硬度和稳固性，从而使得模板能够在混凝土浇筑时承受住足够的载荷冲击，确保施工的质量。在模板安装的过程中对于基础侧模除需要做好稳固度的把控外还需要加强对于侧模垂直度的测量与控制，对于侧模安装角度的偏差应当控制在3mm以内。在施工中，对于模板与垫层之间的底部结合处为避免漏浆应当使用较细的水泥砂浆细细的对模板与垫层底部的结合缝隙进行嵌填。在模板的上口通过拉线的方式对模板进行校直，用以确保边线的顺直。立杆，通常情况下需要确保其竖直的立在平面内，防止其被压塌。否则，无法去除下方楼层结构中的支撑物，如果两个支柱位于相同的竖直线时，无法开展建设所有的体系。这是因为需要按照设定的步骤开展支模活动。在没有对其进行有效的固定之前，后续的建设工作是不能进行的。而且，在使用脚手架的过程中，不能够拆除主节点的横、纵向水平杆，以及横、纵向扫地杆和连墙件。在模板拆除的过程中，应当结合现场的实际情况制定合理的拆除预案，首先拆除负载较小的模板，逐步到最后承载较大的支撑，将拆除下来的支撑物放置在安全区域以免发生意外。

3.5 养护和拆模

框架柱振捣在10h之后就能够将模板拆除掉，此时可以使用塑料薄膜将整个结构部分进行包裹，在表层喷水养护。框架梁与现浇板应该根据施工所在区域的环境温度来进行底模的拆除施工。

4 结束语

在建筑工程框架结构施工过程中，需要重视施工基础与施工材料的运用，避免基础设施不到位而引起的质量问题，增加企业后期维护成本。施工中的每一个环节精细化管理和施工不仅是对工作的负责，更是对使用者生命安全的负责，施工质量安全的意识，需要通过不断的培训，将安全质量深入到施工团队的每一个施工人员内心，并提高整体施工人员的责任心与综合素质。

参考文献：

[1]肖毅.建筑工程框架结构施工技术探讨[J].江西建材,2019(09):172-173+175.

[2]田均霞,吕海华.建筑工程框架结构的施工技术分析[J].住宅与房地产.2019(12).

[3]吕鹏.框架结构的建筑工程施工技术分析[J].居舍.2018(17).

论文作者:周秋兰

论文发表刊物:《城镇建设》2019年17期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/87814897020d9ae6c45f6cd2.html